## Slide 1
－3－
水环境功能与水质标准

## Slide 2
水环境功能与水质标准
生活用水
生产用水
生态用水
饮用水+烹饪用水
家庭杂用水（洗涤、冲厕）
市政用水
工业用水
农业用水
绿化用水
服务业和娱乐用水（游泳……）
L/人，t/人
产品用水
工艺用水
灌溉、水产养殖
t/万元产值
t/亩，t/hm2
生态补水（地下水、湿地、湖库）
改善水质（太湖、西湖、秦淮河）
流域调水、洪旱调控
t/亩，t/平方千米
水8

## Slide 3
水环境基准与水质标准
水环境基准——科学研究的结果，指污染物在一定時间内，按一定方试与受试对象接触，用最现代的捡測方法和最灵敏的观測指标，都不能发现任何损害的最高剂量。水环境基准不考虑社会、政治、经济等因素，不具有法律效力。
水环境标准——以水质基准为基本科学依据，并考虑社会经济和技术条件，由国家或地方环境保护行政主管部门批准颁布，具有法律效力。
水环境基准是制定水质标准的科学依据，水质标准是水环境保护的法定标准。
水环境功能与水质标准
水9

## Slide 4
我国已经颁布执行的水质标准有
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）
《海水水质标准》（GB3097-1997）
《渔业水质标准》（GB 11609-89）
《农业灌溉水质标准》（GB 5084-92）
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-1986）
控制水体污染物排放的标准包括
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）
各行业废水污染物排放标准，如：
《造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-92）
《钢铁工业水污染物排放标准》（ GB 13456-92 ）
水环境功能与水质标准

## Slide 5
五类水域功能
《地表水环境质量标准（GB3838–2002）》
Ⅰ类 | 主要适用于源头水、国家自然保护区
Ⅱ类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；
Ⅲ类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、徊游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；
Ⅳ类 | 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；
Ⅴ类 | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
水环境功能与水质标准
水10

## Slide 6
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
水环境功能与水质标准
水11

## Slide 7
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
水温会影响水的密度,在化学方面会影响微生物的活动及生化反应的速率等. 水温可以影响水中细菌的生长繁殖和水的自然净化作用。
水温对水的净化消毒亦有重要的关系。 人为造成水温变化的因素主要是排放含热废水
水环境功能与水质标准
水12

## Slide 8
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响，同时还严重影响水体中微生物的生化作用，影响水中胶体的带电状态，导致胶体对水中一些离子的吸附或释放.
pH值过低，细菌和大多数藻类及浮游动物受到影响，硝化过程被抑制，光合作用减弱，水体物质循环强度下降； 磷肥易于永久性失效；硫化物大多变成硫化氢而极具毒性；鱼卵孵化时卵膜和胚体可自动解体(10左右) ；
pH值越高，氨的比例越大，毒性越强；磷肥易于暂时性失效，鱼卵孵化时胚胎大多为畸形胎(6.5左右) 。
pH值过高或过低都会使鱼类新陈代谢低落，血液对氧的亲和力下降(酸性)，摄食量少，消化率低，生长受到抑制。
水环境功能与水质标准
水13

## Slide 9
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
溶解氧（Dissolved Oxygen——DO ）
溶解氧是指溶解在水里氧气的量，通常记作DO。它跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系，自然条件下水温愈低、气压越高、盐分越少，水中溶解氧的含量愈高。 水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。溶解氧除了被通常水中硫化物、亚硝酸根、亚铁离子等还原性物质所消耗外，也被水中微生物的呼吸作用以及水中有机物质被好氧微生物的氧化分解所消耗。当水中的溶解氧值降到5mg／L时，一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染，耗氧严重，溶解氧得不到及时补充，水体中的厌氧菌就会很快繁殖，有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
水环境功能与水质标准
水14

## Slide 10
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
高锰酸盐指数（CODMn）
化学需氧量（ CODCr）
化学需氧量（chemical oxygen demand）是水体中能被氧化的物质进行化学氧化时消耗氧的数量，是衡量水质受有机物污染程度的综合指标，以每升水消耗氧的毫克数表示，COD 值愈大，表示水体受污染愈严重 。 CODMn ——氧化剂为高锰酸钾（KMnO4），氧化率较低，但比较简便。
CODCr ——氧化剂为重铬酸钾（K2Cr2O7），氧化率高，再现性好，适用于测定水样中有机物的总量。
水环境功能与水质标准
水15

## Slide 11
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
生化需氧量（biochemical oxygen demand） （BOD5）
生化需氧量又称生化耗氧量，表征水中有机物通过微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量，其单位以mg／L表示。其值越高，说明水中有机污染物质越多，污染也就越严重。
水中各种有机物得到完全氧化分解的时间约需一百天，为了缩短检测时间，一般生化需氧量以被检验的水样在20℃下，五天内的耗氧量为代表，称其为五日生化需氧量，简称BOD5，对生活污水来说，它约等于完全氧化分解耗氧量的70%。
一般清净河流≤2 mg／L，若高于10 mg／L就会散发出恶臭味，生活饮用水应小于1 mg／L。
水环境功能与水质标准
水16

## Slide 12
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
氨氮、TP、TN——营养物质
——氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害 。
——总氮包括溶液中所有含氮化合物，即亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机盐氮、溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和。
——总磷就是水体中磷元素的总含量。磷含量过多会引起藻类植物的过度生长，水体富营养化，发生水华或赤潮。
水环境功能与水质标准
水17

## Slide 13
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
氟化物
包括氟化氢、金属氟化物、非金属氟化物。氟化铵和有机氟化物等。
氟化物污染土壤后，可使土壤酸性增加，因而使土壤中微量磷酸分解而生成磷氟化物，对农作物生长不利。
氟广泛存在于自然水体中，人体各组织中都含有氟，但主要积聚在牙齿和骨筋中。适当的氟是人体所必需的，过量的氟对人体有危害，氟化钠对人的致死量为6—12克，饮用水含2.4—5毫克/升则可出现氟骨症。氟骨症表现为腰腿痛、关节僵硬、骨骼变形、下肢弯曲 驼背，甚至瘫痪，描述为：“抬头不见天，低头不见门，回家不见人” 。
水环境功能与水质标准
水18

## Slide 14
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
硒（Selenium ，Se）
作用与应用：在体内硒和维生素E协同，能够保护细胞膜，防止不饱和脂肪酸的氧化。微量硒具有防癌作用及保护肝脏的作用。缺硒患者以及地方性疾病克山病、长时间依靠静脉高营养维持的缺硒患者需要补充硒。
硒过量——指甲变厚、毛发脱落，肢端麻木，偏瘫 。
水环境功能与水质标准
水19

## Slide 15
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
重金属
主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素，还有铜、锌等生命活动所需要的微量元素 。重金属不能被生物降解，相反却能在食物链的生物放大作用下富集。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用，使它们失去活性，也可能在人体的某些器官中累积，造成慢性中毒。
水环境功能与水质标准
水14

## Slide 16
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
氰化物
氰化物特指带有氰基（CN）的化合物，其中的碳原子和氮原子通过叁键相连接。这一叁键给予氰基以相当高的稳定性，使之在通常的化学反应中都以一个整体存在。
氰化物可分为无机氰化物，如氢氰酸、氰化钾（钠）、氯化氰等；有机氰化物，如乙腈、丙烯腈、正丁腈等均能在体内很快析出离子，均属高毒类。很多氰化物，在加热或与酸作用后或在空气中与组织中释放出氰化氢或氰离子，都具有与氰化氢同样的剧毒作用。
氰化物进入人体后析出氰离子，与细胞线粒体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁结合，阻止氧化酶中的三价铁还原，组织细胞不能利用氧，造成组织缺氧，导致机体陷入内窒息状态。某些腈类化合物直接对中枢神经系统产生抑制作用。
水环境功能与水质标准
水20

## Slide 17
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
挥发酚
水中酚类属毒物质,人体摄入一定量会出现急性中毒症状;
长期饮用被酚污染的水,可引起头痛、出疹、瘙痒、贫血及各种神经系统症状。
当水中含酚0.1~0.2mg/l，鱼肉有异味；
大于5mg/l时，鱼中毒死亡。
常根据酚的沸点、挥发性和能否与水蒸气一起蒸出，分为挥发酚和不挥发酚。
通常认为沸点在230摄氏度以下为挥发酚，一般为一元酚；
沸点在230摄氏度以上为不挥发酚。
酚的主要污染源有煤气洗涤、炼焦、合成氨、造纸、木材防腐和化工行业的工业废水。
水环境功能与水质标准
水21

## Slide 18
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
石油类物质
石油类物质——石油及其油类制品，主要是由烃类物质组成，还有含有少量的氧、氮、硫等元素的烃类衍生物。
石油的开采、储运、炼制和使用过程中，排出的废油和含油废水，致使水体遭受油污染。
石油类已列入我国危险废物名录，名录中列入的48种危险废物中，石油类排第8位。石油中的芳香烃类物质对人体的毒性较大，尤其是双环和三环为代表的多环芳烃毒性更大。影响人体多种器官的正常功能，引起的症状包括：皮肤、肺、膀胱和阴囊癌症、接触性皮炎、皮肤过敏、色素沉着和痤疮。
水环境功能与水质标准
水22

## Slide 19
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
阴离子表面活性剂
表面活性剂的一类，在水中解离后，生成憎水性阴离子。如脂肪醇硫酸钠在水分子的包围下，即解离为ROSO2-O-和Na+两部分，带负电荷的ROSO2-O-，具有表面活性。 阴离子表面活性剂分为羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐和磷酸酯盐四大类，具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性。广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。产量占表面活性剂的首位。不可与阳离子表面活性剂一同使用，在水溶液中生成沉淀而失去效力。
水环境功能与水质标准
水23

## Slide 20
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
硫化物
硫化物一般指金属与硫形成的化合物，也包括硫化氢、硫化铵、非金属硫化物和有机硫化物。
除硫化钠、硫化钾、硫化钙等少数硫化物能溶于水并起水解作用外，其他金属的硫化物大多数不溶于水。
水环境功能与水质标准
水24

## Slide 21
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 ，周平均最大温降≤2 |  |  |  | 
2 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |  | 
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40
6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10
7 | 氨氮（NH3 -N） ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.02（湖库0.01） | 0.1（0.025） | 0.2（0.05） | 0.3（0.1） | 0.4（0.2）
9 | 总氮（湖库，以N计）≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0
12 | 氟化物（以F-计） ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
17 | 铬（六价） ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0
24 | 粪大肠菌群（个/L） ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
水质标准 （GB3838–2002）
粪大肠菌群（Fecal coliform）
粪大肠菌为总大肠菌群的一个亚种；直接来自粪便，除了它耐热，在44-44.5℃的高温条件下仍可生长繁殖并将色氨酸代谢成吲哚，其他特性均与总大肠菌群相同，粪大肠菌群细菌在卫生学上具有重要的意义。
水环境功能与水质标准
水25

## Slide 22
水质标准 （GB3838–2002）
饮用水水源的特定项目限值
水环境功能与水质标准

## Slide 23: 中国环境现状：水
长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河等十大流域的国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为71.7%、19.3%和9.0%。与上年相比，水质无明显变化。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。
——2012年中国环境状况公报
河流
水环境功能与水质标准

## Slide 24: 中国环境现状：水
——2012年中国环境状况公报
2012年淮河流域水质分布示意图
河流
珠江
松花江
辽河
淮河
海河
水环境功能与水质标准

## Slide 25: 中国环境现状：水
——2012年中国环境状况公报
湖泊
2012年，62个国控重点湖泊（水库）中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的湖泊（水库）比例分别为61.3%、27.4%和11.3%。
洪泽湖
淀山湖
白洋淀
达贲湖
滇池
水环境功能与水质标准

## Slide 26: 中国环境现状：水
——2012年中国环境状况公报
海洋
2012年，中国海洋环境质量状况总体较好，近岸海域水质一般。
水环境功能与水质标准

## Slide 27
－4－
水污染控制

## Slide 28
水污染控制及指标
水污染控制

## Slide 29
水污染控制及指标
水污染控制

## Slide 30
水污染控制及指标
水污染控制

## Slide 31
水污染控制及指标
水污染控制

## Slide 32
工业
污染
主要
行业
染料
医药
农药
印染
达
标
排
放
=
毒性削减
污染消除
证据：江苏省癌症发病率仍高居全国之首；富营养化。
原因：(常规指标)达标排放的废水中有毒物质仍未完。全去除；
达标排水劣Ⅴ类，水质指标超过清水环境数倍
水污染控制及指标
水污染控制

## Slide 33
战略性新兴产业
水污染控制产业
水污染控制

## Slide 34
推动应用示范化
推动产业集群化
推动机制协同化
推动产业全球化
推动装备标准化
新时期
发展产业
面临共性问题
[成果评估标准化]
[设备标准化制造]
水污染控制产业
水污染控制

## Slide 35
5、服务：各类投资方式的探索 (规范)
2、行业：节能降耗新技术 (精准)
3、控制: 智能化、网络化控制 (智能)
1、人才：高端专业化技术人才 (高薪)
4、设备：标准化、高度集成 (高效)
水污染控制产业
水污染控制

## Slide 36
南大仙林校区河道治理
III类 | 1.0 | 0.2 | 1.0
IV类 | 1.5 | 0.3 | 1.5
V类 | 2.0 | 0.4 | 2.0
水污染控制-案例

## Slide 37
南大仙林校区河道治理
水污染控制-案例

## Slide 38
南大仙林校区河道治理
水污染控制-案例

## Slide 39
南大仙林校区河道治理
水污染控制-案例

## Slide 40
南大仙林校区河道治理
水污染控制-案例

## Slide 41
南大仙林校区河道治理
河道湿地构建前后变化
4级河道前后效果对比
水污染控制-案例

## Slide 42
南大仙林校区河道治理
河道湿地构建前后变化
荷花塘前后效果对比
水污染控制-案例

## Slide 43
南大仙林校区河道治理
河道湿地构建前后变化
再力花-四叶萍群落
荷花-轮叶黑藻群落
水污染控制-案例

## Slide 44
南大仙林校区河道治理
河道湿地构建前后变化
微齿眼子菜+苦草群落
轮叶黑藻单优群落
水污染控制-案例

## Slide 45: 一个梦想
江苏率先建成国家级
水安全与水环境达标的
省域示范区

## Slide 46
江苏省水系污染控制研究足迹
“六五”攻关 常州
“七五”攻关 镇江
“八五”攻关 苏北
淮 河—三河1/3
太 湖—三湖1/3
东 海—三海1/3
东 线—三线1/3
典型性
土地面积 1%
人 口 6%
经济总量 10%

## Slide 47
“六五”国家科技攻关
常州市经济发展对环境影响的预测和环境保护对策
常州经济—水环境预测对策研究
《环境系统工程导论》南京大学出版社 1985
预测方法
三个系统（发生系统-处理系统-环境系统）
三 个 量（发 生 量-处 理 量-环境容量）
三类措施（降低发生-科学组建-提高容量）
建立模型
新型投入产出模型 河网水质模型

## Slide 48
布局对策
供水对策
排水对策
经济技术对策
管理对策
沿河布局 向北发展
尾水排河 尾水排江
分散供水 长江供水
“六五”国家科技攻关—常州
常州经济—水环境预测对策研究
2009年2月常州环保局回顾评价
前瞻性、战略性、开创性
指明城市发展方向
经受20多年的实践检验
至今仍有重要的指导意义
洪文鑫

## Slide 49
1994开工 2001竣工
受益面积27.5km2
受益人口40万
截流能力30万吨/日
竣工后：内江水质Ⅲ类
古运河符合景观要求
“七五”国家科技攻关
镇江市水污染整治方案及工程预可行性研究
开创了江苏省市区污水集中处理先例
分散治理 集中治理
2009年2月镇江市环保局回顾性评价

## Slide 50
清污两制
控源导流
尾水三线
1993

## Slide 51
河滩
北偏泓
南偏泓
北堤
南堤
新沂河横断面示意图
走尾水
走清水

## Slide 52
规划很难成功，规划一旦成功贡献是巨大的。
要想规划成功，必须争取决策者和你站在一起。
——美国环境规划科学家代表团，1982年于南京

## Slide 53
谢谢！