## Slide 1
第1 章
水环境
Notes: nb

## Slide 2
内容概要
水资源与水环境
水污染
水环境功能与水质标准
水污染控制

## Slide 3
－1－
水资源与水环境

## Slide 4
水资源与水环境

## Slide 5
水资源与水环境
水是生命之源！
在地球上，哪里有水，哪里就有生命。
人体内的水分，大约占到体重的65%。
其中，脑髓含水75%
血液含水83%
肌肉含水76%
骨胳含水22%
没有水，食物中的养料不能被吸收，废物不能排出体外，药物不能到达起作用的部位。
人体缺水1%-2%，感到渴
缺水5%，口干舌燥，皮肤起皱，意识不清，甚至幻视
缺水15%，往往甚于饥饿
没有食物，人可以活较长时间（有人估计为两个月），如果连水也没有，顶多能活一周左右。

## Slide 6
水资源与水环境
江河湖海中一切淡水、咸水
土壤水、浅层和深层地下水
南北两极冰帽和各大陆高山冰川中的冰
大气圈中的水蒸气和水滴
生物体内的水
地球上的水

## Slide 7
水资源与水环境
地球上的总水量
天然水量并不等于可利用水量，水资源则一般仅指地球表层中 可供人类利用并逐年得到更新的那部分水量资源。 如大气降水，江河、湖泊、水库、土壤和含水层的淡水 。

## Slide 8
水资源与水环境
地球上的水资源分布

## Slide 9
水资源与水环境
我国的水资源分布
我国的淡水资源总量约2.8万亿立方米，居世界第六位
人均淡水占有量2220立方米，被列为13个贫水国家之一。
人均淡水是世界平均水平的1/4，美国的1/5，加拿大的1/48
目前我国有400多个城市缺水，110个城市严重缺水

## Slide 10
水资源与水环境
水的自然循环和社会循环

## Slide 12
水资源与水环境
主要水体平均交换周期

## Slide 13
水资源与水环境
天然水的物质组成
水（H2O）
溶解物质
胶体物质
悬浮物质
分类 | 主要物质
悬浮物质 | 细菌、藻类及原生动物； 泥沙、黏土等颗粒物
胶体物质 | 硅、铝、铁的水合氧化物胶体物质； 黏土矿物胶体物质； 腐殖质等有机高分子化合物
溶解物质 | 氧、二氧化碳、硫化氢、氮等溶解气体； 钙、镁等卤化物、碳酸盐、硫酸盐等盐类； 可溶性有机物

## Slide 14
水资源与水环境
天然水的物质组成
天然水中常见的八大离子
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、NO3-、Cl-、SO42- （占天然水中离子总量的95~99%）。
金属离子
----酸-碱、沉淀、配合及氧化-还原等反应---稳定状态
水中溶解性气体
----大气气体分子与同种气体在溶液分子间的平衡服从亨利定律
水生生物
----自养生物、异养生物

## Slide 15
水资源与水环境
天然水的化学组成
又称为主要离子、恒量元素、保守成分。
淡水中常量成分占水体溶解盐类总量的90%以上，八大离子主要有
K+、Na+、Ca2+、Mg2+
HCO3-、CO32-、SO42-、Cl-
海水中常量成分占海水中溶解盐类的99.8%～99.9%，其比例及排序几乎不变
Na+、Mg2+、Ca2+、K+、Sr2+、
Cl-、SO42-、HCO3-（CO32-）、
Br-、H3BO3、F-。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质
常量成分

## Slide 16
水资源与水环境
天然水的化学组成
除了N2、O2、CO2外，还有惰性气体He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn。海水中也含有少量H2，在水交换较差的水底有时也有游离的H2S存在。对于部分受污染地区，水中可能还有污染气体（如硫氧化物、氮氧化物等）。
溶解气体的含量与水的温度、水中动物代谢活动有关；其含量有明显的昼夜、季节、周年变化特点和显著的水层差异。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质

## Slide 17
水资源与水环境
天然水的化学组成
主要包括与水生生物生长有关的一些元素，如N、P、Si等。营养元素多以复杂的离子形式或以有机物的形式存在于水体中。营养元素在水体中含量通常较低，受生物影响较大，有时又称为“非保守成分”或“生物制约元素”。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质

## Slide 18
水资源与水环境
天然水的化学组成
水体中的有机物可分为颗粒态有机物和溶解态有机物两大类。一般1升水有机物中仅几毫克。包括糖类、脂肪、蛋白质及降解有机物等；
有机物对水质及水生生物有着多方面错综复杂的影响，适量有机物的存在是使水质维持一定肥力的重要条件，而过量有机物的存在将会使水质恶化。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质

## Slide 19
水资源与水环境
天然水的化学组成
除了常量元素和营养元素以外的其他元素（如同位素等），仅占总含盐量的0.1%左右；微量元素中的Fe、Mn、Cu等与生物的生长有着密切的关系，称为“微量营养元素”。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质

## Slide 20
水资源与水环境
天然水的化学组成
天然水中的有毒物质，主要是由于地球化学异常和水体内部物质循环失调而生成并积累的毒物，如重金属、放射性同位素、硫化氢、氨、低级胺类、高浓度CO2及赤潮生物的有毒分泌物等。
有毒物质在浓度较低时就会对水生生物产生毒性作用，并破坏生态系统的平衡；其毒性的大小与该物质的存在形式有关，并受到多中水体物理化学性质的影响。
常量成分
溶解气体
营养元素
有机物质
微量元素
有毒物质

## Slide 21
水资源与水环境
天然水的化学组成
成分 | Ca2+ | Mg2+ | Na+ K+ | HCO3- | SO42- | Cl- | 含盐量
黑龙江 | 11.6 | 2.5 | 6.7 | 54.9 | 6.0 | 2.0 | 83.7
松花江 | 12.0 | 3.8 | 6.8 | 64.4 | 5.9 | 1.0 | 93.9
黄河 | 39.1 | 17.9 | 46.3 | 162.0 | 82.6 | 30.0 | 377.9
长江 | 28.9 | 9.6 | 8.6 | 128.9 | 13.4 | 4.2 | 193.6
闽江 | 2.6 | 0.6 | 6.7 | 20.2 | 4.9 | 0.5 | 35.5
西江 | 18.5 | 4.8 | 8.1 | 91.5 | 2.8 | 2.9 | 128.6
我国主要河流的化学组成
——王凯雄，胡勤海.环境化学.北京：化学工业出版社.2006，5

## Slide 22
－2－ 水污染
水污染现象
污染物及其危害
污染源
污染类型与特征

## Slide 23
水污染
什么是水环境污染？
水污染是指水体因某种物质或能量的进入，
而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面 特性的改变，
从而影响水的有效利用，
危害人体健康或者破坏生态环境，
造成水质恶化的现象。

## Slide 24
水污染
震撼人心的水环境污染事件
1986年，莱茵河污染事件。瑞士巴塞尔赞得兹化学公司一座仓库爆炸起火，大量有毒化学品流入莱茵河，殃及法、德、荷、卢等国，一些地区河水、井水、自来水禁用。
1993年4月，美国威斯康星州的密尔沃基市供水受到寄生虫（隐担孢子 ，可引起严重腹泻）的污染，造成100人死亡，40万人致病。
1994年7月，淮河上游的河南境内突降暴雨，积蓄于上游一个冬春的2亿吨污水下泻，水经之处河水泛浊，河面上泡沫密布，顿时鱼虾丧失，沿河各自来水厂被迫停止供水达54天之久，百万淮河民众饮水告急。
2004年2-3月，因川化集团违规生产造成沱江发生严重污染事故，大量野生、养殖鱼类死亡，翻白的死鱼一度覆盖江面。3月2日下午，内江、简阳、资阳三地城乡自来水公司停止取水和供水。
2005年11月13日，中石油吉林石化公司双苯厂发生爆炸，监测发现苯类污染物流入第二松花江，造成水质污染。这一事件给松花江沿岸特别是大中城市人民群众生活和经济发展带来严重影响，国家环保总局局长解振华辞职。
2006年1月5日，河南一电厂储油罐泄漏，约10吨柴油进入黄河支流伊洛河。黄河中下游因河水污染采取了关闭水厂取水口等措施。
2007年5月29日，太湖蓝藻大规模爆发，导致无锡市部分居民饮用水危机；
2007年12月，贵州省独山县瑞丰矿业有限公司于11月24日至12月9日擅自将国家明令淘汰、闲置近2年的落后硫酸生产线投入生产，将1900吨含砷废水直接排入都柳江，造成下游部分群众出现砷中毒。

## Slide 25
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
水污染

## Slide 26
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
天津大沽排污河入海口
水污染

## Slide 27
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
日照城市污水进入东海
水污染

## Slide 28
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
潍坊市入海河流对比
水污染

## Slide 29
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
芜湖河流进入长江
水污染

## Slide 30
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
合肥市区流出的河水汇入巢湖
水污染

## Slide 31
一组描绘我国水环境污染的卫星照片
太湖蓝藻
小湾里
取水口
滇池蓝藻
水污染

## Slide 32
环宇纸品公司的企业正向颍河口直排工业污水
水污染现象
2007年6月3日，长江武汉段江面出现大面积漂浮污染带
水污染

## Slide 33
水污染
水污染现象

## Slide 34
水污染
水污染现象

## Slide 35
水污染
海洋赤潮
湖泊藻华
长满水葫芦的水面
淮河的白色污水团
水污染现象

## Slide 36
水污染
石油进入海洋后不仅影响海洋生物的生长、降低海滨环境的使用价值、破坏海岸设施，还可能影响局部地区的水文气象条件和降低海洋的自净能力。
据实测，每滴石油能够形成 0.25m2的油膜，每吨石油可覆盖5×106m2的水面。油膜使大气与水面隔绝，破坏正常的复氧条件，将减少进入海水的氧的数量，从而降低海洋的自净能力。
水污染现象

## Slide 37
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
2007年10月28日，墨西哥赫苏斯－卡兰萨
被石油污染的鸟
被油浸泡的水鸟孤立无援
一只被重油污染的海鸟

## Slide 38
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水

## Slide 39
水污染
水环境污染源
生活污染源：这是指由人类消费活动产生的污水，城市和人口密集的居住区是主要的生活污染源，包括由厨房、浴室、厕所等场所排出的污水和污物。
特点：污染物多为无毒的无机盐类(如氯化物、硫酸盐和钠、钾、钙、镁等重碳酸盐)、有机物质(纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质和尿素等)以及各种微量金属、洗涤剂、多种微生物等。

## Slide 40
水污染
水环境污染源
工业污染源：在工业生产过程中排出的废水、废液等统称工业废水。废水包括工业用冷却水和与产品直接接触、受污染较严重的排水。工业污水是造成水体污染的主要来源和环境保护的主要防治对象。
特点：工业废水由于受产品、原料、药剂、工艺流程、设备构造、操作条件等多种因素的综合影响，所含的污染物质成分极为复杂，而且在不同时间里水质也会有很大差异。

## Slide 41
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
工业废水

## Slide 42
水污染
水环境污染源
农业污染源：是指由于农业生产而产生的水污染源，如降水所形成的径流和渗流把土壤中的氮、磷和农药带入水体；牧场、养殖场的有机废物排入水体。它们都可使水体水质恶化，造成河流、水库、湖泊等水体污染甚至富营养化。
特点：农业污染源面广、分散，难于治理。

## Slide 43
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
城市径流
雨水降落和汇流过程中，夹带大量的污染物，通常城市径流所携带的污染物成分复杂、冲击负荷较大。

## Slide 44
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
农村面源
。
主要来自农村居民生活和农业生产活动，包括农村生活污水、养殖废水、农田尾水等。

## Slide 45
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
一头牛产生的污水超过22人的生活废水, 一头猪产生的废水相当于7人
畜禽粪便年排放量达30多亿t, 相当于工业固废的2倍以上
畜禽粪便随意排放,导致大量氮、磷流失,造成水体污染

## Slide 46
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
化肥、农药流失，氮磷和有毒物质污染水环境
2005年化肥施用量
中 国——341kg/hm2
欧 盟——225kg/hm2
法 国——203.2kg/hm2
美 国——110.5kg/hm2
我国化肥当季利用率低，氮肥30％
磷肥20％
——沈阳应用生态研究所副所长武志杰

## Slide 47
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
农村面源
生活污水未经处理直接排放，污染水体。
水质变差
淤塞河道
破坏景观

## Slide 48
水污染
水环境污染源
点污染源
面污染源
工业点源
城镇点源
规模养殖
农田面源
农村生活
分散养殖
地表径流
土壤和地下水
垃圾遍地，随意堆放
污染环境，阻塞河道
我国农村每年产生2.8 亿 t 生活垃圾

## Slide 49
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
使水体变浑，影响水生植物的光合作用，吸附有机毒物和重金属沉入水底，形成淤泥，妨碍水上交通，减少水库库容。
SS
水2

## Slide 50
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
排入水体后能在微生物作用下分解为简单的无机物，在分解过程中消耗氧气，水体溶解氧浓度下降 ，影响鱼类和水生生物的生存 ，严重時造成水体变黑发臭 。
COD/BOD
CaHbOcNxPySz
CO2+H2O+SO42-＋PO43-＋NO3-
O 2
CaHbOcNxPySz
CO2+CH4+H2S＋NH3
厌氧
水3

## Slide 51
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
主要指含有氮、磷的无机、有机化合物，易引起水中藻类及其他浮游生物大量繁殖，形成富营养化，使自来水处理厂运行困难，严重时会使水中溶解氧下降，甚至会导致湖泊的干涸灭亡。
N/P
涡河浮萍
宝鸡金渭湖
水4

## Slide 52
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
Cd/Hg/Pb /Zn/As/Cu……
45种重金属是具有潜在危害的重要污染物质，从20世纪50年代前后日本出现的水俣病和骨痛病，均已查明是由于汞、镉污染引起的公害病。重金属的环境污染已受到人们极大的关注。
不降解，存留、积累、迁移、吸附解吸附
生物累积、生物浓缩、生物放大
毒性（慢性或急性）
损伤神经中枢（钒、锰、甲基汞）
抑制酶活性（汞、镉、铅、锌、硒、铜、砷、铁、镍等 ）
影响智力发育（Pb）
致畸、致癌（六价Cd）
揭开锅盖惊现5猫连体
公害事件
——水俣病
时间、地点——20世纪50年代初，日本九州岛南部熊本县水俣镇
人症状——口齿不清、面部发呆、双目失明、手脚发抖、神经失常 吞咽困难、久治不愈，全身弯曲，悲惨死去（神经性疾病）。
猫症状——互相疯狂地乱咬，有的跳海自杀
生 态——海藻变白浮在水面，许多鱼死亡
影 响——4万居民，几年中先后有1万人不同程度的患有此种病状。
病 因——居民长期食用八代海水俣湾中含有汞的海产品
污 染——水俣湾内有一家生产氮肥、乙醛、氯乙烯的化工厂， 排出的废水中含有大量的“甲基汞”。
水俣病资料馆的历史照片
公害事件——痛痛病（镉）
地点——日本富山县神通川
症状——多为育龄妇女，主要症状是骨质疏松，全身疼痛，四肢弯曲变形，脊柱受压也缩短变形，全身多发性骨折，行动困难。1967～1982年间正式诊断132例，其中90例已死亡。
病因——神冈炼锌厂排放的含镉废水污染稻田，居民长期食用含镉很高的稻米（称为“镉米”）
病理——由于镉损害了肾小管，使肾功能异常，引起钙、磷代谢障碍，尿钙增多，导致骨质脱钙。此病无特效疗法，死亡率很高，多在营养不良的条件下发病，患者多因全身极度衰弱和并发其他疾病而死亡。此病发病缓慢，潜伏期为2～8年。
水5
《中国经济时报》
2010年2月4日报导，
环保部部长周生贤透露，
12起重金属、类金属污染事件致使4035人血铅超标、
182人鎘超标，
引发32起群体性事件。

## Slide 53
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
DDT/多氯联苯
持久性有机污染物（POPs）——Persistent Organic Pollutants 。指难以被微生物降解的有机物，能在水中长期稳定地存留，并通过食物链富集最后进入人体。它们中的一部分化合物即使在十分低的含量下仍具有致癌、致畸和致突变的作用
首批列入公约控制的POPs共有12种(类) “肮脏的一打(Dirtydozen)”
(1)艾氏剂 (2)狄氏剂 (3)异狄氏剂 (4)滴滴涕
(5)六氯苯 (6)七氯 (7)氯 丹 (8)灭蚊灵
(9)毒杀芬
(10)多氯联苯 (11)多氯代二苯并－对－二噁英(PCDDs
(12)多氯代二苯并呋喃(PCDFs）
公害事件——米糠油
时间：1968年3月
地点：日本北九州爱知县
症状：开始只是眼皮发肿，手掌出汗，其后全身起红疙瘩 严重的呕吐恶心，肝功能下降，全身肌肉疼痛 咳嗽不止，有的医治无效而死。
影响：患者超过1400人，并蔓延到九州北部23个府县， 5个月后患者超过5000人，其中16人死亡， 实际受害者约13000人。
病因：死者尸体内脏和患者的皮下脂肪中均发现多氯联苯。
污染：九州大牟田市一家粮食加工公司食用油工厂在生产米糠油时，用多氯联苯作脱臭工艺中的热载体，由于生产管理不善，毒物混入米糠油中，造成多人中毒或死亡。生产米糠油的副产品黑油作禽饲料出售，也使大量家禽死亡。
水6

## Slide 54
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
酚类/石油烃
主要来源于船舶废水、工业废水、海上石油开采及大气石油烃沉降。它会阻止氧进入水中，妨碍水生植物的光合作用。同时，石油还会粘附在鱼鳃上，使之呼吸困难直至死亡，还会抑制水鸟产卵和孵化。食用在含有石油的水中生长的鱼类等水产品，会危及人体健康。
被石油污染的鸟
被油浸泡的水鸟孤立无援
一只被重油污染的海鸟

## Slide 55
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
主要来自矿山排水及许多工业废水 。它会破坏水生生态系统的平衡；影响渔业生产，腐蚀船只、桥梁及其他水上建筑。用酸化或碱化的水浇灌农田，会破坏土壤的理化性质，对工业、农业、渔业和生活用水都会产生不良的影响。
2005年4月16日，讷河市，城东13公里处，发现了一个特大污染源。
该污染源将超过数十吨的酸碱物直接排放到讷莫尔河，再流入嫩江上游。

## Slide 56
水污染
水环境污染物
1、悬浮物
2、耗氧有机物
3、植物性营养物
4、重金属
5、难降解有机物
6、石油类
7、酸碱
8、病原体
生活污水、医院污水和屠宰、制革、洗毛、生物制品等工业废水，常含有各种病原体，如病毒、病菌、寄生虫，会传播霍乱、伤寒、胃炎、肠炎、痢疾以及其他病毒传染的疾病和寄生虫病。
上海市甲肝大流行
时间：1987年底～1988年3月
地点：上海市
事件：31万人患上甲肝，死亡47人
原因：调查发现，曾经运送污物和垃圾的船， 未经彻底消毒又运送毛蚶， 致使毛蚶受到甲肝病毒的污染， 而当地人有吃毛蚶的习惯， 绝大多数发病者在发病前均进食过这批毛蚶。
水7