## Slide 1
土壤农化分析2为‘土壤分析’后的肥料和植物分析部分，包括3部分内容，即：肥料分析、植物养分分析、农产品质量分析。
其中：肥料部分，与国家的肥料相关标准配合，涉及肥料质检和肥料质量评价。
植物养分分析，与土壤养分供应、植物营养、施肥、栽培措施、品种等因素相关；是科研的主要数据工具。
农产品质量分析，是评价农产品质量和营养价值的主要数据工具。

## Slide 2
化学肥料质量检测
第一章 肥料分析基础
第一章
肥料分析基础

## Slide 3
第一章 肥料分析基础
第一节 化学肥料分析的目的
第二节 与肥料分析有关的术语
第三节 容量仪器的矫正
第四节 纯水的质量要求和一般检验方法
第五节 分析结果的数据修约
第六节 化学肥料质量标准

## Slide 4
1、化学肥料的特点
2、化学肥料的种类及特性
3、化学肥料分析的目的
肥料：以提供植物养分为主要功效的物料。
第一节 化学肥料分析的目的

## Slide 5
①营养成分含量高。
②营养成分单纯，仅含一种或几种营养元素；
③肥效迅速，
④可促进土壤有机质的分解；
⑤储、运、施用等都较为方便。
⑥缺点：化学肥料中的许多品种有一定的吸湿性、肥效期短、易流失。使用不当易导致土壤理化性质变差、也易引起水体的富营养化污染，及农产品品质的下降。
1、化学肥料的特点：

## Slide 6
2、化学肥料的种类及特性
①氮肥，多指含氮的单质肥料，根据肥料中营养元素的种类、形态可分为：
☞铵态氮：凡含有铵离子(NH4+)或氨分子(NH3)形态的氮肥。都属于铵态氮肥。易溶于水、被作物根系直接吸收，也可被土壤胶体代换吸附，暂时保留在土壤中，不被流失。经土壤微生物作用可转化为硝态氮被作物吸收；但由于硝态氮不能被土壤吸附、易随水流失。
☞硝态氮：凡含有硝酸根离子形态的氮肥，属于硝酸态氮肥。具有助燃、易爆的特点。
☞酰胺态氮肥：凡含有酰胺基或分解过程中产生酰胺基的氮肥，属于酰氨态氮肥。如尿素、石灰氮等。酰胺态氮在溶于水后，不形成离子，不能被作物根系直接吸收，只有在土壤中转化为铵态氮后，才能被作物吸收利用或被土壤胶体代换吸收。

## Slide 7
☎.水溶性磷肥，所含磷化合物是水溶性的磷酸二氢盐，如磷酸一钙 Ca(H2PO4)2·H2O，易溶于水，H2PO4-可被作物直接吸收利用，也称为速效磷肥。如：过磷酸钙、重过磷酸钙。
☎.弱酸溶性磷肥，所含磷化合物是磷酸二钙(磷酸一氢钙，CaHPO4·2H2O)或α型的磷酸三钙α—Ca3(PO4)2，它们不溶于水,可溶于弱酸溶液,肥效缓慢,是缓效磷肥, 有沉淀磷肥、钙镁磷肥、钢渣磷肥等。
☎.难溶性磷肥，所含磷化合物难溶于水和弱酸，可溶于强酸，在土壤中需在微生物和根系活动产生的有机酸、金属离子络合剂等的作用下，逐步转变为可利用形态，肥效较迟缓、长久，常见的有磷矿粉、骨粉。
②磷肥，根据含磷化合物溶解性质不同可分为：

## Slide 8
☃ 了解化学肥料所含营养元素的种类(如N、P、K等)和存在状态(NH4+—N、NO3-—N，水溶态、难溶态等)。分辨出不同的肥料品种，便于根据土壤性质、作物喜好合理施用。为肥料的定性鉴定的内容。
☃ 测定肥料中的营养元素含量，监督生产厂家按质生产、按质供应，使用者可以按量使用，避免浪费。
☃ 摸清化肥中有无有害成分、含量多少，以便在使用时注意，防止损害作物或破坏土壤理化性质。
☃ 了解各类化肥的性质，进行合理储运，防止发生损失和事故。
☃ 解决供需双方对肥料质量的异议、质量纠纷，防止假冒伪劣，坑农害农。
3、化学肥料分析的目的：

## Slide 9
一、与肥料有关的标准定义
二、其他肥料术语
三、分析术语
第二节 与肥料分析有关的术语

## Slide 10
1、标识 marking 用于识别肥料产品及其质量、数量、特征和使用方法所做的各种表示的统称。标识可以用文字、符号、图案以及其他说明物等表示。
2、标签 label 供识别肥料和了解其主要性能而附以必要资料的纸片、塑料片或者包装袋等容器的印刷部分。
3、包装肥料 packed fertilizer 预先包装于容器中，以备交付给客户的肥料。
4、容器 container 直接与肥料相接触并可按其单位量运输或贮存的密闭贮器(如：袋、瓶、槽、桶)。注：个别国家肥料超大尺寸包装的产品称为散装。
5、肥料和土壤调理剂 fertilizers and soil conditioners 用于保持或改善植物营养和土壤物理化学性质以及生物活性的各种物料，可以单独或一起使用。
6、肥料 fertilizer 以提供植物养分为其主要功效的物料。
一、与肥料有关的标准定义

## Slide 11
7、无机(矿物)肥料 inorganic (mineral) fertilizer 标明养分呈无机盐形式的肥料，由提取、物理和(或)化学工业方法制成。注：硫磺、氰氨化钙、尿素及其缩缔合产品，骨粉过磷酸钙，习惯上归作无机肥料。
8、有机肥料 organic fertilizer 主要来源于植物和(或)动物、施于土壤中以提供植物营养为其主要功效的含碳物料。
9、有机氮肥 organic nitrogenous fertilizer 来源于植物和(或)动物、具有与碳有机结合的氮标明量的物料，该物料可含磷、钾以外的其它元素。
10、合成有机氮肥 synthetic organic nitrogenous fertilizer 经有机合成，使氮和碳结合在一起的氮肥。
11、有机无机肥料 semi-organic fertilizer 来源于标明养分的有机和无机物质的产品，由有机和无机肥料混合和(或)化合制成。
12、缓效肥料 slow-release fertilizer 养分所呈的化合物或物理状态，能在一段时间内缓慢释放供植物持续吸收利用的肥料。

## Slide 12
13、土壤调理剂 soil conditioner 加入土壤中用于改善土壤的物理和(或)化学性质，及(或)其生物活性的物料。包括：合成土壤调理剂、无机土壤调理剂、添加肥料的无机土壤调理剂、石灰质物料、有机土壤调理剂、有机无机土壤调理剂等。
14、包膜肥料 coated fertilizer 为改善肥料功效和(或)性能，在其颗粒表面涂以其他物质薄层制成的肥料。
15、复混肥料 compound fertilizer 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和(或)掺混方法制成的肥料。
16、复合肥料 complex fertilizer 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。
17、掺合肥料 blended fertilizer 氮磷钾三种养分中，至少有两种养分表明量的由干混方法制成的肥料。

## Slide 13
18、有机-无机复混肥料 organic-inorganic compound fertilizer 含有一定量有机质的复混肥料。
19、单一肥料 straight fertilizer 氮磷钾三种养分中，仅具有一种养分标明量的氮肥、磷肥或钾肥的通称。
20、大量元素(主要养分) primary nutrient；macronutrient 在某些国家对元素氮、磷、钾的通称。
21、中量元素(次要养分) secondary element；nutrient 在某些国家对元素钙、镁、硫等的通称。
22、微量元素(微量养分) trace element；micronutrient 植物生长所必需的，但相对来说是少量的元素，如：硼、铜、锌、铁、锰、钼或钴等。

## Slide 14
23、肥料品位 fertilizer grade 以百分数表示的肥料养分含量。
24、配合式 formula 按N-P2O5-K2O(总氮-有效五氧化二磷-氧化钾)顺序，用阿拉伯数字分别表示其在复混肥料中所占百分比含量的一种方式。注：用“0”表示肥料中不含该元素。
25、标明量 declarable content 在肥料或土壤调理剂标签或质量证明中，标明的(某种养分)含量。
26、总养分 总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和，以质量百分数计。

## Slide 15
颗粒肥料 按预定平均粒径成粒的固体肥料。
造粒 制造颗粒肥料所使用的加工方法。如附聚、涂布－增长、压块－粉碎等。
粒度 肥料中一定粒径范围的颗粒所占的重量百分率(肥料颗粒处于最有利状态时所能通过的最小筛号)。
晶粒 由肥料液滴固化或在特定条件下结晶制成的颗粒。
粉末 颗粒非常细小的固体。
液体肥料 悬浮肥料、溶液肥料和液氨肥料的总称。
二、其它肥料术语

## Slide 16
★溶液肥料 不含固体粒子的液体肥料。
★悬浮肥料 固体粒子在水溶液中保持悬浮状态的两相肥料。
★添加剂 用于改善肥料或土壤调理剂性能的物质。
★填料 由于调整或降低肥料中养分含量、本身不含任何标明养分的物质。
★商品肥料 按国家法规规定和受国家肥料部门管理，以商品形式出售的肥料。
★酸性肥料 化学性质呈酸性的肥料。
★碱性肥料 化学性质呈碱性的肥料。
★中性肥料 化学性质呈中性或接近中性的肥料。

## Slide 17
☞生理酸性肥料 养分经植物吸收利用后，残留部分导致生长介质酸度提高的肥料，介质的pH值降低，氢离子浓度增加。
☞生理碱性肥料 养分经植物吸收利用后，残留部分导致生长介质酸度降低的肥料，介质的pH值升高，氢离子浓度降低。
☞包膜肥料 为改善肥料功效和性能，在肥料颗粒的表面涂以其它物质薄层加工而成的肥料。
☞游离酸 肥料中未被中和、以自由状态存在的酸。
☞枸溶性磷 肥料中不溶于水而溶于弱酸的那部分磷的通称，一般也用柠檬酸铵溶性磷和柠檬酸溶性磷表示，以P2O5计。

## Slide 18
★柠檬酸铵溶性磷 在规定浓度的柠檬酸铵和氨标准溶液中可溶解的肥料磷酸盐含量。注：常用的标准溶液由中性柠檬酸铵、彼得曼碱性柠檬酸铵和朱利碱性柠檬酸铵。
★水分 由适用于该肥料常规方法提取的水。
★结块 肥料颗粒或粉末粘结成块状物。
★吸湿性 肥料吸收环境中水分的能力。
★分离 肥料在运输、堆放和施用中引起的组分不均匀性。
★抗压强度 压碎单个的肥料颗粒所需的压力。
★堆密度 在明确规定的条件下，固体肥料经倾注自由流入容器后或倾注入容器后轻轻振动、压实，单位体积该肥料的质量。
★真密度 肥料颗粒单位体积的质量。

## Slide 19
☀风干： 将样品置于通风处，驱走自由水，保留吸湿水、化合水和结晶水的自然晾干过程。
☀烘干： 将样品置于烘箱内，加热至一定温度，驱走自然水、吸湿水，保留化合水和结晶水而不引起物质变化损失的干燥过程。
☀称量： 应用一定计量性能的天平，准确称取化学分析过程中所需物质。
☀恒重： 物质烘干至前后两次称量之差不超过允许误差者称为恒重。
三、分析术语
分析术语

## Slide 20
☀溶解：一种物质均匀分布在另一种物质中的过程。
☀消化： 分析操作中，在一定温度的加热条件下，用浓酸处理有机物或其它难溶性物质的过程，也称为消煮。
☀熔融 ：将样品与碱性固体溶剂或酸混合，在特定的坩埚内，于高温下加热，使待测组分全部转化为可溶于水或稀酸的成分，称为熔融。
☀定容： 向盛有一定溶液的容量瓶内加水至视线平视溶液弯月面与容量瓶环形标线相切，该过程称为定容。
☀移液 ：用移液管或吸量管吸取一定体积的溶液至其它容器中，该过程叫移液。
分析术语

## Slide 21
☀稀释 ：向溶液中加水或其它溶液(溶剂)制备成较稀的溶液。
☀沉淀 ：在一定温度下，溶液中难溶电解质，当其离子浓度积大于该温度下的溶度积时，从溶液中析出，这一现象称为沉淀，其沉淀固体物也简称沉淀。
☀过滤： 用一定的滤器和方法使沉淀物与液相完全分离的过程。
☀洗涤： 除泛指器皿的洗涤外，在重量分析及容量分析沉淀滴定法操作中，特指选择一定洗涤溶液对沉淀物反复清洗，使之达到纯净，以便通过称量或滴定获得准确结果。
分析术语

## Slide 22
第三节 容量仪器的矫正
一、校正的意义
定量分析结果准确度与分析过程中所用的计量仪器的准确度有密切关系。容量分析中使用的计量仪器主要是容量仪器，即玻璃量器。由于市售的玻璃量器常有与所标体积不完全相符的情况，为提高分析结果的可靠性，必须在使用前进行选择和校正。
二、校正方法
对于容量瓶、滴定管、移液管等这些量器，可用直接称量法加以校正。

## Slide 23
容量仪器的校正应用“标准升”为单位，即在3.98℃时，在真空中质量为1000g的纯水所占的体积。
国际上规定20℃为玻璃量器的标准温度。由于水的密度和玻璃容器的体积随温度的变化而改变，以及在空气中的浮力等，为便于计算，将这些因素合并得到一个总校正值(见附表1：)
玻璃量器所标出的标线和数字，为量器在标准温度(20℃)时的标称容积。校正方法：在一定温度下，按标线称取一定体积的水，然后根据上表查得该温度时每毫升水的质量，换算得到20℃时的实际容积，实际容量与标称容量的差值即为校正值，附表2为容量仪器的允许误差范围。。
容积校正

## Slide 24
附表1 不同温度下，充满20℃时容积为1L的玻璃容器，于空气中以黄铜砝码称取，水的质量(g)
温度 ℃ | 钠钙玻璃 g | 硼硅玻璃 g |  | 温度 ℃ | 钠钙玻璃 g | 硼硅玻璃 g
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 998.39 998.32 998.24 998.14 998.04 997.92 997.78 997.64 997.49 997.32 997.15 | 998.49 998.41 998.32 998.21 998.09 997.97 997.82 997.67 997.51 997.33 997.15 |  | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 997.15 996.96 996.77 996.56 996.35 996.12 995.88 995.64 995.39 995.12 994.85 | 997.15 996.95 996.75 996.53 996.31 996.07 995.82 995.57 995.31 995.04 994.75

## Slide 25
绝对校正，采用称量法，直接称量加以校正。
相对校正，即只要求容量瓶与移液管之间有正确的容积比，此时，采用相对校正。
相对校正的方法：用移液管向空、干的容量瓶中加纯水，加入次数与体积倍数相等，完成后检查弯月面是否与标线相切，如不相切，将容量瓶空、干后，再重复1-2次，如不相切的位置相同，则在瓶上作上新标记，以后，二者配合使用。
容积校正
1、容量瓶的校正

## Slide 26
必须采用绝对校正，校正时注意，有时滴定管的总体积可能误差较小，但某一分段可能误差较大，因此，要分段称量，分段校正。
将分段计算的校正值分配到每段的各个刻度上，并列出滴定管的原读数与校正后的读数对照表，供滴定时使用。
容积校正
2、滴定管的校正

## Slide 27
容积校正
3、移液管和吸量管的校正
采用绝对校正法，具体方法同滴定管矫正。
注：校准后的量器，不在20℃下使用时，玻璃膨胀系数在温度相差不大时可忽略不计，而对于不同温度下液体密度不同而引起的容积变化，可通过对温度的补正，换算到20℃时的容积。
不同温度下，每1000ml溶液换算到20℃时体积的增减数(ml)见附表3。

## Slide 28
附表2、容量仪器的允许误差范围(单位：ml)
容积校正
滴定管 |  |  | 移液管 |  |  | 容量瓶 | 
容积(ml) | 允许误差 |  | 容积(ml) | 允许误差 |  | 容积(ml) | 允许误差
5 10 25 50 | ±0.01 ±0.025 ±0.04 ±0.05 |  | 2 5 10 25 50 100 | ±0.010 ±0.015 ±0.02 ±0.03 ±0.05 ±0.08 |  | 50 100 250 500 1000 2000 | ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.25 ±0.40 ±0.60

## Slide 29
附表3、不同浓度的标准溶液，温度补正值表(1升溶液，GB601-77，ml)
温度(℃) | 水及0.05摩尔以下的各种水溶液 | 0.1和0.2摩尔的各种水溶液 | 0.5摩尔的硝酸、氢氧化钠、1/2硫酸水溶液 | 0.5摩尔盐酸水溶液 | 1.0摩尔的硝酸、氢氧化钠、1/2硫酸水溶液 | 1.0摩尔盐酸水溶液 | 0.1摩尔氢氧化钾乙醇(95%)溶液 | 0.1摩尔亚砷酸钠溶液
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 1.23 1.17 1.10 0.99 0.88 0.77 0.64 0.5 0.34 0.18 0 -0.18 -0.38 -0.58 -0.80 -1.00 -1.26 -1.51 -1.76 -2.01 -2.30 -2.58 -2.86 -3.04 -3.47 -3.78 | 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.9 -1.1 -1.4 -1.7 -2.0 -2.3 -2.5 -2.7 -3.0 -3.2 -3.7 -4.0 | 2.0 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.2 0 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.3 -1.5 -1.8 -2.1 -2.4 -2.8 -3.1 -3.4 -3.7 -4.1 -4.4 | 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.7 -0.9 -1.1 -1.4 -1.7 -2.0 -2.3 -2.5 -2.7 -3.0 -3.3 -3.6 -4.0 | 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.3 0 -0.3 -0.6 -0.9 -1.2 -1.5 -1.8 -2.1 -2.4 -2.8 -3.2 -3.5 -3.9 -4.2 -4.6 -5.0 | 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.5 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4 -1.7 -2.0 -2.3 -2.6 -2.9 -3.2 -3.5 -3.8 -4.1 | 10.8 9.6 8.5 7.4 6.5 5.2 4.2 3.1 2.1 1.0 0 -1.1 -2.2 -3.3 -4.2 -5.3 -6.4 -7.5 -8.5 -9.6 -10.6 -11.6 -12.6 -13.7 -14.8 -16.0 | 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 0.9 0.7 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.1 -1.4 -1.7 -2.0 -2.3 -2.5 -2.8 -3.1 -3.5 -3.8 -4.2

## Slide 30
上表数值为以20℃标准温度，用实测法测定出来的。温度低于20℃时的补正值为+，高于20℃时为－。
用法，如1摩尔的氢氧化钠溶液，由25℃换算到20℃时，体积修正值为-1.5，若测定消耗40.00ml，则20℃时的体积为40.00-40.00*1.5/1000=39.94ml。10℃时，滴定消耗30.00ml浓度为0.1摩尔的硫酸标准液，换算成20℃时为30.00+30.00*1.5/1000=30.05ml。

## Slide 31
第四节 纯水的质量要求和检验
国家规定的实验室用水分为三个等级：
一级水基本不含溶解或胶体离子杂质及有机物；
二级水含微量的无机、有机或胶体杂质；
三级水为一般实验室用水，含少量的杂质。 其技术指标如下：
实验室用水技术指标
指标名称 | 一级 | 二级 | 三级
pH值范围(25℃) 电导率(25℃)，μs/cm ≤ 可氧化物的限度试验 吸光度(254nm，1cm光程)≤ 二氧化硅(mg/L) ≤ | — 0.1 — 0.001 0.02 | — 1.0 符合 0.01 0.05 | 5.0-7.5 5.0 符合 — —

## Slide 32
1、电导法：
常量分析的普通纯水，电导率2μS /cm。
微量元素分析和原子吸收光谱法测定，使用纯水的电导率值需小于1.0μS/cm。
特纯水的电导率值应小于0.1μS /cm。
常用的水质检测方法：

## Slide 33
2、化学检查方法：
pH值的检验:
酸度计法: 普通纯水的pH值5.5-7.5。
指示剂法：加0.1%甲基红呈黄色、加0.1%的溴百里酚蓝呈草
绿或黄色、加1%酚酞无色说明pH值在5.5-7.5。
金属离子检测:
水10ml，加铬黑T—氨缓冲溶液(0.5g铬黑T溶于10mlpH值为10的氨缓冲溶液，加入乙醇至100ml)2滴，应呈蓝色，如为紫红色，说明有Ca、Mg、Fe、Al、Cu等金属离子。此时如加入1滴0.01mol/L的EDTA溶液，如变为蓝色，说明纯度尚可，否则为不合格。严格要求时，取50ml水检验，加1滴EDTA如不变为蓝色，即为不合格。

## Slide 34
氯离子：
取10ml水，加入几滴硝酸银溶液(1.7g硝酸银溶于水，加入4ml浓硝酸，用水稀酸至100ml)，摇匀，在黑色背景溶液呈白色浑浊，表明氯离子较多。
铵离子：
取近50ml水于50ml比色管中，加入1ml纳氏试剂，置于白纸上，自上透视溶液，如有明显黄色，说明铵离子较多。
纳氏试剂的配法：溶解45.5g HgI2和35g KI 于少量水中，再称取112g KOH也溶于水中，将此溶液定容至1L，摇匀，放置数日，用虹吸法取上层清液贮存于棕色试剂瓶中，备用。

## Slide 35
取30ml水于有玻璃磨口塞的三角瓶中，加入25ml饱和氢氧化钙[Ca(OH)2]溶液 ，塞紧，摇匀后静止1h，产生浑浊，说明二氧化碳含量较高。
硅酸盐
水30ml，加1+3.5的硝酸5ml和5%的钼酸铵溶液5ml，放置5分钟，加10%亚硫酸钠5ml，如呈蓝色，说明有硅酸盐存在。
二氧化碳

## Slide 36
一、有效数字
二、数据的修约
三、误差的来源和减免
第五节 分析结果的数据修约

## Slide 37
记录分析数据时，从第一个非零数字算起，所有的确定数字再加上一个不确定数字，称为有效数字。有效数字不仅表示数字大小，而且反映测量的准确程度。
数据记录的基本规则：
1、根据测定方法和使用仪器的精确度确定了有效数字位数后，在数据记录和整理只能保留一位不确定数字。其余数字的进舍规则为：拟舍弃数字的最左一位小于5时，则舍去；大于或等于5而其后跟有并非全部为0的数字时，则进一；等于5而后面皆为0或无数字时，则保留的末尾数为奇数时进一，为偶数时舍弃。
一、有效数字

## Slide 38
2、几个数相加或相减时，各数可保留的小数点后的位数应与小数点后位数最少的相同。
3、乘除法中，有效数字位数的保留以有效数字位数最少的为准。即以相对误差最大的数为准。
4、当测定部门先将获得的数值按指定修约位数多一位或几位报出，其最右的非零数字为5时，应在数字后面加“+”或“-”或不加符号，以分别表明已进行过舍、进或未舍进。 例：
实测值 报出值 修约值
15.4546 15.5(-) 15
16.5203 16.5(+) 17
17.5000 17.5 18

## Slide 39
在多次测定中，常有个别数据偏离平均值较远，如不舍去会影响测定结果的准确性。常用的取舍法以Q检验法(极差法)较为精密且方便。
Q检验法的计算公式为：Q=d/R
式中：d—为可疑值与最邻近数据的差值；
R—极差或全距，即最大值与最小值之差。
先将多次测定数据由小到大排列，求得d和R值，代入公式算出Q值，并根据测定次数查Q值表的概率为90%的Q临界值。如Q值大于临界值，受检的可疑数值弃去，小于或等于Q临界值，则应保留。
二、数据的修约

## Slide 40
例：7次测定结果为 12.15， 12.20， 12.24， 12.27， 12.33， 12.35， 12.69(%)。用Q检验法检验可疑值12.69(%)。
d=12.69-12.35=0.34
R=12.69-12.15=0.54
Q=0.34/0.54=0.63
查Q值表，Q0.10=0.51，Q值>Q0.10临界值，可疑值12.69应舍去。

## Slide 41
Q临界值表(p=90%)
测定次数n | Q值
3 4 5 6 7 8 9 10 | 0.94 0.76 0.64 0.56 0.51 0.47 0.44 0.41

## Slide 42
在定量分析中，对同一试样多次重复测定，测定结果往往不能完全一致，说明误差是客观存在的(注意：由于操作上的失误而引起过失误差，实际上属于责任事故性的差错)。只有充分了解误差的来源，才能有效地提高分析结果的准确度。
根据性质可分为系统误差和偶然误差两类。
三、误差的来源和减免

## Slide 43
系统误差又称可测误差，是由分析过程中某些经常原因造成的，它对分析结果的影响比较固定，有单向性，在重复测定时它会重复表现出来。这种误差的大小往往可以估计，并可设法减小或加以校正。
系统误差按其来源，可分：
1.方法误差 由分析方法造成，如重量分析中沉淀少量溶解或吸附某些杂质，容量分析中反映进行不定量、等当点与终点不符或发生其他副反应、有干扰成分存在等引起的系统测定误差。
(一)系统误差
系统误差

## Slide 44
2.仪器误差 由仪器不够精密造成，如计量仪器中的天平、砝码、量器以至精密仪器不够准确精密。
3.试剂误差 由于试剂或蒸馏水中含有杂杂质而造成。
4.个人误差 是个人操作所造成的誤差，因人而异，是由于操作者對操作規程不够了解或不严格执行或某些判断能力的缺陷(如滴定指示剂颜色的判别等)所造成，对同一操作者来说基本上是恒定的。
系统误差

## Slide 45
偶然误差是测定中某些偶然性因素引起的误差，如称量是天平箱内温度的变化，天平本身的变动性；同一批試樣消化時，其中特殊样品消化不够完全等。
偶然误差既然来源于随机因素，所以它的方向是不固定的，有时是正误差，有时是负误差。误差值也不固定，时大时小，但总体是误差出现的机会多。
(二)偶然误差
偶然误差

## Slide 46
1、检验和校正仪器: 保证仪器灵敏度和准确度并不断改变分析方法，以减小系统误差。
2、多次平行测定：取数个同一样品，同时进行测定，求得平均值。一般样品平行测定量两次，误差在允许范围内，取其平均值，误差大则增加1或2次。精密测定如仲裁测定则应增加测定次数，以减免偶然误差。
3、重复测定：同一样品分批或不同时间、不同操作者重复测定，甚至送不同实验室测定，以通过检查重复性及再现性判断测定结果的可靠性。
(三)、鉴定和减免误差，一般可采用一下方法：

## Slide 47
4、对照实验： 用标准样品(或参比样品)或标准方法进行对比，检验和校正分析结果。
5、回收试验： 用已知量被测成分的标准物质进行测定，测得的待测成分质量被已知量除并乘以100得回收率。
在不清楚试样被测组分大致含量时，可用“加入回收法”进行对照试验，即向试样加入已知量得被测组分与另一份试样同时测定，两者之差被已知加入量除并乘100即得回收率，回收率越接近100%，分析结果越可靠。

## Slide 48
6、空白试验：除试样外，备1—2个加入相同的，等量的试剂和溶液等，在相同条件下进行空白测定，以此检查系统误差及校正测定结果。
7、采用校正系数：分析过程中有些系统误差是可以用校正系数法进行校正的，如有些方法所依据的化学反应不完全成当量关系，还有些干扰元素对待测成分的干扰有一定的数量关系等都可以采用校正系数消除某方面的系统误差。

## Slide 49
对于过失误差，则只有严格执行样品接受、登记与发放制度，原始记录记载制度(如钢笔记录，只能划改不能涂改或擦改等0，分析结果审核制度等，加强测试人员的工作责任心，提高实验室管理水平，以避免不应有的差错。

## Slide 50
第六节 化学肥料质量标准
♣ 标准的四个基本特性
♣ 化学肥料质量标准的规定(内容)
♣ 我国现行的标准类型

## Slide 51
☞标准 为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件。
☞标准的四个基本特性：
☀经济性，制订标准的目的是在可行的基础上，取得最佳的社会效益。
☀民主性，标准的制订须经有关方面协商一致。
☀科学性，标准的制定以科学、技术和实践的综合成果为基础。
☀严肃性，标准由主管部门批准，以特定的形式发布，作为共同遵守的准则和依据。 指令性标准是通过法律约束力发挥作用，具有法制性。

## Slide 52
(一)制订质量标准的意义：
(二)质量标准的规定内容
1、本标准的施用范围
2、技术要求
3、检验方法
4、检验规则
5、包装、标志、贮存、运输
6、附录
7、附加说明
(三)、化学肥料质量指标
一、化学肥料质量标准的规定(内容)

## Slide 53
化学肥料质量标准的规定，为保证化学肥料质量提供了依据。对未能达到质量标准的化学肥料，在出厂、购买和销售方面加以限制，对发展农业生产，维护农民利益，保护生态环境都有重要意义。
（一）制订质量标准的意义：

## Slide 54
1、本标准的施用范围
包括产品生产原料、生产工艺和产品用途等三方面。凡属成分比较单一的产品，应标明分子式或分子量。
例如：硫酸铵国家标准(GB535-83)适用于合成氨与硫酸中和所得的硫酸铵以及炼焦所得的副产品硫酸铵。其主要用途为农业肥料及化工、染织、医药、皮革等工业原料。分子式：(NH4)2SO4，原子量：132.13(按1979年国际原子量)。
(二) 质量标准的规定内容
质量标准的规定内容

## Slide 55
2、技术要求
技术要求是为保证产品的使用性能所作的规定，是产品质量检测的主要依据。因此，列入标准的技术要求是可以检测和鉴定的。
内容包括：
①外观形状：包括颜色、结晶状、粉末、颗粒。
如：过磷酸钙的外观为：深灰色、灰白色、淡黄色等疏松粉状物。
农用碳酸氢铵的外观为：白色或微灰色结晶。
②质量指标：不同的化学肥料产品有不同的指标和级别。
质量标准的规定内容

## Slide 56
例：过磷酸钙的质量指标
指标名称 | 特级品 | 一级品 | 二级品 |  | 三级品 |  | 四级品 | 
 |  |  | A | B | A | B | A | B
有效五氧化二磷(P2O5)含量,%≥ 游离酸(P2O5计)含量,% ≤ 水分,% ≤ | 20.0 3.5 8.0 | 18.0 5.0 12.0 | 17.0 5.5 12.0 | 16.0 5.5 14.0 | 15.0 5.5 14.0 | 14.0 5.5 14.0 | 13.0 5.5 14.0 | 12.0 5.5 14.0
质量标准的规定内容

## Slide 57
3、检验方法
检验方法是对产品质量是否符合标准而进行试验、分析、测定、评定等方法所作的统一规定。标准中规定的检验方法要准确和实用。
有时需要针对不同的使用条件，采用不同的检验方法。在化学肥料成分分析方法中，仲裁法精确度应当高一些，一般检验用的，精确度可降低一些。
例如：硫酸铵国家标准(GB535-83)含氮量的测定，蒸馏后滴定法为仲裁法；甲醛法为一般方法。
检验方法的内容包括：测定方法原理，测定用试剂、溶液和仪器设备，测定步骤，空白试验，结果计算和表示，精密度等。注意，仪器设备的精度必须保持所测得的数据能满足技术指标的要求。
质量标准的规定内容
Notes: <number>

## Slide 58
4、检验规则
检验规则是生产单位、质量检查部门、政府质量监督部门、流通部门以及用户检验产品质量是否合格共同遵守的规则。
包括：
(1) 产品出厂前，应由生产厂的产品质量检查部门进行检验，保证所有出厂的产品符合该产品标准要求。
(2) 每一批生产的化学肥料都应附有质量证明书：生产厂名称、产品名称、级别、批号、净重、生产日期、许可证号及标准号。
(3) 对被检验化学肥料的取样方法等有关具体规定。
质量标准的规定内容

## Slide 59
(4)样品的制备，将每批所选取的样品合并在一起并充分混匀，迅速按四分法缩分至不少于规定的量，分装于两个洁净、干燥、带磨口塞的广口瓶或有内盖的塑料瓶中。写好标签：生产厂名称、产品名称、批号、取样日期和取样人姓名。一式四份，分别装入两瓶内和粘贴于瓶外。一瓶供检验用，另一瓶密封作为保留样品，一般保存1-3个月备查。
(5)使用单位有权按标准的规定内容，对所收到的产品质量进行检测。检验中有一项指标不符合标准时，按规定再重新自两倍量的包装中取样复检，复检结果若仍有一项指标不符合标准规定，则整批化学肥料不能验收。
(6)当供需双方对产品质量发生异议需要仲裁时，按国家标准局国标发(1985)035号《全国产品质量仲裁检验暂行办法》规定仲裁。仲裁应按标准规定的检验方法和检验规则进行。
4、检验规则(续)
质量标准的规定内容

## Slide 60
5、包装、标志、贮存、运输
对包装、标志、贮存、运输进行规定是为了产品在流通过程中不致受到损失。
包装：包装材料、包装方式，每件包装中产品的数量、重量或体积以及包装的技术要求等。必要时，还要规定包装的试验方法。
例，对过磷酸钙包装的规定：可采用多层袋包装，外袋应为塑料编织袋；内袋可为高密度聚乙烯薄膜袋、改性聚乙烯薄膜袋或低密度聚乙烯薄膜袋。也可采用复合袋(塑料编织布/膜二合一袋)包装。包装件应经受跌落试验的检验。每袋净重25±0.5kg或50±1.0kg。平均每袋净重不得低于25kg或50kg。
质量标准的规定内容

## Slide 61
标志：产品标志和包装标志，应规定标志的位置、制作标志的方法和标志的内容。标志的内容证明产品商标、生产厂名称、产品名称、等级或含量、净重、标准号以及危险货物包装标志和运输包装指示标志中“防潮”“防热”“防火”等等。
运输：对运输工具、条件的要求及运输中的注意事项等。
贮存：包括贮存的地点、条件、方法、期限等特殊要求。化学肥料宜贮存在通风、干燥、防雨、防湿、避免阳光直射的地方。硝酸盐类的肥料有强氧化性，注意避免与酸、碱类物质、易燃、易爆及其它有机物同仓共贮。搬运时应小心轻放，防止摩擦、撞击。
5、包装、标志、贮存、运输(续)
质量标准的规定内容

## Slide 62
6、附录 根据需要，一个标准可以编写若干个附录，附录可分为两种，一种为与标准同等效力的，称为“补充件”，目的是避免条文过于累赘。另一种为参考性质，称为“补充件”，用于说明标准中重要规定的依旧和某些专门技术的介绍，某些条文参考资料，以及正确使用标准的说明等。标准的性质应在附录的标题下面写明。
7、附加说明 包括标准的提出部门、起草单位、主要起草人，标准使用年限，以及委托某单位负责解释等。
质量标准的规定内容

## Slide 63
主要包括以下内容：
1.营养元素的含量 养分含量的高低，直接影响产品的质量，含量愈高并愈接近理论值，其质量也愈好。通常氮以养分纯N，磷、钾养分以氧化物(即P2O5、K2O)百分数表示。
2.水分 水分含量直接影响制品的状态和质量。化肥含水量大，会使肥料通过再结晶而形成硬块状，也有的使肥料发生水解，损失肥力。
(三)、化学肥料质量指标

## Slide 64
3.游离酸 部分化肥在生产时要加硫酸等无机酸，在产品中通常残留一定的游离酸。如：硫酸铵和硫酸钾中的游离硫酸，硝酸铵中的游离硝酸，氯化铵中的游离盐酸，过磷酸钙和重过磷酸钙中的游离磷酸等。它不仅增加化肥的吸湿性、腐蚀性、对作物生长和土壤也带来一定的危害。
4.杂质 化学肥料中的有一些杂质属于有害成分，既对农作物有害，又污染土壤和环境。如硫酸铵中的其它硫酸盐、尿素中的缩二脲、氯化钾和氯化铵中的氯化钠，废硫酸加工的过磷酸钙中的三氯乙醛等。
5.物理性能 肥料的颗粒大小，颗粒的抗压强度等。
化学肥料质量指标

## Slide 65
按分级管理可分为：国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。(国家标准和行业标准又可分为强制标准和推荐标准)
国家标准：由国务院标准化行政主管部门制定，一经批准、发布，各级生产、建设、科研、管理部门和企业、事业单位，都要贯彻执行。
国家标准的代号用“国标”汉语拼音的头两个字母“GB”表示。如，复混肥料国家标准为：GB-15063-94。表示1994年发布，第15063号。
二、我国现行的标准类型

## Slide 66
B.行业标准：对没有国家标准而又需要在全国某行业范围内统一的技术要求，可制订行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政管理部门备案，在公布国家标准之后，该行业标准即行废止。
C.地方标准 ：没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案。在公布国家标准或行业标准之后，该地方标准即应废止。
标准类型

## Slide 67
D.企业标准
凡企业生产的产品暂时还没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据，它是在若干企业统一使用的标准，原则上由企业自行组织制定。地方企业由地方上的主管部门审批、发布；中央直属企业由国务院主管部门的专业局、公司或委托的单位审批、发布，抄送所在省、自治区、直辖市标准化行政管理部门备案。
此外，在已有国家标准或行业标准的产品，国家鼓励制订严于国家标准和行业标准的企业内控标准，在企业内部适用。企业标准在其批准、发布机构所辖范围内有约束力。
标准类型

## Slide 68
第一章内容结束
第一章 内容结束

## Slide 69
谢谢