## Slide 1
第五章
钾素化肥的测定
第五章
钾素化肥的测定

## Slide 2
第五章 钾素化学肥料的测定
一、四苯硼质量法
二、四苯硼—硝酸银容量法
三、四苯硼—季铵盐容量法

## Slide 3
钾肥多用天然钾盐矿经浓缩富集精制加工而成，主要品种为硫酸钾和氯化钾，另外有少量的生产水泥的副产物窑灰钾肥，及大量使用的农家肥料草木灰。
硫酸钾、氯化钾等化学钾肥都是水溶性的，可直接用水加热提取。
溶液中的钾素测定方法有质量法、容量法和仪器分析法。质量法中有古老的氯铂酸法、高氯酸法、亚硝酸钴钠法和现在使用的四苯硼钠法。容量法有亚硝酸钴钠法、四苯硼~硝酸银法和四苯硼~季铵盐法。仪器分析方法有火焰光度法和原子吸收法。
概述

## Slide 4
方法原理：钾肥经水溶解后，用甲醛消除试液中铵离子的干扰，用EDTA(乙二胺四乙酸二钠)络合其它二价和多价阳离子。在微碱性溶液中，钾离子与四苯硼阴离子反应生成白色的四苯硼钾沉淀。此沉淀的溶解度很小(其水中的溶解度为1.8*10-5mol/L)，且组成恒定，分子量较大，热稳定性好(265℃分解)。将四苯硼钾沉淀经过滤、洗涤、烘干、称量，即可计算出肥料的含钾量。
反应式：K++ [B(C6H5)4]- →K B(C6H5)4↓(白色)
一、四苯硼质量法
四苯硼质量法

## Slide 5
1、样品的溶解：
用减量法称取磨细(0.5mm)的2.500g于250ml烧杯中，加100ml水，在电炉上缓慢加热15min，转移到500ml容量瓶中、冷却、定容、摇匀；干过滤，弃取最初10-20ml滤液。吸取100ml滤液于250ml容量瓶中，水定容摇匀，为测定钾的供试液。
四苯硼质量法
测定步骤：

## Slide 6
吸取约含K2O 40mg的供试液(肥料含钾在50%时、吸15ml；45%时吸20ml；40%以下时吸25ml)，于200ml的烧杯中，用水稀释至50ml，加入浓度为40g/L的EDTA溶液，和2滴酚酞指示剂，逐滴加入浓度为200g/L的氢氧化钠溶液，至红色出现并过量1ml。加5ml浓度为36%的甲醛溶液，如果红色退去、再加几滴氢氧化钠至红色出现，盖上表面皿，置于沸水浴中加热15min(加热过程中使溶液保持红色)。取下冷却片刻，趁热在不断搅拌下、逐滴加入30ml浓度为15g/L的四苯硼钠溶液，继续搅拌1min，在流水下快速冷却至室温，静置15min，使沉淀老化。
四苯硼质量法
2、钾的沉淀：

## Slide 7
用预先已在120±2℃下烘干恒重的4号砂芯玻璃坩埚抽滤，先滤上清液，用四苯硼钠洗涤液(1.5g/L)用倾泻法洗涤沉淀5-7次、每次5ml，转移沉淀至坩埚内，用少量洗涤液洗烧杯内壁、坩埚内壁及沉淀，最后用水洗涤3次、每次用水5ml。抽滤干后，将玻璃坩埚底部的溶液用滤纸吸干，于120±2℃下烘干90min，取出，放入干燥器中冷却、称量，再烘30min，检验是否恒重(质量差小于0.0003g)。
四苯硼质量法
3、沉淀的过滤、洗涤、烘干：

## Slide 8
式中：
m1、m0分别为样品和空白的四苯硼钾沉淀的质量，g；
0.1314—由四苯硼钾换算成K2O的系数。
m—称样质量，g。
结果要求：平行测定结果的绝对误差<0.3%。
四苯硼质量法
在测定样品的同时，除不加试样外，按同样的测定步骤、同样的试剂和用量，进行同步空白测定。
4、空白试验
结果计算：
K2O%=(m1-m0)*0.1314*取用倍数*100/m

## Slide 9
1、四苯硼钾沉淀在酸性介质(0.1mol/L的HCl)中也可形成，且生成沉淀的颗粒粗大，便于过滤和洗净，但沉淀不稳定，易分解，不如碱性条件下稳定，但沉淀的颗粒较细，易透过滤器。
2、氢氧化钠试剂中往往含有钾，测定含钾量较低的肥料时，为防止干扰，可在配制20%的氢氧化钠时，加入6ml左右的四苯硼钠沉淀剂，过滤后使用。
3、四苯硼钠沉淀剂的加入量对测定结果有一定的影响，一般为理论用量的1.2~1.5倍，剩余的四苯硼钠浓度低于0.1%时，结果会偏低；大于0.4%时，因洗涤不完全，易导致结果偏高。适宜的量为剩余0.2%左右。
四苯硼质量法
注意事项：

## Slide 10
4、四苯硼钾沉淀有一定的溶解度，在100ml水中可溶解5.3~5.6mg。为防止沉淀溶解，在洗涤时通过同离子效应，先用稀的四苯硼钠溶液洗涤，最后用少量水洗涤，水的体积也需要严格控制。
5、四苯硼钾沉淀在温度高于130℃时会缓慢分解、高于265℃时可全部快速分解，因此，烘干时应控制温度在120±2℃。
6、四苯硼钾沉淀可溶于丙酮。用后的坩埚如粘附有沉淀，可用丙酮洗后，再加蒸馏水抽洗，然后烘干、备用。
四苯硼质量法
注意事项：

## Slide 11
方法原理：生成的四苯硼钾沉淀被丙酮溶解，在中性~微碱性条件下以铬酸钾做指示剂，用硝酸银标准液滴定，到达终点时，微过量的Ag+与铬酸根生成黄色的铬酸银沉淀。
反应式：Ag+ + [B(C6H5)4]- → Ag[B(C6H5)4]↓白色
Ag++CrO42-→Ag2CrO4↓红色
2、四苯硼—硝酸银容量法

## Slide 12
沉淀、洗涤、过滤同四苯硼钾质量法，用注射器取10ml丙酮，分五次冲洗滤器的内壁四周，小心摇动，使内壁与底部沉淀完全溶解，抽气过滤，将滤器用10ml水分四次洗净。取下滤器，向有50%丙酮的抽滤液中加0.1g氢氧化铝(为吸附四苯硼银白色沉淀，便于终点观查)，2滴碳酸氢钠溶液，充分摇匀，加3滴0.5%铬酸钾，用硝酸银标准液滴定至有稳定的淡红色沉淀为终点。
测定步骤：

## Slide 13
方法原理：钾与一定量过量的四苯硼阴离子反应生成四苯硼钾沉淀，过量的四苯硼钠用季铵盐滴定，到达终点时，季铵盐与达旦黄指示剂反应使溶液呈浅红色。
反应式：以十六烷基三甲基溴化铵为例，
Na[B(C6H5)4] +[CH3(CH2)15(CH3)3N]Br====
[CH3(CH2)15(CH3)3N][B(C6H5)4]↓白色 +NaBr
三、四苯硼—季铵盐容量法

## Slide 14
吸取10~20ml钾待测液于200ml烧杯中，加10%EDTA溶液5ml，2.5ml甲醛(36%)，加20%的氢氧化钠调节pH为8-10，准确加入10ml四苯硼钠标准液，边加边搅，放置10分钟，用慢速滤纸过滤于200ml三角瓶中，将沉淀转入滤纸内、用冷水洗3-5次，将沉淀和滤纸再洗3-5次，每次用水5ml，全部收集三角瓶中，加达旦黄指示剂2-3滴，用季铵盐标准液滴定由浅黄色突变为浅红色为终点(如沉淀絮结成块时需再加指示剂2-3滴)。
注：达旦黄是复杂的有机二磺酸钠。
测定步骤：

## Slide 15
结束