## Slide 1
第四章
磷素化肥的测定

## Slide 2
第四章 磷素化肥的测定
第一节 过磷酸钙有效磷含量的测定
第二节 热制磷肥有效磷的测定
第三节 其它磷肥有效磷的测定

## Slide 3
磷肥是以磷矿为原料加工制造的，由于原料成分复杂，生产的磷肥也很少为单一化合物；一种磷肥中往往还有多种磷化合物，且有的为水溶性磷、有的为枸溶性磷、还有部分难溶性的磷化合物。
概述

## Slide 4
例：普通过磷酸钙所含的各种成分的大体比例
成 分 | 比例% |  |  | 
Ca(H2PO4)2·H2O | 26.6 | 水溶性磷 | 有效磷 | 全磷
CaHPO4·2H2O | 2.4 | 枸溶性磷 |  | 
Ca3(PO4)2 | 2.2 | 难溶性磷 |  | 
CaSO4·2H2O | 50.0 |  |  | 
SiO2 | 7.0 |  |  | 
Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3 | 4.0 |  |  | 
CaF2 | 1.5 |  |  | 
H2O | 6.0 |  |  | 
其它成分 | 0.3 |  |  | 

## Slide 5
◈ 水溶性磷：包括游离的磷酸、磷酸一钙、磷酸的碱金属盐、磷酸的铵盐等。用水作为浸提剂。
◈ 枸溶性磷：包括磷酸二钙、磷酸四钙、α—型的磷酸三钙等，需要根据磷肥性质的不同选择碱性柠檬酸铵、中性柠檬酸铵、或柠檬酸为浸提剂。
◈ 难溶性磷：包括磷酸三钙、氟磷灰石、磷酸铁、磷酸铝、有机磷化物、骨粉等；它们只能用强酸(如盐酸、硝酸、王水、农硫酸等)消煮、溶解。

## Slide 6
☞ 溶液中的磷定量方法有：磷钼酸喹啉质量法、磷钼酸喹啉容量法、钒钼黄比色法。
☞ 磷钼酸喹啉质量法的优点：沉淀组成与理论值比较一致、组成固定、分子量大、溶解度小、沉淀颗粒较粗，易于过滤、洗涤、烘干恒重，是国家标准中的仲裁法；但需要抽滤装置和四号砂芯玻璃坩埚，操作也较烦琐。
☞钒钼黄比色法的优点:显色稳定、适应酸度范围宽、干扰少、操作简便、适于大批量样品的分析；但对于含磷量较高的磷肥而言，由于稀释比例较大，操作不当、易带来较大误差。

## Slide 7
磷肥中的过磷酸钙由于制造较为方便，其中所含的游离酸、及偶然使用废酸带入的三氯乙醛等副成分对肥料性质有不良影响，一般也需要测定；游离酸(以P2O5计)可采用酸度计法(仲裁法)或指示剂法通过中和滴定进行测定。三氯乙醛多用吡啶—碱—目视比色法。

## Slide 8
一、磷钼酸喹啉质量法(仲裁法)
二、磷钼酸喹啉容量法
三、钒钼黄比色法
四、过磷酸钙中游离酸(P2O5计)含量的
测定(中和滴定法)
第一节 过磷酸钙的测定

## Slide 9
方法原理：过磷酸钙中磷的形态主要是水溶性的磷酸一钙以及少量的磷酸二钙和磷酸三钙。测定有效磷需采用碾磨淋滤法提取水溶性磷、残渣再用微碱性的柠檬酸铵溶液提取(枸溶性磷)，两溶液合并测定的含磷量为有效磷。
提取出的磷，在酸性介质中以正磷酸状态存在，在75℃左右、与喹钼柠酮试剂作用生成黄色的磷钼酸喹啉沉淀；经过滤、洗涤、烘干、测量，即可计算有效磷(P2O5)含量。反应式为：
H3PO4+3C9H7N+12NaMoO4+24HNO3====
(C9H7N)3·H3PO4·12MoO3·H2O↓+24NaNO3+11H2O
一、磷钼酸喹啉质量法(仲裁法)

## Slide 10
用称量瓶减量称量过磷酸钙样品2.500g，于75ml蒸发皿中，用粗玻璃棒将大的肥料颗粒碾碎，加入25ml水，碾磨2-3min，将上清液倾注法过滤于预先加有5ml浓度为1:1硝酸的250ml容量瓶中，继续同样处理残渣3次，然后将残渣全部转入滤纸上，水淋洗至容量瓶内的液体体积约200ml，水定容、摇匀，为提前液Ⅰ(水溶性磷提取液)。
测定步骤：
1、有效磷的提取：

## Slide 11
残渣及滤纸轻轻卷紧，移入另一250ml容量瓶中，加入100ml碱性柠檬酸铵溶液(又名彼得曼溶液)，盖上塞子、剧烈振摇至滤纸破碎为纸浆，将容量瓶放入60±1℃的恒温水浴中保温1h，开始时每5min振摇一次、三次之后每15min振摇一次；取出、冷却至室温、水定容、摇匀、干过滤(弃取最初5-10ml滤液)。滤液为提前液Ⅱ(枸溶性磷提取液)。

## Slide 12
分别吸取提取液Ⅰ和Ⅱ10-20ml(含P2O5小于20mg)，于400ml烧杯中，加入10ml硝酸(1:1)，用水稀释至100ml，加热近沸，加入35ml喹钼宁酮试剂，盖上表皿，文火加热微沸30秒取下，冷却至室温，用预先已知恒重质量的4号砂芯玻璃坩埚抽滤，先抽上清液，然后用倾泻法洗涤沉淀1-2次(每次用水25ml左右)，最后将沉淀全部转入坩埚内，用水继续洗涤3-4次，将坩埚底部的水用滤纸吸干，将坩埚和沉淀放于180±2℃的干燥箱中，待温度达到180℃后计时，烘45min，取出、冷却、称量。
2、有效磷的测定

## Slide 13
结果计算：
P2O5% = | (m1-m2)*D*0.03207*100
 | m
式中: m1、m2—为沉淀加坩埚质量和坩埚的质量。
D—取用倍数(250+250)/吸取待测液体积。
m—称样质量。
0.03207—磷钼酸喹啉质量换算为P2O5质量的换算系数。

## Slide 14
注意事项：
1、普通过磷酸钙中含有游离酸，容易吸湿，称样速度要快。
2、样品所含的游离酸，会使碱性柠檬酸铵的碱度降低，增加磷的浸出量，导致结果不准确和可比性降低。因此，须先将水溶性磷提取出来。
3、样品加水碾磨后，应尽量将上清液滤出，以免游离酸影响提取、磷酸一钙发生异成分溶解生成磷酸二钙沉淀，接受滤液的容量瓶中加入5ml硝酸(1:1)也是为防止其生成沉淀。
4、磷钼酸喹啉沉淀一般在硝酸或盐酸介质中进行，但不宜在硫酸中沉淀、因为在硫酸介质中钼酸钠会在加热时生成白色的氧化钼(MoO3)沉淀。适宜的酸度为硝酸1-1.5mol/L，酸度低、易沉淀不完全；酸度过高、在煮沸时会氧化丙酮，导致沉淀物理性状变成差，不利于过滤、洗涤。

## Slide 15
降低溶液中钼酸根的浓度。其浓度过高会与溶液中的硅酸反应生成硅钼酸喹啉沉淀[(C9H7N)4·H4SiO4·12MoO3]。柠檬酸可与钼酸根生成络合物，降低钼酸根浓度，但柠檬酸的量不能过多，否则、过低的钼酸根浓度也会使磷沉淀不完全。
降低钼酸根浓度后，在煮沸时可防止生成氧化钼沉淀(MoO3)。防止NH4+干扰。在NH4+浓度较高时，磷酸与钼酸和铵会生成磷钼酸铵沉淀[(NH4)3PO4·12MoO3]。有柠檬酸存在时，磷钼酸铵的溶解度大于磷钼酸喹啉，可防止生成磷钼酸铵沉淀。
5、沉淀剂中柠檬酸的作用(三条)：

## Slide 16
6、沉淀剂中丙酮的作用(三条)：降低磷钼酸喹啉沉淀的溶解度，有利于与其它杂质分离;丙酮与水的混合液表面张力较小，生成的沉淀颗粒大而疏松，利于过滤和洗涤;丙酮与铵生成络合物，防止铵离子干扰。
7、磷钼酸喹啉沉淀溶于碱，清洗坩埚时，可用氨水将用水冲洗后残留的沉淀溶解后，再用水冲洗、烘干、备用。
8、磷钼酸喹啉沉淀在低于155℃烘干时，含一个结晶水；155-370℃烘干时，不含结晶水；高于370℃时，沉淀分解为P2O5.24MoO3。因此，测定时用180℃，其沉淀组成为：(C9H7N)3.H3PO4.12MoO3。

## Slide 17
方法原理：
磷钼酸喹啉沉淀可与一定量过量的标准碱反应，过量的碱用标准酸滴定，根据消耗的碱量，可计算出样品磷含量。
反应式：
(C9H7N)3.H3PO4.12MoO3 + 26NaOH====
Na2HPO4 + 12Na2MoO4 + 3C9H7N + 4H2O
滴定终点用Na2HPO4和钼酸钠溶液的pH范围在8左右。
混合指示剂为百里香酚蓝和酚酞。
百里香酚蓝 第一次变色：pH 1.2-2.8 红色-黄色
第二次变色：pH 8.0-9.6 黄色-蓝色
酚酞 变色：pH 8.0-10.0 无色-红色
混合指示剂的应用范围： pH 8.0-9.6 黄色-紫色
二、磷钼酸喹啉容量法

## Slide 18
1、待测液制备同磷钼酸喹啉质量法；
2、沉淀、洗涤：吸取待测液Ⅰ、Ⅱ各20ml(含P2O5量在25mg)，于400ml烧杯中，加1:1的硝酸10ml，加水至100ml，加热至微沸，加喹钼宁酮试剂35ml，盖表皿、加热微沸30秒、取下冷却至室温。用中速滤纸过滤，先将上清液滤完、用倾泻法洗涤沉淀3-4次(每次用水约25ml)，将沉淀无损地转入滤纸上、用水洗涤烧杯3-4次、全部转入滤纸上，继续用水洗涤沉淀至中性为止。
(中性检查，取最后20ml滤液，加混合指示剂1滴和1滴0.25mol/L的标准碱溶液，溶液如为紫色，表明已到中性(1滴0.25mol/L的氢氧化钠加入到20ml的水中，其溶液中的OHˉ的浓度为0.25*0.05/20=0.000625mol/L，pH=14-pOH =14-3.2 = 10.8)。
测定步骤：

## Slide 19
将沉淀连同滤纸一起移入原烧杯中，由滴定管加入0.25mol/L的标准碱溶液，边加边搅，使沉淀完全溶解后，再多加约10ml，(记录标准碱用量)；加水约50ml，加1ml混合指示剂，用0.25mol/L的盐酸标准液滴定，溶液颜色由紫色经灰蓝色转变为刚呈黄色为终点。纪录标准酸用量。
同时进行空白试验。
3、溶解、滴定：

## Slide 20
结果计算：
P2O5%=[(cOH*VOH-cH*VH)样—(cOH*VOH-cH*VH)空白]/m
*0.00273*取用倍数*100
0.00273—每毫摩尔氢氧化钠换算为P2O5的系数[(141.96/2)/(26*1000)]。
注意事项:
沉淀溶解时应放回原烧杯中，这样残留在烧杯壁上的沉淀不会造成误差。

## Slide 21
三、钒钼黄比色法
本方法不是国家标准法，在对含量要求较低时可以使用。
本法的特点：
1、显色快、黄色稳定，在最初15分钟会降低1.3%，之后2小时内很稳定，24小时内基本无变化。
2、显色的酸度范围宽，极限范围是0.04～1.6mol/L，最适酸度为0.5～0.8mol/L。一般酸度低于0.2mol/L时，钙、镁、铁、铝等易产生沉淀，酸度高于1.6mol/L，因钼酸的水解，引起显色不稳定、黄色易消退。
3、在硝酸、盐酸、高氯酸、硫酸等介质中都可显色。但必须是单一显色系统，如硝酸或盐酸等。

## Slide 22
4、干扰离子少，Fe2+、Al3+、Ca2+、Mg2+、Mn2+、Na+、K+、NH4+等允许达1000ug/ml。而钼蓝比色时、Vc还原，铁只允许400ug/ml。
5、测定简便，准确度和重现性好、相对误差在1～3%。
6、测定磷的范围宽，约为1～20mg/L P。不同浓度的适宜比色波长为：
浓度范围(P mg/L)：0.25～5.5 2.0～15 4.0～17 7.0～20
适宜波长(nm)： 400 440 470 490

## Slide 23
用2%的柠檬酸溶液一次提取过磷酸钙中的有效磷(包括磷酸一钙、磷酸二钙、游离磷酸)，提取出的磷，在酸性条件下，与钒钼酸铵反应，生成黄色的三元杂多酸(P2O5.V2O5.22MoO3.nH2O)；在一定条件下，溶液黄色的深浅与磷含量成正比，可用比色法测定。
方法原理：

## Slide 24
1、有效磷的提取：称取过磷酸钙样品1.000g于250ml三角瓶中，加入100.00ml浓度为2%的柠檬酸溶液，加塞后，在20-25℃下振荡浸提30min，干过滤，弃取最初10-15ml滤液。
2、有效磷测定：吸取滤液1.00ml(含P2O5 0.5～2mg)于50ml容量瓶中，加水至约35ml，准确加入10ml钒钼酸铵显色剂，水定容、摇匀，20min后，在470nm波长下，比色测定，以试剂空白为参比。
3、标准曲线的绘制： 分别吸取100mg/L的P2O5标准液0、2.5、5、7.5、10、15、20ml于50ml容量瓶中，各加1.00ml浓度为2%的柠檬酸溶液，加水至约35ml，准确加入10ml钒钼酸铵显色剂，水定容、摇匀。20分钟后在470nm波长下，以试剂空白为参比，比色测定。绘制标准曲线。
测定步骤：

## Slide 25
注意事项：
1、试样与浸提剂的比例、浸提时间和温度对有效磷的提取量有很大影响，应严格按规定条件浸提。
2、柠檬酸的浓度高于2000ug/ml时，对磷的显色有抑制(一般控制不高于1000ug/ml)，因此，本方法显色时吸取的滤液体积最大为5ml。
结果计算：
P2O5% = 查得的P2O5浓度(ug/ml)*显色体积
*取用倍数*10-4/称样质量

## Slide 26
方法原理：
过磷酸钙中的游离酸包括磷酸和硫酸，可用水浸提，用标准碱中和滴定，根据消耗标准碱的量，计算游离酸含量，结果以P2O5的质量百分含量表示。
H2SO4+NaOH→Na2SO4+H2O H3PO4+NaOH→NaH2PO4+H2O
反应终点以硫酸全部中和，H3PO4被中和掉第一个H+，生成H2PO4－时为终点，溶液的pH值为4.5。用酸度计法或指示剂法测定。指示剂用溴甲酚绿，变色点：pH3.8～4.5～5.4，黄色～绿色～蓝色，以溴甲酚绿显亮绿色时为终点。
以P2O5计时，两摩尔标准碱相当于1摩尔的P2O5。
四、过磷酸钙中游离酸(P2O5计)含量
的测定(中和滴定法)

## Slide 27
称取未烘干的新鲜过磷酸钙样品5.00g(过1mm筛)，用100ml无CO2水通过漏斗将试样无损的洗入250ml容量瓶中，振荡15分钟，用无CO2水定容、摇匀，干过滤；弃取最初10～20ml滤液。
用移液管吸取50ml滤液于250ml烧杯中(指示剂法用三角瓶)，用无CO2水稀释至约150ml，装上自动搅拌装置(磁力搅拌器)和酸度计及电极，用0.1mol/L的氢氧化钠标准液滴定至溶液的pH为4.5(或加入0.5ml溴甲酚绿指示剂，摇匀、标准碱滴定至试液由黄色突变为纯绿色)。
测定步骤：

## Slide 28
结果要求：平行测定结果的绝对差值<0.15%。
注意事项：对含Fe、Al杂质较多的样品，滴定时易产生沉淀，不利于终点观察，此时，可用丙酮提取，过滤后，在75℃左右的水浴上蒸干，无CO2水溶解、定容、分取、滴定。
结果计算：
游离酸(以P2O5计)% = c·V·0.071*(250/50)*100/m
式中： c·V—标准碱的浓度、消耗体积。
0.071—氢氧化钠的摩尔数换算为P2O5的系数
(141.94/2000，g/m mol)。

## Slide 29
三氯乙醛(TCA)是生产敌百虫、滴滴涕、敌敌畏等农药的中间体，存在于农药厂脱水后的废硫酸中。80年文登县从天津宁河磷肥厂购近2000吨过磷酸钙，导致4.5万亩作物受害，直接经济损失达550万元。83年在淄博、莘县、济阳等地，也发生类似受害情况。之后又陆续有此类报道。
三氯乙醛是植物生长紊乱剂。影响根系的伸展、分枝、分蘖和叶片的伸展。在小麦上的表现为分蘖增多呈蒜头状、植株丛生、叶片和穗不易抽出，呈卷皱状发育畸形。
五、过磷酸钙中三氯乙醛的测定

## Slide 30
方法原理： 在碱性介质中，三氯乙醛(酸)、三氯乙酯及其它卤代化合物与吡啶产生特效反应(藤原反应)，生成希夫氏碱，其溶于吡啶中可使吡啶层溶液呈红色。在一定条件下，红色的深浅与三氯乙醛(酸)的浓度呈正比，适于目视比色。
试剂：
1、三氯乙醛标准液：5ug/ml的水溶液(称取0.500g三氯乙醛，水溶解、定容至1000ml，吸取5.00mL，定容至500ml)。
2、吡啶
3、30%的氢氧化钠溶液。
吡啶—碱目视比色法
三氯乙醛测定

## Slide 31
标准色阶的制备：取8只25ml的比色管，依次加入5ug/ml的三氯乙醛溶液0、0.25、0.5、0.75、1.00、1.25、1.50、2.00ml，用水补足至2ml，各加入吡啶2.0ml，30%的氢氧化钠溶液2.0mL，摇匀，在沸水浴中准确加热3min，取出于流水中快速冷却，待溶液分层后，吡啶层的颜色为标准色阶。
样品测定：称取样品1～5g(准确至0.001g)于250ml带塞的三角瓶中，准确加入100ml水，加塞振荡15min，干过滤，弃取最初10～20ml滤液。吸取滤液2.00ml于25ml比色管中，加入吡啶2.0ml，30%的氢氧化钠溶液2.0mL，摇匀，在沸水浴中准确加热3min，取出于流水中快速冷却，待溶液分层后，用吡啶层的颜色与标准色阶对比，进行比色测定。
三氯乙醛测定
测定步骤：

## Slide 32
注意事项：
1、有机反应对试验条件要求严格，样品和标准曲线最好同时进行，煮沸时间、冷却速度准确。振荡、摇匀时也要控制样品与标准一致，以免产生误差。
2、吡啶气味很恶，用过的废吡啶应装瓶统一处理，不要倒入室内的水盆或下水道中。
三氯乙醛测定
结果计算：
三氯乙醛(酸)总量(ug/g)=c*取用倍数/(m*0.9)
式中：c—从标准色阶上查得的三氯乙醛浓度(ug/ml)。
m—称样质量，g；
0.9—本方法测出的三氯乙醛为其总量的90%。

## Slide 33
碱性热制磷肥主要有钙镁磷肥、钢渣磷肥、脱氟磷肥、钙镁磷钾肥等。这些磷肥中的主要有效成分是α型的磷酸三钙[α—Ca3(PO4)2]和磷酸四钙[Ca4P2O9]等；它们不溶于水，但溶于2%的柠檬酸溶液，为枸溶性有效磷。
测定方法：用2%的柠檬酸浸提，磷钼喹啉质量法测定。
第二节 碱性热制磷肥中

## Slide 34
称取试样(过0.149mm筛)1.000g于干燥的250ml三角瓶中，准确加入预先在28～30℃水浴中保温的、浓度(C6H8O7.H2O)为20g/L的柠檬酸溶液150ml ，塞紧瓶塞，于28～30℃恒温振荡机上振荡提取1h，立即干过滤，弃取最初的10-20ml滤液。此为枸溶性有效磷提取液。
吸取不超过20ml的滤液(因柠檬酸含量过高、会与钼酸根络合，导致磷沉淀不完全)，于400ml烧杯中，以下同过磷酸钙的磷钼喹啉质量法测定。
测定步骤：

## Slide 35
注：浸提时溶液的温度对磷的浸出量有影响，在20℃附近，每升高1℃，测定出的肥料有效磷含量(P2O5)增加0.04%；测定时应严格控制温度。
结果计算：
同过磷酸钙，但取用倍数不同。

## Slide 36
重过磷酸钙，用碾磨淋滤法提取出水溶性磷后，加100ml中性柠檬酸铵溶液在65±1℃的水浴中，保温提取1h，水定容。过滤，为枸溶性有效磷提取液。
沉淀磷肥，称样1g，于250ml容量瓶中，加100ml中性柠檬酸铵溶液在65±1℃的水浴中，保温提取1h，水定容。过滤，为枸溶性有效磷提取液。
第三节 其它磷肥中有效磷含量的测定

## Slide 37
结束
结束