## Slide 1
化学肥料质量检测
第二章
肥料样品的采集制备
及水分测定
Notes: <number>

## Slide 2
第二章 肥料样品的采集制备
及水分测定
第一节 化学肥料样品的采集制备
第二节 化学肥料中水分的测

## Slide 3
一、取样工具
二、取样数量和取样要求
三、制备和保存
第一节 化学肥料样品的采集制备

## Slide 4
1、取样探针：用于袋装肥料或较松散的堆放肥料，有单管探针和套管式双管探针。
2、取样杯：用于生产过程中，从流水线上采样，一般是每间隔一定时间从传送带上肥料流的垂直方向取样。
3、取样铲：用于铲取样品或在四分法缩分样品后，将样品铲起、装瓶。
4、取样管及取样瓶：用于采集液体肥料样品。
一、取样工具：

## Slide 5
样品的代表性与取样的点数和数量密切相关。产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1000t.
袋装产品，按下表采样，超过512袋时，按公式：取样袋数=3*3√n，n为总袋数，计算结果如遇小数，则进为整数。
二、取样数量
总袋数 | 最少采样袋数 |  | 总袋数 | 最少采样袋数 |  | 总袋数 | 最少采样袋数
1-10 11-49 50-64 65-81 82-101 102-125 126-151 | 全部袋数 11 12 13 14 15 16 |  | 152-181 182-216 217-254 255-296 297-343 344-394 395-450 451-512 | 17 18 19 20 21 22 23 24 |  | 1000 2000 3000 5000 8000 10000 | 30 38 44 52 60 65

## Slide 6
随机抽取一定袋数，用采样器从每袋最长对角线插入至袋的四分之三处，取出不少于100g的样品，每批采取总样品量不得少于2kg。
散装肥料可根据堆放情况多点、分散、不同部位和深度采集。
每点的采样数量约50-100g，将各点采集的样品混匀，用四分法将样品缩分至1000-2000g，分装于2个洁净、干燥的样品瓶中，封口，标签分别装入瓶内和贴于瓶外。
采样方法

## Slide 7
参加国家抽检样品时，抽检单位一般应有两人与被抽检单位人员同时在场的情况下取样，填写两份取样报告由双方签名后各保存一份。抽检结果应通知被抽检单位。
仲裁样品应有公证机关在场，有甲乙双方同时取样。
厂方或用户送检样品时，检验结果只对样品负责，不对产品负责，以防利用检验结果作宣传材料。
2、取样要求
责任心要强，严格取样规程和数量，注意节约，防止浪费。
注意事项：

## Slide 8
1、主题内容和适用范围
本标准规定了肥料采样报告的内容和格式。
本标准适用于肥料产品贸易中受货方采样时使用，也适用于法定质量检验机构对产品的质量监督和抽验时使用。
注：对所采取的每个肥料样品，应有相应的采样报告；如果将样品分成若干份，每份应附有相应的副本。
国家标准：
肥料采样报告格式

## Slide 9
2、基本部分：采样报告必需具备的内容：
2.1 产品名称和采样目的。
2.2 采样人姓名、所属单位或部门。
2.3 采样地点(或单位)、日期、天气，以及采样产品的贮存情况等。
2.4 产品商标、优等品和认证等标志，以及所标明的养分含量或组成情况。
2.5 如为袋装肥料，注明包装袋的性质和封装方法。
2.6 每袋袋装肥料的净重。
2.7 受检批量的全部批样或交付数，并尽可能注明生产和交付等容器。
2.8 采取的肥料数量(以质量或包装件数计)以及和总数量的关系。
肥料采样报告格式

## Slide 10
2.9 采用的采样方法和采取的份样数目。
2.10 样品容器和样品容器的密封方法。
2.11 采样人对样品所做的识别记号或编号。
2.12 采样期间所做的各种观察记录和对肥料状况的评价。
2.13 交易中有关各方的姓名(或名称)和地址。
2.14 最终样品的送交地点或检验单位。
2.15 生产单位(或货主)、采样人或采样报告内容提供人的签名。
3、附加部分：按照肥料产品标准或合同要求，或者是当采样人认为需要或受买方委托时，可以另加“基本部分”中未规定的其它内容。
肥料采样报告格式
采样报告必需具备的内容(续)

## Slide 11
制备：根据需要进行磨细、过筛等。
保存：一份检验，另一份原样保持备查。
三、制备和保存

## Slide 12
概述
一、烘干法
二、真空干燥法
三、气量法
四、卡尔.费休法
五、中和滴定法
第二节 化学肥料中水分的测定

## Slide 13
肥料的水分是指外来的水分；如所含的游离水、吸湿水等。不包括化学肥料自身所含的结构水，如结晶水等。
肥料中水分的含量对肥料品质有较大影响：
如NH4HCO3在含水量大于4.8%，温度高于25℃时，暴露在空气中，就会自行分解导致挥发损失。
过磷酸钙含水量较大时，在贮存过程中就易发生磷酸退化作用，而导致磷的有效性降低。
因此，国家对肥料中的水分含量有明确规定。
概述:

## Slide 14
几种肥料的水分含量标准
肥料 | 等级 | 含水量%(≤)
碳酸氢铵 干碳酸氢铵 | 1 2 - | 3.5 5.0 0.5
尿素 | 1 2 | 0.5 1.0
氯化铵 氯化铵(小联碱厂产，农用) | 1 2 - | 1.0 6.0 8.0
过磷酸钙 | 特级 1 2 3 4 | 8.0 12.0 12.0 12.0 14.0

## Slide 15
肥料中的含水量，不仅是重要的质量指标；而且，在肥料分析时计算养分含量要用(含量为干基计)、在肥料试验时也是计算施肥量的依据。
肥料中水分的测定方法有普通的烘干法、减压干燥法(真空干燥法)、气量法、卡尔.费休法等。
由于化学肥料种类复杂、许多肥料的热稳定性有显著差异，有不少品种还含结晶水。在测定时，应根据化学肥料的性质，选择适宜的测定方法。
概述

## Slide 16
因肥料的种类不同，烘干法的使用温度有一定差异。
包括： 1、100℃(±2℃)烘干法 、
2、100－105℃烘干法 、
3、105－110℃烘干法、
4、130℃(±2℃)烘干法。
5、丙酮洗涤、50℃(±1 ℃)烘干法。
一、烘干法
方法原理：烘干法是利用水分挥发后的失重，测定肥料中的水分含量，该方法主要适用于热稳定性强的肥料。
水分测定之烘干法

## Slide 17
1、100℃(±2℃)烘干法
适用范围： 本法适用于过磷酸钙、重过磷酸钙、沉淀磷酸钙等。
操作步骤： 称取10g试样(准至0.01g)，于预先干燥至恒重的称量瓶中(直径50mm，高为30mm)置于100±2℃的烘箱内，称量瓶应近于温度计水银球水平位置，干燥3小时取出，放入干燥器中冷却30分钟称重。
水分测定之烘干法

## Slide 18
结果计算：水(％)＝(m1-m2)*100/m
式中：m―试样质量,g；
m1―试样称量瓶质量,g；
m2―烘干后试样称量瓶质量,g。
结果要求：取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定结果的允许绝对差值不大于0.2%，不同实验室测定结果的允许绝对差值不大于0.4%。
注意事项 ： 为了提高干燥效果，用直径50mm，高30mm的矮型称量瓶效果较好；尤其对过磷酸钙和重过磷酸钙等有吸湿性的肥料，用高型称量瓶(直径35mm，高45mm)效果就差。
水分测定之烘干法

## Slide 19
适用范围：本法适测的化肥有：硫酸铵、氯化铵、结晶硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、脱氟磷肥、磷矿粉、骨粉、硫酸钾、氯化钾等。
操作步骤：称取5－10g试样(准至0.0002g)，置于预先已恒重的称量瓶，轻轻摇动称量瓶，使样品均匀的平铺于称量瓶的底部，打开称量瓶盖，放入100－105℃的烘箱内，干燥2－3小时后取出放入干燥器内冷却至室温，称量。再烘0.5小时后称重，重复操作直至恒重(两次称量之间差值不大于0.0003)。
水分测定之烘干法
2、100－105℃烘干法

## Slide 20
结果要求：取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定结果的允许绝对差值不大于0.05%。
注意：不同肥料品种的规定又略有出入，氯化钾含水量等于或小于2%时允许绝对差值在0.2%以内，含水量大于2%时允许绝对差值0.3%以内。硝酸铵允许绝对差值不大于0.03%。
水分测定之烘干法
100－105℃烘干法

## Slide 21
适用范围：本法适宜测定的化肥有：硝酸钾、磷酸二氢钾等。
操作步骤： 称取10g试样(准至0.001g)，置于预先已恒重的称量瓶中，放入烘箱，105－110℃干燥2小时，移至干燥器内冷却至室温，称重。
结果要求：取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定结果允许绝对差值在0.2%以内。
水分测定之烘干法
3、105－110℃烘干法

## Slide 22
适用范围：本法适宜测定的化肥有：钙镁磷肥、钢渣磷肥、脱氟磷肥、磷矿粉等。
操作步骤：称取10g试样(准至0.002g)于预先已称至恒重的称量瓶中，置于130℃的烘箱中，干燥20分钟后取出，放入干燥器中，冷却至室温，称重。
结果要求：取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定结果允许绝对差值在0.03%以内。
水分测定之烘干法
4、130℃(±2℃)烘干法

## Slide 23
适用范围：本方法适用于磷酸氢钙的水分测定。
操作步骤： 称取5g试样(准确至0.0005g)，置于已干燥至恒重的4号玻璃砂芯坩埚内，加丙酮洗二次，每次10ml，将玻璃砂芯坩埚及试样于室温通风处放置10分钟，而后移入50±1℃烘箱中烘2小时，置于干燥器冷却20分钟，称重。
结果要求：取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定的允许差值，在0.5%以内。
水分测定之烘干法
5、丙酮洗涤、50℃(±1 ℃)烘干法

## Slide 24
适用范围：本方法适宜测定的化肥品种多为具有易吸水、高温分解等特性，如硝酸铵、硝酸钙、硝酸铵钙、硝硫酸铵、尿素和磷铵类肥料等，以及不含碳酸氢铵的复混肥等。
操作步骤： 在预先干燥至恒重的称量瓶中，称取2g试样(准至0.0002g)，置于50±2℃真空度为480－530mm汞柱的真空干燥箱中，干燥2h±10min取出，在干燥器中冷却至室温，称重。
二、真空干燥法
真空干燥法

## Slide 25
结果要求：
1、取平行测定结果的算数平均值为测定结果。
2、平行测定结果的允许差值：含水量小于2%，允许绝对差值为0.3%；含水量大于2%，允许绝对差值为0.4%；磷铵类允许绝对差值小于0.20%。
注意事项：
1、若无真空干燥箱，对下列肥料可作如下处理：
2、硝酸铵钙、硝酸硫铵，可使用100℃烘2小时。
3、磷酸铵等可采用85－90℃烘至恒重或以100℃±1℃烘5小时，并进行挥发性物质(即氨)的校正。
真空干燥法

## Slide 26
适用范围：本法适宜于碳酸氢铵肥料中水分含量的测定。
方法原理：碳化钙能和试样中的水分起作用而放出乙炔气，根据乙炔气在一定温度和和压力下所占的体积，可以算出试样中水分的含量。反应式如下：Ca2C2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑
试剂和仪器：1.电石：即碳化钙，工业一级品，全部通过0.25mm筛；
2.封闭液：以氯化钠饱和液用1%盐酸酸化至0.1%甲基红指示剂呈红色。
3. 大气压表；称量瓶：22*22mm；气量法测定装置。
三、气量法
气量法

## Slide 27
操作步骤 ：打开乙炔气体发生瓶塞，高举水准瓶，使量气管充满封闭液，塞紧瓶塞，放下水准瓶，使仪器系统产生负压，检查仪器不漏气后，以弹簧夹夹住水准瓶口胶管。然后于已知重量的称量瓶中，称取1g试样(准至0.001g)，取盖，置于已预先放有5g电石粉的气体发生器瓶中。将广口瓶的胶塞塞紧，连接仪器，打开弹簧夹，读取初读数V1,摇动广口瓶，使试样与电石充分混合至无结块现象为止，放置1-2分钟，读取气体体积V2，(在读取V1,V2时，使水准瓶液面与量气管液面保持同样高度)，并记下测定温度和大气压力(毫米汞柱)。
气量法

## Slide 28
结果计算：
式中：V1-V2—产生乙炔气体积，ml。
P—测定时读取的大气压，kPa；
Pw—在t℃时氯化钠饱和溶液的蒸汽压，kPa；
结果要求：
1、取平行测定结果的算术平均值为测定结果。
2、当含水量小于0.50%时，平行测定结果的允许绝对差值不大与0.05%；当含水量大于0.50%时，平行测定结果的允许绝对误差不大于0.20%。
气量法
水(％)＝(V1-V2)• | P-PW | · | 273 | · | 36*100
 | 101.3 |  | 273+t |  | 22.4*1000*m

## Slide 29
注意事项：
1、欲测含水量小于1%试样时，量气管刻度应为0.05毫升，含水量大于1%时，量气管刻度为0.20毫升。
2、碳化钙与水反应是放热反应，而当温度高时，促使碳酸氢铵分解。NH4HCO3→NH3↑+H2O+CO2↑ 释放初出的CO2、NH3占有一定体积，给测定带来误差。所以当试样含水量大于2%时，一定要用冷水浴，使反应瓶温度保持在室温。
3、贮存在贮藏瓶中的碳酸氢铵，各层次水分含量不完全一致，试样称量前，一定要将试样瓶充分摇动，混匀。
气量法

## Slide 30
适用范围：本方法准确度高，适用于尿素、非结晶硝酸铵、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二铵及复混肥料中水分含量的测定。因此法需要的试剂配制较为费时、且价格昂贵，因此一般不采用。但化学肥料质量抽检和仲裁检验，以及含有易分解碳酸氢铵的复混肥料，必须采用此方法。
方法原理：试样中的水与卡尔.费休试剂(碘、二氧化硫、吡啶、甲醇按一定比例组成的溶液)反应，或改进的卡尔.费休试剂(碘、二氧化硫、乙酸铵、碘化钠、甲醇按一定比例组成的溶液)反应；反应终点用“永停”电量法确定，根据卡尔.费休试剂与水的相当量(用纯水标定)，计算水分含量。
反应式：I2+SO2+3C5H5N+H2O→2C5H5N·HI+C5H5N·SO2
C5H5N·SO2+CH3OH→C5H5NH·OSO2OCH3
四、卡尔.费休法
卡尔.费休法

## Slide 31
测定步骤：
1、尿素、硝酸铵、氯化铵、氯化钾和硫酸铵含水量用直接滴定法。
用称量管称取2-5g试样(准确至0.001g)。加50-75ml甲醇于反应瓶中，甲醇用量须足以淹没电极。接通电源，开动电磁搅拌机，与标定卡尔.费休试剂一样，用卡尔.费休试剂滴定至电流计指针产生与标定时同样的偏转，并保持1min不变，不记录消耗的卡尔.费休试剂的体积。打开加料口橡皮塞迅速将称量管中的试样倾入反应瓶中，立即盖紧橡皮塞，搅拌溶液至试样溶解后，用卡尔.费休试剂滴定至电流计有较大偏转，并保持1min不变为终点。记录消耗的卡尔.费休试剂的体积(V)。
卡尔.费休法

## Slide 32
2、复混肥料、磷酸一铵和磷酸二铵中含水量的测定——萃取滴定法。
于125ml带塞的三角瓶中，称取1.5-2.5g试样(准确至0.0002g)，盖上塞子。用注射器注入50ml二氧六环或无水乙醇，摇动或振荡几分钟，待试样稍微沉降后，取部分溶液于带塞的离心管中离心。
通过卡尔.费休滴定仪的废液口，将滴定容器中残液放完，用注射器经瓶塞注入50ml甲醇于滴定容器中，甲醇用量需足以淹没电极。接通电源，打开电磁搅拌器，与标定卡尔.费休试剂一样，用卡尔.费休试剂滴定至电流计产生与标定时同样的偏转，并保持1min。卡尔.费休试剂的体积不记。
测定步骤(续)：
卡尔.费休法

## Slide 33
用注射器从离心管中取出10.0ml二氧六环或无水乙醇萃取液，经瓶塞(加料口)注入反应瓶中，用卡尔.费休试剂滴定至电流计产生与标定时同样的偏转，并保持1min。记录消耗卡尔.费休试剂的体积(V)。以同样方法，测定10.0ml二氧六环或无水乙醇所消耗的卡尔.费休试剂的体积(V0)。
卡尔.费休法
测定步骤(续)：

## Slide 34
式中：V——滴定消耗的卡尔.费休试剂的体积，ml
V0——滴定10ml二氧六环或无水乙醇消耗卡尔.费休试剂的体积。
T——卡尔.费休试剂的水当量，g/L；
分取倍数——为50/10(萃取法)，
m——称样质量，g。
卡尔.费休法
结果计算：
水(%)=(V-V0)*T*分取倍数*100/(m*1000)

## Slide 35
卡尔.费休法
1、取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。
2、平行测定结果的允许绝对差值。
结果要求：
肥料名称 | 含水量（%） | 允许绝对差值（%）
尿素 |  | 0.03
硝酸铵 硝酸铵 | <1 >1 | 0.03 0.05
磷酸铵 |  | 0.2
复混肥料 复混肥料 | <2 >2 | 0.3 0.4

## Slide 36
1、直接滴定法的称样量，应以消耗卡尔.费休试剂的用量不超过20ml为宜。萃取滴定法的称样量，其试样的游离水含量应小于或等于150mg。
2、如测定尿素中的水分而没有卡尔.费休法的试剂和设备，可采用75℃温度下干燥4h的方法测定。具体步骤：准确称取5g样品，放于高30mm、直径50mm的称量瓶中，在75±1℃温度下干燥4h，移入干燥器中冷却20min，准确称量，所失重即为样品的含水量，计算含水率。
卡尔.费休法
注意事项：

## Slide 37
卡尔.费休法
3、萃取滴定法不适用于镁盐类、尿素之外的有机化合物以及含有这类物质的复混肥料。
4、标定卡尔.费休试剂的标准物质以纯水作标准最准确，另外还可用酒石酸钠(Na2C2H4O6.2H2O)、草酸(H2C2O4.H2O)、草酸铵(NH4)2C2O4.H2O，等,但以酒石酸钠的结晶水含量最稳定,测定结果与纯水作标准所测定的水分相差不大。
注意事项：

## Slide 38
5、复混肥料游离水测定，采用二氧六环萃取，可防止肥料中的结晶水与卡尔.费休试剂反应，也可同时防止复混肥料中碳酸氢铵的干扰。对于不含碳酸氢铵的复混肥料可采用真空干燥法。
6、二氧六环价格昂贵，可用无水乙醇代替，但乙醇可溶解部分结晶水，产生误差，因此用无水乙醇只能作参考。
卡尔.费休法
注意事项：

## Slide 39
适用范围：此法适用于不含结晶水的肥料品种，如硫酸铵、氯化铵、硝酸铵、氯化钾、硫酸钾等。
方法原理：无水三氯化铝(AlCl3)与样品中的水反应，三氯化铝水解，生产酸，产生的酸用标准碱滴定，根据碱的摩尔数即可计算出样品的水分含量。
2AlCl3+3H2O===6HCl+Al2O3，
6HCl+6NaOH===6NaCl+6H2O
五、中和滴定法
中和滴定法

## Slide 40
准确吸取50ml无水甲醇于干燥的250三角瓶中；称取含1mg以上水分的样品放于甲醇液面上；加入无水三氯化铝粉末0.1-0.2g，于上述甲醇液面上，摇动反应3min，干过滤。吸取甲醇滤液25ml，于150ml干燥的三角瓶中，加入1%的酚酞指示剂2-3滴，用浓度为0.0200mol/L的标准氢氧化钠溶液滴定至刚呈微红色为终点，同时做空白试验。
中和滴定法
测定步骤：

## Slide 41
式中：C——氢氧化钠标准液浓度
V、V0——样品、空白消耗NaOH标准液体积。
0.009——每毫摩尔NaOH相当的水的质量(g)
(1mol水需要2mol NaOH反应)
m——称取样品质量。
中和滴定法
结果计算：
水%=C*(V-V0)*0.009*50/25*m-1*100

## Slide 42
方法原理 一般用100℃～105℃烘干，不致引起有机物焦化。含水量较多的，则应先在50-60℃烘烤，然后在105℃烘干至恒重。本法适用于不含易热解和易挥发成分的有机肥。
试样制备 1、取风干的实验室样品充分混匀后，按四分法缩减至100g左右时，粉碎，全部通过1mm孔径筛，装入样品瓶中备用。
2、取回的新鲜实验室样品尽快称其鲜重，再将样品放入80～90℃电热鼓风恒温干燥箱中烘15～30min，然后降温至65℃，保持12～24h，取出，再称量。然后按风干样方法制备，装瓶备用。
第三节 有机肥料中水分的测定

## Slide 43
称取试样约5g,(准至0.001g)，放在预先于105℃烘至恒重的铝盒内，摊平，将铝盒盖放在盒底下，移入干燥箱105℃下烘6-8小时。然后打开干燥箱，立即盖好盒盖，取出放入干燥器中，冷至室温，迅速称量。再烘0.5～1小时，检验是否恒重。
有机肥水分测定
操作步骤

## Slide 44
式中：mo——空铝盒质量，g
m1——新鲜有机肥试样总的质量，g
m2——风干有机肥试样总的质量,g-
m3——风干有机肥试样及铝盒的质量，g-
m4——烘干有机肥试样及铝盒的质量，g
測定結果計算至小数点后一位，以算术平均值表示。两次平行测定结果允许差：风干样为0.2%；鲜样为0.5%。
注意事項 有机肥料水分含量，一般以新鲜样品为基础，即鲜基。这样便于计算新鲜肥料用量。
结果计算
风干样品中水分含量(风干基)= (m3-m4+m0)*100/m3
鲜样中水分含量(鲜基)= (m1-m2)*100/m1
有机肥水分测定

## Slide 45
结束
结束