## Slide 1
第三章 氮素化肥的测定
第三章
氮素化肥的测定

## Slide 2
第三章 氮素化肥的测定
第一节 铵态氮肥含氮量的测定
第二节 硝态氮肥含氮量的测定
第三节 尿素含氮量的测定
第四节 氮肥中副成分的测定

## Slide 3
氮肥是工业生产量最大，在农业生产中应用最广的一种化学肥料。氮肥的测定通常按氮肥中氮素的形态来划分，有全氮、铵态氮、硝态氮、酰胺态氮、氰氨态氮、以及缩二脲态氮等。
氮素的测定方法多数是通过一定的化学处理，将各种氮肥中所含的氮素都转化为铵态氮后，再进行相应的测定。
概述

## Slide 4
第一节 铵态氮肥含氮量的测定
凡含有氨或铵离子(NH4+)形态的氮肥都称为铵态氮肥，包括：硫酸铵、氯化铵、碳酸氢铵、氨水、液态氨。其含氮量的测定方法有：蒸馏法、甲醛法、中和法。三者都被列为国家标准法。
蒸馏法是氮素测定最常用的方法，其结果准确可靠，应用范围广，是测定氮的标准方法，国家标准定为仲裁法；缺点是操作较繁琐、需时较长。
甲醛法操作简便快速、只有对测定条件控制十分严格时，才可得到准确结果。
中和法(也称为酸量法)，仅限于碳酸氢铵、氨水、液态氨中含氮量的测定。

## Slide 5
适用范围：铵态氮肥。
方法原理：铵离子在浓碱溶液中加热蒸馏，以氨的形式溜出，用一定量过量的硫酸标准液吸收，过量部分在指示剂存在下，用标准碱回滴，根据氨消耗的硫酸量，即可计算出肥料中的含氮量。
反应式为：
NH4+ + NaOH == NH3↑+ H2O + Na+
NH3 + H2SO4 == (NH4)2SO4
H2SO4 + NaOH == Na2SO4 + H2O
一、蒸馏法
氨态氮测定之蒸馏法

## Slide 6
用50ml烧杯称取10g样品(准确至0.001g)，加水约20ml，用玻璃棒搅拌溶解，将试样全部转入500ml容量瓶中，用水定容、摇匀。
吸取50.00ml试样溶液于蒸馏瓶中，再加入约350ml水和几粒沸石。
准确吸取50.00ml硫酸标准液于接收(三角)瓶中，加入约80ml水(以封注与双连球的通道为度)和4-6滴定氮混合指示剂(甲基红-亚甲基蓝或甲基红-溴甲酚绿)。按蒸馏装置的联接要求，安装好蒸馏装置，并检查确认该装置在蒸馏过程中不致发生漏气后，打开加碱滴液漏斗，向蒸馏瓶中加入40%或45%的氢氧化钠溶液20ml。用洗瓶将残留于漏斗中的氢氧化钠溶液洗入蒸馏瓶，关闭活塞，再于滴液漏斗中存留约6-8ml水。
测定步骤:
氨态氮测定之蒸馏法

## Slide 7
打开冷凝水，接通电炉电源、加热蒸馏瓶进行蒸馏，直至接收(三角)瓶中的冷凝液的体积达到250-300ml时(约需45分钟)，切断电源，停止加热，关闭冷凝水。打开滴液漏斗活塞、让水流入蒸馏瓶中，拆下防溅球管，用洗瓶从冷凝管上端向下用水仔细冲洗冷凝管内壁(约用水5-6ml)，冲洗液收集于接收三角瓶中，取下接收三角瓶。将吸收瓶与测球内的溶液混匀。用标准氢氧化钠滴定过量的标准硫酸，至溶液呈灰绿色为终点。记录标准碱的消耗量，同时作空白试验。测试完成后，将蒸馏瓶及滴液漏斗等蒸馏装置全部清洗干净后，收藏备用。
氨态氮测定之蒸馏法
测定步骤（续）:

## Slide 8
结果计算：
N% = | c(NaOH).(V0-V1)*0.01401*100 | = | c(NaOH).(V0-V1)*1401
 | m*(100-x)/100 *(50/500) |  | m*(100-x)
式中：c(NaOH)——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L；
V0、V1——空白试验、滴定试样消耗的氢氧化钠标准液的体积，ml；
0.01401——每毫摩尔氢氧化钠相当于氮的质量，g；
x——试样中水分的百分含量；
m——称取试样质量，g。
结果要求：1、取平行测定结果的算术平均值为测定结果；
2、平行测定结果的绝对差值不大于0.06%；
3、不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.12%。
氨态氮测定之蒸馏法

## Slide 9
1、定氮仪装置，为全玻璃结构，各部位的位置是固定的。安装使用时，应根据其结构，初步调整好各部位的相对固定位置后(特别要注意双连球的接收瓶装上、取下是否方便)，再将防溅球管、冷凝管和蒸馏瓶的位置进行固定，连接好后，确无漏气可能后，方可用橡皮圈将磨口上的上下耳钩套紧。
2、蒸馏装置的密封标志：密封后，加入浓碱时，由于蒸馏瓶内产生水合热反应，气体膨胀，吸收瓶内的溶液受压后，双连球内的液面高度上升(球内液面高于三角瓶内的液面)，如升高后，很快降至原液面高度或加碱后液面无明显升高，说明密封有问题。遇此种情况，应清洗好仪器后重做。并检查双连球连通孔是否被标准酸液密封、加碱滴液漏斗活塞和各磨口处是否密闭。
氨态氮测定之蒸馏法
注意事项：

## Slide 10
3、蒸馏过程中，双连球内的液面应高于三角瓶内的液面。一般当双连球液面升至第二球三分之二高度时，如蒸馏时间已超过45min，便可停止蒸馏；如蒸馏时间不足半小时其液面已升到上述高度，则应降低电炉温度，维持沸腾状态、小心继续蒸馏至到45min，但须注意双连球中的液体不能从通大气的孔中喷出，否则重做。
4、如吸收瓶中有露珠状水滴或有雾出现，说明冷凝温度不够，应加大冷凝水的流量，以保证冷凝效果。
5、浓碱对玻璃有腐蚀，可在聚乙烯容器中配制。氢氧化钠的溶于水是放热反应，配制过程中可将配制容器放于冷水浴中。
6、蒸馏装置使用后，应立即清洗，以免浓碱腐蚀装置的磨口部位、导致磨口粘结，影响使用。
氨态氮测定之蒸馏法
注意事项(续)：

## Slide 11
适用范围：强酸生成的铵盐。
方法原理：甲醛在硫酸铵的水溶液中，与铵离子发生缩合反应，生成六亚甲基四胺，和与铵离子等摩尔的氢离子(酸)，用标准氢氧化钠溶液滴定生成的酸，根据氢氧化钠消耗的体积可计算出氮的含量。
反应式：
6HCHO + 2(NH4)2SO4 ===(CH2)6N4 + 2H2SO4 + 6H2O
2H2SO4 + 4NaOH === Na2SO4 + 2H2O
氨态氮测定之甲醛法
二、甲醛法

## Slide 12
称取试样1g(准确至0.0002g)于250ml三角瓶中，加水100-120ml溶解试样。加1滴甲基红指示剂，用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节至溶液刚好呈金黄色(或浅橙色)，不记录碱的用量。
取15ml浓度25%的甲醛溶液，加入酚酞指示剂3-4滴，混匀，用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节至溶液浅红色后，加入上述有肥料溶液的三角瓶中，混匀，放置5分钟，用0.5mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定，溶液颜色经红、橙、黄(接近无色)，再变为橙红色，1min不消退为终点(或滴定至pH值为8.6)。甲醛溶液如不调至中性，则需要做空白试验。
氨态氮测定之甲醛法
操作步骤：

## Slide 13
结果计算：
N% = | c(NaOH).(V0-V1)*0.01401*100 | = | c(NaOH).(V0-V1)*1401
 | m*(100-x)/100 *(50/500) |  | m*(100-x)
式中：c(NaOH)——氢氧化钠标准溶液的浓度，mol/L；
V1、V0——滴定样品和空白消耗氢氧化钠标准液的体积，ml；
m——称样质量，g；
x——肥料中的水分百分含量。
氨态氮测定之甲醛法
1、取平行测定的算术平均值为测定结果；
2、平行测定结果的绝对差值不大于0.06%；
3、不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.12%。
结果要求：

## Slide 14
1、本方法的测定实际上为中和滴定，测定中，肥料供试液、甲醛溶液要调中性。
2、本方法生成的六亚甲基四胺为弱碱，其水溶液的pH值为8.6，因此滴定的终点为酚酞的变色点。
3、甲醛中的甲醇含量较高时(>1%)，易产生负影响。主要原因是甲醇与反应生成的硫酸反应生产硫酸二甲酯[(CH3)2SO4]和水，会消耗产生的硫酸，但只有在醇浓度较高时，才会发生明显影响，且甲醇属伯醇发生酯化反应的速度较慢，一般在20℃时需十几分钟到几个小时才进行，因此，在测定的几分钟之内，基本可忽略。但由于甲醇的毒性较强，测定中仍需注意安全。
氨态氮测定之甲醛法
注意事项：

## Slide 15
适用范围：碳酸氢铵、氨水。
方法原理：碳酸氢铵和氨水可定量地与强酸反应生产相应酸的铵盐和水。
反应式：
2NH4HCO3+H2SO4===(NH4)2SO4+H2O+CO2↑
NH3.H2O+H2SO4===(NH4)2SO4+H2O
氨态氮测定之中和法
三、中和法

## Slide 16
1、碳酸氢铵的测定(方法一)：
用直径30mm、高20mm称量瓶，迅速称取约2g(准确至0.002g)试样，用水冲入已有50.00ml浓度为1mol/L的1/2H2SO4标准液的三角瓶中，摇动三角瓶使试样与酸作用完全。加热煮沸5min(赶CO2)，待溶液冷却后，加2-3滴定氮混合指示剂，用1mol/L的氢氧化钠标准液滴定，颜色由紫红突变至灰绿色为终点。
氨态氮测定之中和法
测定步骤：

## Slide 17
用直径30mm、高20mm称量瓶，迅速称取约2g(准确至0.002g)试样，浸入预先加有20.00ml浓度为1mol/L的1/2H2SO4和80ml水的400ml烧杯中，用玻璃棒打开称量瓶盖，仔细充分搅拌，加甲基红指示剂3滴(应为金黄色；如为红色、说明碳酸氢铵称取量低，酸过量，只能用方法一测定)，在不断搅拌下，继续用硫酸标准液滴定至刚呈微红色为终点(CO2饱和水溶液的pH值为4.5)。
1、碳酸氢铵的测定(方法二)：
氨态氮测定之中和法

## Slide 18
称取约3ml容积的安培瓶的质量(准确至0.0002g)，用小火加热安培瓶的球部后，迅速将安培瓶的毛细管插入氨水中，吸入约1.5-2.0ml氨水后，将毛细管口封闭，烤干毛细管的外壁，再称量，两次质量差为氨水的质量。将安培瓶放入已有50.00ml浓度为1mol 1/2 H2SO4标准液的250ml具塞三角瓶中，塞好瓶塞，用力震荡至安培瓶破碎为止。用水洗涤瓶塞及瓶口内沿和三角瓶内壁(洗涤液均收集于三角瓶中)，加入2-3滴定氮混合指示剂，用1mol/L的氢氧化钠标准液滴定至灰绿色为终点。记录用量。
氨态氮测定之中和法
2、氨水的测定：

## Slide 19
式中：c.V——消耗硫酸标准液的毫摩尔数。
m——称取样品质量。
氨态氮测定之中和法
结果计算：
N% = c*V*0.01401*100/m
结果要求：
取平行测定结果的算术平均值为测定结果；
平行测定结果的绝对差值不大于0.10%.

## Slide 20
第二节 硝态氮肥含氮量的测定
硝态氮肥的测定方法很多，应用较多的是用还原剂将硝态氮还原为铵态氮后，用蒸馏法测定。常用的还原剂有锌粉加硫酸亚铁、铁粉、定氮合金(德瓦达合金)、铬粉等；其次是利用氮试剂与硝酸根生成复合物沉淀、用重量法测定；在氮肥纯度较高时，也可利用紫外分光法测定，此外还有比色法如酚二磺酸比色法、硝酸试粉比色法等。可根据化验室条件和工作要求进行适当选择。

## Slide 21
方法原理：硝酸根离子在酸性溶液中，与氮试剂(硝酸灵)定量地作用，生成复合物沉淀，将沉淀过滤、洗涤、烘干、称量，根据沉淀的质量即可计算出氮的含量。
反应式：
C2HN4(C6H5)3 氮试剂 + HNO3 === C2HN4(C6H5)3·HNO3
一、氮试剂(硝酸灵)重量法

## Slide 22
1、称样、溶解
称取试样2-5g(准确至0.001g)于500ml容量瓶中，加水约400ml；若含有可能保留有硝酸盐的水不溶物的试样，可加50ml水和50ml的乙酸溶液(285ml冰乙酸水稀释至1L)，摇匀，放置至停止释放二氧化碳为止，再加水至400ml。加塞振荡溶解30min，水定容、摇匀。用中速滤纸干过滤于500ml的干燥三角瓶中，弃去最初50ml滤液。
测定步骤：

## Slide 23
2、沉淀
吸取一定体积的滤液(20-25ml，含硝态氮11-23mg)于250ml的烧杯中，加水至100ml，加入1：3的硫酸溶液10-12滴，使溶液的pH值为1-1.5，迅速加热近沸(不要沸腾)，立即从热源移开，检查是否有硫酸钙沉淀，若有，可加几滴硫酸液溶解，一次加入氮试剂溶液10-12ml，于冰水浴中，搅拌内容物2min，在冰浴中放置2h(中间要加冰块，以保证烧杯内容物的温度在0-0.5℃)。
测定步骤：

## Slide 24
3、抽滤、洗涤、烘干、称量
用抽滤法收集沉淀于已知恒重质量的4号砂芯玻璃坩埚(预先在冰浴中冷却好)内，用滤液将所有沉淀转入坩埚中，最后用0-0.5℃的水洗涤沉淀(10-12次)，将坩埚连同沉淀一起于110±2℃的干燥箱中干燥1h；转入干燥器中冷却、称量，再干燥20分钟、冷却、称量，直至连续两次称量的质量差不大于0.001g为止。
测定步骤：

## Slide 25
结果计算：
硝态氮(NO3¯—N)%= | (m1-m0)*(14.01/375.3)*100
 | m*(V/500)
结果要求：平行测定结果的绝对差值≤0.4%
不同实验室测定结果的绝对差值≤1.8%。
式中：
m1——沉淀加坩埚质量，g；
14.01/375.3——沉淀换算为氮的换算系数
m0—空白加坩埚质量，g；
V/500——吸取体积与待测液总体积比。
m——称样质量，g；

## Slide 26
1、在冰浴温度低于0℃时会导致测定结果偏高，高于0.5℃时会导致结果偏低。
2、当样品中氯离子的含量高于氮素含量9倍时，测定结果会偏高0.4%左右。
3、吸取硝态氮待测滤液中的硝态氮含量应控制在11-23mg，最好在17mg附近，测定较为准确。
4、研究表明，用陈旧的试剂会使测定结果偏高，如空白试验的沉淀质量超过1mg时，应重新配置氮试剂重做试验。
注意事项：

## Slide 27
方法原理：
锌粉——硫酸亚铁在碱性介质中进行还原蒸馏时，锌粉与氢氧化钠作用产生氢气，使硝态氮绝大部分还原为亚硝态氮和极少量的铵态氮，亚铁将亚硝态氮还原为铵态氮，自身被氧化为三价铁，同时氢气又将三价铁还原为亚铁。如此反复循环，使试液中的硝态氮完全还原为铵态氮，并被蒸馏出来，用标准酸吸收，标准碱回滴，根据标准酸用量即可计算出含氮量。
二、锌粉——硫酸亚铁还原蒸馏法

## Slide 28
Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + 2[H]
FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
NaNO3 + 2[H] → NaNO2 + 2H2O
NaNO3 + Fe(OH)2→ NaNO2 + Fe(OH)3↓
NaNO2 +6Fe(OH)2 +5H2O →NH3 +6Fe(OH)3↓+NaOH
2Fe(OH)3 + 2[H] →2Fe(OH)2 + H2O
反应式：

## Slide 29
1、称样
称取0.5g试样(准确至0.0002g)，于蒸馏瓶中，加入30ml水溶解，加锌粉——硫酸亚铁还原剂(硫酸亚铁：锌粉=5：1)10g，缓慢转动烧瓶，充分混合均匀。加水约300ml。
2、安装
吸取25.00ml浓度1mol/L的1/2硫酸标准液于吸收瓶中，加水80ml(以密封住双连球通道为度)，5滴定氮混合指示剂，连接好蒸馏装置，通过加碱滴液漏斗加入400g/L的氢氧化钠溶液70ml，水洗漏斗，并保存6-8ml水于漏斗中。打开电炉低温加热10min后，然后高温蒸馏。
操作步骤：

## Slide 30
3、还原蒸馏
从沸腾开始经50-60min，使吸收瓶中的溶液体积达到250-300ml。停止加热，关闭冷凝水，放下吸收瓶，打开滴液漏斗活塞，让水流入蒸馏瓶中；取下防溅球，用洗瓶从冷凝管上端向下仔细冲洗冷凝管的内壁，并收集到接收瓶中。
4、滴定
取下吸收瓶，将吸收瓶内的溶液充分混合，用氢氧化钠溶液滴定，终点由紫红突变到灰绿色为终点，记录用量。 同时做空白试验。

## Slide 31
方法原理：在强碱性溶液中，利用定氮合金(含铜50%、铝45%、锌5%)产生的大量初生态的氢，使硝态氮还原为铵态氮，同时被蒸馏出来，用一定量过量的标准酸吸收，标准碱滴定，根据标准酸用量计算硝态氮含量。
Cu + 2NaOH + 2H2O ==== Na[Cu(OH)4] +2[H]
Al + NaOH + 3H2O === Na[Al(OH)4]+3[H]
Zn + 2NaOH + 2H2O === Na[Zn(OH)4]+2[H]
NaNO3 + 8[H] === NH3↑+ NaOH + 2H2O
（铜酸钠Na2CuO2、铝酸钠 NaAlO2、锌酸钠 NaZnO2）
三、定氮合金(德瓦达合金)还原蒸馏法
反应式：

## Slide 32
测定范围：15-30mg硝态氮，定氮合金2.5-3.5g。
测定步骤：称取0.5g样品(准确至0.0002g)，于蒸馏瓶中，加入50ml水溶解，加入定氮合金3.5g，加水300ml，立即按定氮蒸馏要求，安好蒸馏装置(准备好承接三角瓶等)。从加碱滴液漏斗中加入70ml40%的氢氧化钠溶液。室温放置20min以上，微热10min，缓慢加热升温至沸腾，维持50-60min，停止加热。其它同铵态氮蒸馏。(标准酸和标准碱的浓度为0.5mol/L)。

## Slide 33
方法原理：试样在酸性溶液中，硝态氮被还原铁粉与酸反应产生的新生态的氢还原为铵态氮，保存在酸液中，再加碱蒸馏、滴定。
测定步骤：称取0.5g样品(准确至0.0002g)，于蒸馏瓶中，加50ml水溶解；加还原铁粉10g，1+1的硫酸(即与水1：1混合)20ml，立即在瓶口插入长径漏斗，边以流动水冷却、边缓慢摇动，反应缓慢后，放置5分钟，于控温电炉上缓慢加热微沸约15min，待铁粉基本消失后，冷却。安装好蒸馏装置，用0.5mol/L的标准酸吸收、加入40%的氢氧化钠70ml。其它同铵态氮测定。
四、铁粉-稀酸还原——蒸馏法

## Slide 34
方法原理：硝态氮在酸性溶液中，被铬粉与酸反应产生的初生态的氢还原为铵态氮，再加碱蒸馏、滴定。
测定步骤：称样0.5g左右(准确至0.0002g，硝态氮含量≤60mg)，于蒸馏瓶中，加入1.2g铬粉，加入35ml水，放置、让硝酸盐溶解，加入7ml HCl，放置10min后，低温加热3.5分钟(注意让铬粉反应完全，控温50-60℃，不要煮沸)后，安装蒸馏装置，加碱蒸馏。
五、铬粉-稀酸还原——蒸馏法

## Slide 35
方法原理：尿素中的氮为酰胺态氮，不能直接用普通方法测定，一般都是将其转化为铵态氮后，用蒸馏法测定。尿素转化为铵态氮可用酸水解法或尿素酶水解。
酸水解反应式：
CO(NH2)2 + H2SO4 + H2O === (NH4)2SO4 + CO2↑
第三节 尿素(酸水解、蒸馏法)

## Slide 36
称取5g试样(准确至0.001g)，于500ml三角瓶中，加水25ml，浓硫酸50ml，0.75g硫酸铜，盖上短径漏斗，在通风橱内的电炉上加热，使二氧化碳逸尽(至见不到小气泡)后，逐渐提高加热温度直至冒白烟，继续加热20min。取下三角瓶，冷却后加水300ml，冷却；将溶液全部转入500ml容量瓶中，定容、摇匀。
吸取50.00ml定容液，于蒸馏瓶中，以下同铵态氮蒸馏法；注意40%的氢氧化钠用量要过量。
测定步骤:
尿素测定

## Slide 37
注意事项：
同铵态氮蒸馏法。
结果要求：
平行测定的绝对差值≤0.10%，
不同实验室之间测定结果的绝对差值≤0.15%。
尿素测定
结果计算：
同铵态氮蒸馏法。

## Slide 38
石灰氮，学名氰氨化钙(CaCN2)，氮素的存在形态为氰氨基(N≡C-N=Ca)。因副成分中石灰的含量较高，故名石灰氮。因为石灰氮在北方土壤上不能作为肥料使用，可采用消化-蒸馏法测定，或用硝酸银容量法测定。
原理：石灰氮用稀醋酸完全溶解，含氰氨基的滤液在微碱性条件下，加入一定量过量的硝酸银溶液，使其生成氰氨化银沉淀；过量的硝酸银，以三价铁为指示剂，用硫氰化钾标准液滴定。终点红褐色。
附：石灰氮

## Slide 39
一、氯化铵中氯化钠的测定
二、尿素中缩二脲含量的测定
第四节、氮肥中副成分的测定

## Slide 40
概述：小联氮纯碱厂生产的氯化铵中氯化钠的含量较高，生产工艺：将氨气(NH3)通入NaCl的饱和液中，为氨、盐混合液，向此溶液中通入CO2，产生NaHCO3结晶(溶解度6.9g/100ml水)，经过滤、洗涤、煅烧得到纯碱(NaCO3)，滤液是以NH4Cl为主的母液，向母液中加入粉末状NaCl，通入氨气NH3，则NH4Cl结晶析出(NH4Cl溶解度30g/100ml水，NaCl溶解度36g/100ml水)，将其过滤、干燥，得到氯化铵。向析出氯化铵的母液中通入CO2，则再产生NaHCO3结晶。如此循环，生产出纯碱和氯化铵。
由于氯化钠对土壤有不良影响，要加以限制。氯化钠含量的测定方法有硝酸汞容量法和火焰光度法。
一、氯化铵中氯化钠的测定

## Slide 41
方法原理：在pH3-3.5的溶液中，Hg(NO3)2中的Hg2+与Cl¯形成难解离的HgCl2，微过量的Hg2+与指示剂二苯偶氮碳酰肼形成红紫色络合物，指示到达终点。
反应式：Hg2+ + 2Cl¯ ===HgCl2
硝酸汞容量法
氯化钠的测定

## Slide 42
1、待测液制备：称取肥料样品5.**g，于75ml瓷蒸发皿中，在电炉上加热使NH4Cl升华，接近完全后，转入500-600℃的高温电炉中灼烧至恒重(第一次2h，以后每次灼烧20分钟，注意每次应等到蒸发皿的温度降到150℃以下时才能转入干燥器中冷却)。用水溶解残渣，无损地转入250ml三角瓶中(控制水的体积不超过40ml)。
2、滴定：向上述三角瓶中加入2滴溴酚蓝(pH3-4.6，黄-紫蓝色)，滴加0.2mol/L的硝酸溶液至全部溶液呈黄色再多加3滴。加1ml二苯偶氮碳酰肼指示剂溶液，用0.1mol/L的[1/2Hg(NO3)2]标准液滴定,溶液由黄色突变为红紫色为终点。同时进行空白试验。
氯化钠的测定
测定步骤：

## Slide 43
结果计算：
NaCl%= c1/2Hg(NO3)2*(V-V0)*0.05844*100/m
0.05844——每毫摩尔1/2Hg(NO3)2相当的NaCl的质量g。1/2个Hg2+与一个Cl-反应，58.44为NaCl的分子量。
结果要求：平行结果的绝对差值≤0.10%，不同实验室绝对差值≤0.15%。
注意事项：让氯化铵升华时应为低温；以免因升华剧烈造成氯化钠的沸溅损失。 滴定时的pH值应控制在3附近，溴酚蓝的变色点为3-4.6，由黄色-紫蓝色。
氯化钠的测定

## Slide 44
方法原理：缩二脲在酒石酸钾钠的碱性溶液中，与硫酸铜中的铜离子反应，生成红紫色的缩二脲铜络合物(铜复盐)，在一定条件下、其颜色深浅与缩二脲含量成正比，可用分光光度法进行测定。
二、尿素中缩二脲含量的测定

## Slide 45
1、标准曲线的制备：取100ml容量瓶8只，分别加入浓度为2.00mg/ml的缩二脲标准液0、2.5、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0，每个容量瓶中加水补足至50ml，再依次加入20.0ml酒石酸钾钠的碱性溶液，20.0ml硫酸铜溶液，定容、摇匀。将容量瓶浸入30±5℃的水浴中，约20分钟，并不断摇动。在30分钟内用3cm光径的比色皿、于550nm波长下、用缩二脲含量为零的溶液作参比溶液，测定吸光度。标准系列的浓度依次为0、0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60mg/ml，以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标绘制工作曲线。
缩二脲测定
测定步骤：

## Slide 46
称取50g试样(准确至0.01g)，于250ml烧杯中，加水100ml溶解。用0.1mol/L的氢氧化钠或硫酸溶液调节pH为7。将溶液转入250ml容量瓶中，定容、摇匀。吸取含有缩二脲25-50mg的试液(农业品肥料一般吸取10-20ml)于100ml容量瓶中，加入20.0ml酒石酸钾钠的碱性溶液，20.0ml硫酸铜溶液，定容、摇匀。将容量瓶浸入30±5℃的水浴中，约20分钟，并不断摇动。在30分钟内用3cm光径的比色皿、于550nm波长下、用缩二脲含量为零的溶液作参比溶液，测定吸光度。同时进行空白试验。
缩二脲测定
2、样品测定：

## Slide 47
5.0
缩二脲%=浓度*100ml*取用倍数*100/(样品质量*1000)
缩二脲测定
结果计算：
结果要求：
平行测定的绝对差值≤0.05%，
不同实验室间≤0.08%。

## Slide 48
1、如供试液有色或浑浊有色，在上述测定的基础上，再另取两个100ml容量瓶，各加20.0ml酒石酸钾钠的碱性溶液，其中一瓶加入与测定显色相同体积的供试液，另一瓶加水，将两容量瓶定容、摇匀；以加水的为对照，同样条件下，测定试样的吸光度，并将其在计算时扣除。
2、本法易受铵盐的干扰，100ml溶液中铵态氮的含量允许量为2mg。
3、一般试剂用的缩二脲纯度较低，可用100g/L的氨水洗涤缩二脲，再用水洗涤除去氨水，再用丙酮洗涤除去水分，最后经105-110℃干燥，即可。
4、本方法仅适用于尿素，不适用于复合肥料。
注意事项：
缩二脲测定

## Slide 49
5、测定复合肥料，最好用测定络合铜的原子吸收法：
标准曲线：吸取内含0、2、4、6、8、10和12mg的缩二脲标准液于7只100ml容量瓶中，用水稀释至约30ml，加入25ml乙醇。用磁力搅拌器搅拌，加入2ml淀粉溶液(1g淀粉、溶于200ml内含1g草酸的水中)；10ml硫酸铜溶液(15g的CuSO4.5H2O溶解于1000ml水中)；20ml缓冲液(pH13.4，24.6g KOH和30g KCl溶解于1000ml水中)；取出搅拌棒冲洗于容量瓶中，定容、摇匀，静止10分钟，干过滤，吸取25ml滤液于250ml容量瓶中，加入5ml1.0mol/L的HCl酸化，水定容、摇匀，原子吸收法测定络合铜。
缩二脲测定
注意事项(续)：

## Slide 50
混合肥料样品：准确称取一定量(内含缩二脲≤40mg)于250ml烧杯中，加适量水(每克样品加1ml水，最多取5克)。加入65ml乙醇和7滴溴甲酚红紫指示剂(0.1g 溴甲酚红紫溶于19ml浓度为0.1mol/L的氢氧化钠溶液中，加水稀释至250ml)。用20%的氢氧化钾溶液调节pH值6-7(第一次变色，兰色)；电热板加热至沸，冷却后、如pH有变化，再调到兰色。滤液用乙醇洗涤过的纸浆垫被抽滤到100ml容量瓶中(如滤液不清，再加盐酸调节pH为6-7)，用乙醇洗涤、定容、摇匀。吸取25ml滤液于100ml容量瓶中。以下同标准曲线测定。
注意事项(续)：
缩二脲测定

## Slide 51
结束
结束