## Slide 1: 第二节 大气污染物扩散模式
1.湍流扩散的基本理论
2.高斯扩散模式
3.污染物浓度的估算方法
4.特殊气象条件下的扩散模式
5.城市及山区的扩散模式
6.烟囱高度设计

## Slide 2: 一、 湍流扩散的基本理论
扩散的要素
  风：平流输送为主，风大则湍流大
  湍流：扩散比分子扩散快105～106倍
湍流的基本概念
  湍流——大气的无规则运动
    风速的脉动
    风向的摆动
起因与两种形式
  热力：温度垂直分布不均（不稳定）
  机械：垂直方向风速分布不均匀及地面粗糙度

## Slide 3: 湍流扩散理论
主要阐述湍流与烟流传播及湍流与物质浓度衰减的关系
1.梯度输送理论
  类比于分子扩散，污染物的扩散速率与负浓度梯度成正比
2.湍流统计理论
  泰勒－>，正态分布
  萨顿实用模式
  高斯模式
3.相似理论

## Slide 4: 二、 高斯扩散模式
高斯模式的有关假定
  坐标系
    右手坐标,x为风向吹向，y为横风向，z为垂直向
  四点假设
    a．污染物浓度在y、z风向上分布为正态分布
    b．全部高度风速均匀稳定
    c．源强是连续均匀稳定的
    d．扩散中污染物是守恒的（不考虑转化）

## Slide 5: 高斯扩散模式
高斯扩散模式的坐标系

## Slide 6: 无界空间连续点源扩散模式
由正态分布假定，得下风向任一点的浓度分布
方差的表达式
由假定d 源强积分式
（单位时间物料守恒）

## Slide 7: 高斯烟流的形态

## Slide 8: 高斯烟流的浓度分布
高斯烟流中心线上的浓度分布

## Slide 9: 高架连续点源扩散模式
镜像全反射---->像源法
  实源：
  像源：

## Slide 10: 高架连续点源扩散模式

## Slide 11: 高架连续点源扩散模式

## Slide 12: 颗粒物扩散模式
粒径小于15μm的颗粒物可按气体扩散计算
大于15μm的颗粒物：倾斜烟流模式
地面反射系数

## Slide 13: 三、 污染物浓度的估算
q 源强 计算或实测
平均风速 多年的风速资料
H 有效烟囱高度
、 扩散参数
1.烟气抬升高度的计算
初始动量： 速度、内径
烟温度 －>浮力
烟气抬升

## Slide 14: 烟气抬升高度的计算
抬升高度计算式
（1） Holland公式：适用于中性大气条件（稳定时减小，不稳时增加10％～20％）
  Holland公式比较保守，特别在烟囱高、热释放率比较强的情况下

## Slide 15: 烟气抬升高度的计算
抬升高度计算式（续）
（2）Briggs公式：适用不稳定及中性大气条件

## Slide 16: 烟气抬升高度的计算
抬升高度计算式 （续）
（3）我国“制订地方大气污染物排放标准的技术方法”(GB/T13201-91)中的公式

## Slide 17: 扩散参数的确定
P－G曲线法
  P－G曲线Pasquill常规气象资料估算
  Gifford制成图表

## Slide 18: 扩散参数的确定－P－G曲线法
P－G曲线的应用
  根据常规资料确定稳定度级别

## Slide 19: 扩散参数的确定－P－G曲线法
P－G曲线的应用
  利用扩散曲线确定 和

## Slide 20: 扩散参数的确定－P－G曲线法
P－G曲线的应用
  地面最大浓度估算

## Slide 21: 扩散参数的确定－中国国家标准规定的方法
稳定度分类方法
  改进的P－T法
  太阳高度角 （式4-29，地理纬度，倾角）
  辐射等级 稳定度
  云量
  （加地面风速）

## Slide 22: 扩散参数的确定－中国国家标准规定的方法
扩散参数的选取
  扩散参数的表达式为（取样时间0.5h，按表4-8查算）
  平原地区和城市远郊区，D、E、F向不稳定方向提半级
  工业区和城市中心区，C提至B级，D、E、F向不稳定方向提一级
  丘陵山区的农村或城市，同工业区
  取样时间大于0.5h， 不变，

## Slide 23: 四、 特殊气象条件下的扩散模式
主要指气象条件与高斯模式不一样（温度层结构均一，实际中难以实现）
封闭型扩散模式
  相当于两镜面之间无穷次全反射
  实源和无穷多个虚源贡献之和
  n为反射次数，在地面和逆面
  实源在两个镜子里分别形成n个像

## Slide 24: 封闭型扩散模式
计算简化：

## Slide 25: 熏烟型扩散模式
假设： D 换成hf（垂向均匀分布）；q只包括进入混合层部分， 则仍可用上面公式

## Slide 26: 熏烟型扩散模式

## Slide 27: 五、 城市及山区扩散模式
城市大气扩散模式
  1.线源扩散模式

## Slide 28: 城市大气扩散模式
2.面源扩散模式
    大气排放规范里规定条件：烟囱高40m；单个排放量<0.04t/h

## Slide 29: 城市大气扩散模式
2.面源扩散模式（续）
  简化为点源的面源扩散模式（续）
    上风向距x0处有一虚拟点源，其烟流在形心处宽度正好与正方形宽度相等
    烟流宽度：中心线到浓度为中心处距离的两倍
      （正态分布： ）
    确定 、 之后即可按点源计算面源浓度

## Slide 30: 城市大气扩散模式
2.面源扩散模式（续）
  窄烟流模式
    某点的污染物浓度主要取决于上风向面单元的源强，上风向两侧单元对其影响很小
    某点的污染物浓度主要由它所在的面单元的源强决定

## Slide 31: 常用城市空气质量模式
箱模式
  单箱模式多箱模式——如目前用于我国城市空气污染指数预报的CAPPS模式
城市多源模式
  如EPA推荐的ISC模式（Industrial Source Complex Model）
光化学模式
  如EPA推荐的UAM－V（Urban Airshed Model）模式
线源模式
  如CALINE模式，用于计算公路的污染物排放

## Slide 32: 山区扩散模式
  山区流场由于受到复杂地形的热力和动力因子影响，流场均匀和定常的假定难以成立
  对风向稳定、研究尺度不大、地形较为开阔及起伏不大的地区，浓度基本上遵循正态分布规律，只是扩散参数比平原地区大很多
ERT模式
  高斯模式，只对有效源高进行修正
NOAA和EPA模式
  NOAA－以高斯模式为基础，对有效源高进行修正
  EPA－与NOAA相似，只是对所有稳定度级别都进行了地形高度修正

## Slide 33: 六、 烟囱高度的设计
烟囱高度的计算
  要求：
  （1）达到稀释扩散的作用
  （2）造价最低， 造价正比于H2
  （3）地面浓度不超标
  按地面最大浓度计算

## Slide 34: 烟囱高度的计算
  按地面绝对最大浓度计算

## Slide 35: 烟囱高度的计算
按一定保证率的计算法
  取上述两种情况之间一定保证率下的平均风速和扩散参数
P值法
  国标GB/T 13201-91

## Slide 36: 烟囱设计中的几个问题
上述计算公式按锥形高斯模式导出，在逆温较强的地区，需要用封闭型或熏烟型模式校核
烟气抬升高度的选取
  优先采用国家标准中的推荐公式
烟流下洗、下沉现象