## Slide 1: 第一节 大气污染气象学
1.大气圈结构及气象要素
2.大气的热力过程
3.大气的运动和风
第二章 大气污染扩散

## Slide 2: 大气扩散
源
受体
大气扩散
酸雨越境转移（日本、韩国、欧洲各国）
大气科学
大气物理、化学……
大气气象学……
污染气象学……
气象条件对污物的稀释、扩散作用
污染物对气象的影响

## Slide 3: 一、 大气圈结构及气象要素
大气圈垂直结构
大气层分层
对流层
平流层
中间层
暖层
逸散层

## Slide 4: 大气圈垂直结构
对流层（～10km左右）
  占大气质量的3/4和全部的水蒸气，主要天气现象都发生在这一层
  温度随高度的增加而降低，每升高100m平均降温0.650C
  强烈对流作用
  温度和湿度的水平分布不均
  大气边界层－对流层下层1～2km，地面阻滞和摩擦 作用明显
  自由大气－大气边界层以上，地面摩擦可以忽略，成为自由大气
  近地层－地面上50～100m，热量和动量的通量层

## Slide 5: 大气圈垂直结构
平流层（对流层顶～50~55km）
  同温层－对流层顶35~40km，气温-550C左右
  同温层以上，气温随高度增加而增加
  集中了大部分臭氧，臭氧层（保护地球生命）
  没有对流运动，污染物停留时间很长
中间层（平流层顶～85km）
  气温随高度升高而迅速降低
  对流运动强烈

## Slide 6: 大气圈垂直结构
暖层（中间层顶～800km）
  气温随高度升高而增高
  气体分子高度电离－电离层
散逸层（暖层以上）
  气温很高，空气稀薄
  空气粒子可以摆脱地球引力而散逸
大气压力总是随高度的升高而降低
均质大气层－80～85km以下，成分基本不变

## Slide 7: 大气气压场分布

## Slide 8: 大气水汽分布

## Slide 9: 主要气象要素
1．气温
天气预报中：1.5m高、百叶箱内气温。

## Slide 10: 主要气象要素
2．气压
单位：mb（毫巴） 大气的压强
1atm＝101326Pa＝1013.26mb=760mmHg
静力学方程:

## Slide 11: 主要气象要素
3．气湿
绝对湿度－1m3湿空气中含有的水汽质量
相对湿度－空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度的百分比
含湿量－湿空气中1kg干空气包含的水汽质量
水汽体积分数－水汽在湿空气中所占的体积分数
露点－同气压下空气达到饱和状态时的温度

## Slide 12: 主要气象要素
3．气湿

## Slide 13: 主要气象要素
4．风向和风速
水平方向的空气运动叫做风（垂直方向－升降气流）
风的来向叫风向（16个方位圆周等分）
风速：单位时间内空气在水平方向上运动距离（2或10min平均）
(km/h) F－风力级（0～12级）

## Slide 14: 主要气象要素
4．风向和风速
风玫瑰图
风速,m/s
某地区1988年的风玫瑰图同心圆表示风的频率，南风的频率约为11％，其中风速大于10.82m/s的频率约为1％，风速在3.35～5.41m/s的频率为3.5左右。

## Slide 15: 主要气象要素
5．云
大气中水汽的凝结现象叫做云
云量:天空被云遮蔽的成数（我国10分，国外8分）
云高:云底距地面底高度
低云（2500m以下）
中云（2500～5000m）
高云（5000m以上）
云状:卷云（线）,积云（块）,层云（面),雨层云(无定形）

## Slide 16: 云
高云（5000m以上）
中云（2500-5000m）
低云（2500米以下）

## Slide 17: 主要气象要素
6．能见度
正常视力的人，在天空背景下能看清的水平距离
级别（0~9级，相应距离为50～50000米）

## Slide 18: 二、 大气的运动和风
引起大气运动的作用力
直接作用力
重力
水平气压梯度力（垂直上与重力基本平衡）
间接作用力
地转偏向力（相对运动：方向改变）
惯性离心力（大气曲线运动：很小）
摩擦力（近地1～2km内明显）

## Slide 19: 大气边界层中风随高度变化
Ekman螺旋线（北半球下视，地偏力指向运动右方，故顺时针；南半球则相反）
高度增高，风速增大，方向逐渐接近地转风。

## Slide 20: 近地层风速廓线模式
平均风速随高度变化
中性层结：对数律，粗糙度和摩擦速度

## Slide 21: 近地层风速廓线模式
平均风速随高度变化
非中性层结： 指数律，稳定度参数

## Slide 22: 地方性风场
1．海陆风

## Slide 23: 地方性风场
2．山谷风

## Slide 24: 地方性风场
3．城市热岛环流

## Slide 25: 三、 大气的热力过程
太阳、大气和地面的热交换
  太阳以紫外线、可见光、红外线的形式辐射热量
  太阳辐射加热地球表面
  地面长波辐射加热大气
  近地层大气温度随地表温度变化

## Slide 26: 气温的垂直变化
气温直减率
（大气）
干空气绝热垂直温度递减率－ 干绝热直减率
（空气团）
一般满足，大气绝热过程，系统与周围环境无热交换
空气块
膨胀（做功）
耗内 能
T
定性
空气块
压缩（外气对它做功）
T
内能
（由压力变化引起）

## Slide 27: 气温直减率
定量：
热力学第一定律
（第一定律＋状态方程）
其中

## Slide 28: 气温直减率

## Slide 29: 气温直减率
代入上式得：
实际中，Ti、T 相差<10K，则

## Slide 30: 气温的垂直分布（温度层结）
气温的垂直分布－温度层结

## Slide 31: 大气稳定度及其判据
定义：大气在垂直方向上稳定的程度；反映其是否容易对流
定性描述：
外力使气块上升或下降
气块去掉外力
气块减速，有返回趋势，稳定
气块加速上升或下降，不稳定
气块停在外力去掉处，中性
不稳定条件下有利于扩散

## Slide 32: 大气稳定度及其判据
定量判断

## Slide 33: 大气稳定度及其判据
则有
判据：

## Slide 34: 逆温
逆温不利于扩散
辐射：
1. 辐射逆温： 地面白天加热，大气自下而上变暖；
地面夜间变冷，大气自下而上冷却
太阳 地球 ：短波
地球 大气层：长波
大气吸收长波强

## Slide 35: 逆温
辐射逆温的生消过程

## Slide 36: 逆温
2.下沉逆温 （多在高空大气中，高压控制区内）
很厚的气层下沉 压缩变扁 顶部增温比底部多

## Slide 37: 逆温
3.平流逆温
暖空气平流到冷地面上而下部降温而形成
4.湍流逆温
下层湍流混合达 上层出现过渡层 逆温

## Slide 38: 逆温
5.锋面逆温
冷、暖气团相遇
冷暖间逆温
暖气上爬，形成锋面

## Slide 39: 烟流型与大气稳定度的关系
波浪型（不稳）
锥型（中性or弱稳）
扇型（逆温）
爬升型（下稳，上不稳）
漫烟型（上逆、下不稳）

## Slide 40
烟流形状与大气稳定度的关系
▼波浪型: 烟流呈波浪型，污染物扩散良好，全层大气不稳定；
▼锥型：烟流呈圆锥型，发持在中性条件下；
▼扇型：烟流在垂直方向扩散很小，在水平方向扩展成扇形，逆温层结；
▼爬升型（屋脊型）：烟流的下部为稳定状态，上部为不稳定状态，在低层有逆温存在；
▼漫烟型（熏烟型）：烟流的上部为稳定状态，下部为不稳定状态，由辐射逆温引起。

## Slide 41
温度层结与烟流形状
波浪型
Z
T
锥 型
Z
T
Z
T
扇 型

## Slide 42
Z
T
Z
T
熏烟型
爬升型
温度层结与烟流形状