## Slide 1: 第八章 无土栽培的环境调节控制设施

## Slide 2: 一.环境调节控制概述
(一)环境调节控制的意义与作用
作物生长发育主要两大因素 : 遗传和环境
作物对环境因素的要求，涉及光、温、水、气、肥等众多的因子，同时，随着品种、生育阶段及昼夜生理活动中心的变化而不断变化。
作物需要的综合环境动态模型是受作物生命周期的制约。

## Slide 3
温室设施提供的综合环境动态系统是受自然环境及工程设施限制的。
二者的统一，即可充分发挥作物遗传学的潜力。在作物整个生育期中，温室设施的环境条件，往往不可能完全满足作物的需要。因此，必须根据作物需要的综合动态环境模型与外界气象条件，采取必要的综合环境调节措施，把多种环境因素，如日照、温度、湿度、C02浓度、气流速度、电导率等都维持在适于作物生长的水平，以期获得优质、高产和低耗的目的。

## Slide 4: (二)环境工程设施设计的原理和基本要求
先进的生产技术与生产工艺总是通过一定的建筑结构、环境调控设施等硬件作为载体，并与优良的品种、科学的种植管理技术相结合而体现出来的。首先是利用围护结构把一定的空间与外界环境隔离开来，形成一个相对封闭的系统。这是区别于露地栽培达到改善和创造作物生长优良环境的先决条件。而环境工程则是在一定建筑设施的基础上，通过对半封闭系统的物质交换和能量调节来进一步改善和创造更佳的生长环境。二者相互制约，相辅相成。

## Slide 5: 环境工程设施在设计、建造及运行管理时须符合以下原则和基本要求。
1．安全可靠 在一定的设计使用年限和设计标准条件下，保证建筑结构和环境工程设施运行的安全性和可靠性。
2．经济适用 一次投资和运行费用较低；节约土地、能源、人力等资源；便于机械化、自动化作业；能充分满足作物无土栽培管理要求。
3．保护环境 环境问题是人类生存和经济、社会发展的基础。建筑与环境工程设施，应便于栽培环境废弃物的处理和再利用，避免环境污染与公害，保证无土栽培设施的可持续发展性。

## Slide 6: 二.常用环境调控设施的结构与性能
(一)温室
用透光覆盖材料作外围护结构密封件，可让绝大部分太阳短波辐射透人，阻止绝大部分地面长波辐射透出，能起到蓄热升温与保温作用，可供冬季作物栽培的建筑设施统称为温室。

## Slide 7: 1)温室分类
按无土栽培用途可分为 生产温室
试验研究温室
观赏温室
庭院温室
按加温与否可分为 加温温室
不加温温室。

## Slide 8
按室内的环境温度可分为 :
高温:高温温室冬季温度一般保持在18—33℃，
主要用于热带、亚热带作物栽培.
中温:中温温室冬季一般保持在12—28℃，适于
种植喜温瓜果类作物.
低温:低温温室冬季一般保持在5—18℃，主要
用于种植叶菜类作物.
温室
冷室:冷室冬季一般保持在0—5℃，主要用于贮
存暖温带及盆栽植物越冬之用.

## Slide 9
按覆盖材料可分为 玻璃温室
硬质塑料
聚酯板温室
塑料薄膜温室。

## Slide 10: （1）玻璃温室
玻璃透光性好、耐老化、耐腐蚀、防积尘、排凝结水等性能优良，但抗冲击性差、易破碎、重量大。玻璃温室钢材与密封件用量多，价格较普通塑料温室高一倍以上。
常用的玻璃有普通平板玻璃、钢化玻璃、双层中空玻璃等。玻璃厚度一般为4—6mm，可见光透光率90％左右，紫外线透过率近于零。
钢化玻璃除透光、保温、耐久同普通玻璃外，还具有抗弯、抗一定正面冲击、但不抗侧向冲击、不能切割、价格较高等。
双层中空玻璃保温、隔热较好，但透光率约为两层玻璃透光率的乘积，价格昂贵。

## Slide 11: （2）硬质塑料或聚酯板温室
硬质塑料或聚酯板温室的覆盖材料主要有：PVC(聚氯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、玻璃纤维聚酯波纹板，PC双层或三层中空板。
硬质塑料或聚酯板的重量轻、强度高、便于安装维护。其中PVC板价格便宜、透率较高，但耐高温差，夏季密闭室温达50℃以上时，将产生永久变形。
玻璃纤维聚酪板透光率年衰减率高达3％左右，使用寿命较短。

## Slide 12
近些年来研制的PC板，透光率高达90％以上，强度高、具有弹性，耐冲击，特别是双层或三层中空PC板，除具有质轻、透光率高、耐高温、阻燃、耐冲、寿命长达15—20年以上，其传热系数K为l.5—2．5W／m2·K，较玻璃、薄膜的传热系数减少50％以上，但相应的三层中空板价格较玻璃高5倍左右。

## Slide 13: 温室覆盖材料使用的塑料薄膜有：
聚氯乙烯(PVC)膜、聚乙烯(PE)膜、聚烯烃(PO)膜(聚乙烯PE和聚酯酸乙烯EVA多层复合)。
单层薄膜厚度为0．1-0．15mm
双层充气膜厚度为0．2mm左右

## Slide 14
PVC膜是最早用作温室的覆盖材料。PVC、PE膜透光率高达90％，柔韧轻质，不拘温室结构型式，均能做到覆盖方便；价格便宜，安装维护方便，结构与固定材料较省；近紫外线透过率比玻璃高；强度与耐候性差，一般的仅能使用1—2年。PVC膜远红外辐射透过率较PE膜低，保温性好，粘合容易，但易吸尘土，易结露，流滴性差，实际使用性能PE膜优于PVC膜。

## Slide 15
近几年来研究开发的PO膜，内表面经流滴剂处理后，其透光率、流滴性、耐久性、抗拉伸强度、都优于PVC、P置膜。特别是PO膜中的内表面EVA层对流滴剂有很好的亲和力，防雾滴性能持久。防雾滴剂还可多次处理。另外，PO膜的外表面层为抗紫外线的防老化层，阻碍紫外线的透过，防止整个膜结构的老化，质量好的PO膜的寿命可达4—5年甚至更长。

## Slide 16: 2)温室常用结构形式及性能特点
（1）单坡面温室
屋脊东西向，坡面朝南，北面用砖墙承重、保温，如图所示。
在屋面设有苇箔、草帘保温。夏季竹帘遮阳。屋面用玻璃覆盖材料，透光、保温、抗风性能较好。一般跨度为6m左右。冬季管道煤火加温。主要用于北方冬季蔬菜或花卉越冬生产或春季提前育苗。单坡面玻璃温室，由于建造费用高，保温尚不足，在北方冬季不加温时，仍不能满足一般无土栽培作物生产要求。

## Slide 18: （2）双坡面温室
如图所示，双坡面及侧墙均为玻璃等硬质透光覆盖材料。主要特点是采光量大，通风效果良好，净空较高，栽培管理方便。缺点是散热面大，保温性差。主要用于南方科研、蔬菜育苗或花卉越冬栽培，真正在大规模生产上使用得较少。

## Slide 20: （3）连栋温室
为了降低造价，增大温室规模，提高土地利用率，将两栋或两栋以上的单栋温室在屋檐处连在一起，去掉中间隔墙，加上天沟等就构成了连栋温室，如图所示。

## Slide 22
连栋温室造价低、占地省、保温性好、便于操作管理，但通风换气效果较差，特别是棚室内种植了高大植株之后更差，应加强天窗与侧窗间的自然换气或增设机械强制换气。必要时夏季增设湿帘风机降温。
连栋温室根据屋脊走向有东西与南北向布置。南北向布置虽透光率较东西向小7％左右，但屋脊、天沟等为活阴影，光照分布较均匀，一般南北向布置为多。采用玻璃等硬质透光覆盖材料时，屋面采用双坡斜屋面。若采用塑料薄膜或PC波纹板与多层中空板时，则采用弧形屋面。为了使覆盖材料内表面的冷凝水便于流淌，屋面一般采用双弧在屋脊处交接，屋脊两侧形成较大流淌坡度。连栋温室跨度一般为6—9m、开间为3—4m、檐高2．5—3．5m、屋脊高4．5—5．5m。

## Slide 23: （三）塑料大棚
用塑料薄膜覆盖的拱型简易温室设施统称为塑料大棚，简称大棚。其骨架有竹木结构、钢筋焊接结构、钢筋混凝土或无碱玻纤钢筋混凝土结构、镀锌钢筋装配式结构等，如图所示。

## Slide 25
大棚一般无加温设施。由于大棚结构简单、拆建方便、投资省、土地利用率高等优点，所以从东北到华南都广为应用。在北方多用于“春提前、秋延后”栽培。在南方则用于越冬或防雨栽。我国北方无土栽培，主要利用连栋温室、日光温室作保护设施。南方主要利用装配式镀锌钢管大棚与连栋温室作保护设施。
用于无土栽培的大棚，跨度一般为6—10m，顶高2.3—3.0m，长30—50m。覆盖材料有PVC、PE膜，最好选用防雾滴、耐老化的多功能PO膜。为了提高保温性能，可在棚内设置
小拱棚及多重保温幕设施等。

## Slide 26: （四）防雨棚或遮阳网设施
利用大棚骨架，仅覆盖顶幕防雨水冲击，而四周边膜摘除通风降温。这是一种简易的防雨栽培设施。夏季晴天中午光照量将达到10万lx，薄膜减弱后也远远超过一般蔬菜对温度、光照的要求。
经研究试验，南方夏季在防雨棚的基础上加设一道遮阳网，可使地表面上下各20cm的气温、基质温度及叶温下降8一13℃，有效地减轻了高温、强光的危害，使夏季在防雨棚内进行蔬菜反季节无土栽培成为可能。