## Slide 1: 水污染生态控制工程
宋希亮
Tel: 13127272038
Email: sxl0424@126.com

## Slide 2
周次 | 课堂内容
1 | 绪论
1 | 污水的预处理
2 | 污水的物理处理
2 | 污水的化学处理-化学法、中和
3 | 污水的化学处理-混凝、化学沉淀法
3 | 污水的化学处理-化学氧化还原、电解和消毒
4 | 污水的生物处理-活性污泥法
4 | 污水的生物处理-生物膜法（1）
5 | 污水的生物处理-生物膜法（2）
5 | 污水的自然生物处理（1）
6 | 污水的自然生物处理（2）
6 | 氧化塘和曝气池
7 | 污水除氮除磷技术
7 | 人工湿地
8 | 污水的深度处理与回收
8 | 污泥的处理

## Slide 3: 参考书目
《废水处理工程》(第三版)，化学工业出版社
《人工湿地生态水污染控制理论与技术》，中国林业出版社

## Slide 4: 第一章 绪论
第一节 污水的性质与污染指标
第二节 水体污染与自净

## Slide 5: 第一节 污水的性质与污染指标
1.1 污水的类型
1.2 污水的性质与污染指标

## Slide 6: 1.1 污水
生活污水（domestic wastewater）：人类在日常生活中使用过的，并被生活废料所污染的水；
工业废水（industrial wastewater）：在工矿企业生产活动中用过的水；
生产污水：在生产过程中形成、并被生产原料、半成品或成品等废料所污染的水，也包括热污染（指生产过程中产生的、水温超过60℃的水）；
生产废水：在生产过程中形成、但未直接参与生产工艺、未被生产原料、半成品或成品污染或只是温度稍有上升的水；
被污染的雨水（rain water）：主要指初期雨水，由于初期雨水冲刷了地表的各种污物，污染程度很高，故宜作净化处理。

## Slide 7: 1.1 污水
城市污水（municipal wastewater）：生活污水与生产污水（或经工矿企业局部处理后的生产污水）的混合污水；
污水净化后的出路：
排放水体，作为水体的补给水；
灌溉田地；
重复使用。

## Slide 8: 1.2 污水的性质与污染指标
1.2.1 污水的物理性质及指标
水温；
色度：将有色废水用蒸馏水稀释后与蒸馏水在比色管中对比，一直稀释到两个水样没有色差，此时稀释的倍数就叫色度。
臭味；
固体含量：溶解态（直径小于1nm）、胶体态（直径介于1~100nm）、悬浮态（直径大于100nm）
总固体量（TS：Total Solids）；
悬浮固体（SS：Suspended Solids）；
挥发性悬浮固体（VSS： Volatile Suspended Solids ）；
非挥发性悬浮固体（NVSS： Non-Volatile Suspended Solids）；
溶解性固体（DS：Dissolved Solids）。

## Slide 9: 1.2 污水的性质与污染指标
1.2.1 污水的物理性质及指标
总固体量（TS）：悬浮固体和溶解性固体的总称。
悬浮固体（SS）：不能透过滤膜 （孔径3~10μm）的固体物质
挥发性悬浮固体（VSS）：将悬浮固体在600°C下灼烧，挥发掉的固体。
非挥发性悬浮固体（NVSS）：也叫固定性固体（FS），灼烧后的残渣,也称为灰分。
溶解性固体（DS）：能透过滤膜 （孔径3~10μm）的固体物质
水样过滤后，滤液蒸干所得的固体为DS，滤渣脱水烘干后的固体为SS.

## Slide 10: 1.2.2 污水的化学性质及指标
无机物及指标
酸碱度：pH=6~9、碱度；
氮及其化合物：
总氮（TN）：有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮；
凯氏氮（KN）：有机氮+氨氮，用来判断污水在进行生物法处理时，氮营养是否充足；
氨氮：游离氨（NH3）+离子态铵盐（NH4+）；
磷及其化合物：有机磷、无机磷。

## Slide 12: 1.2.2 污水的化学性质及指标
无机物及指标
硫酸盐与硫化物：
污水中的硫酸盐用SO42-表示；
硫化物在污水中的存在形式：硫化氢（H2S）、硫氢化物（HS-）、硫化物（S2-）；
氯化物；
非重金属无机有毒物质：氰化物（CN）、砷（As）；
重金属离子：原子序数在21~83之间的金属或相对密度大于4的金属。

## Slide 13: 1.2.2 污水的化学性质及指标
有机物
可生物降解有机物
碳水化合物
蛋白质与尿素
挥发酚
有机酸、碱
软性洗涤剂
难生物降解有机物
脂肪、矿物油
不挥发酚
硬性洗涤剂
有机农药
取代苯类化合物

## Slide 14: 1.2.2 污水的化学性质及指标
有机物污染指标
生化需氧量（BOD：Bio-chemical Oxygen Demand）；
化学需氧量（COD：Chemical Oxygen Demand ）；
总需氧量（TOD：Total Oxygen Demand）；
总有机碳（TOC：Total Organic Carbon）。

## Slide 15
BOD：在水温为20℃的条件下，由于微生物（主要是细菌）的生命活动，将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量，称为生物化学需氧量或生化需氧量；
BOD代表了可生物降解有机物的数量。

## Slide 17
BOD作为有机物的浓度指标，也存在着一些缺点：
测定时间需20d，太长，难以及时指导生产实践；
如果污水中难生物降解有机物浓度较高，BOD测定的结果误差较大；
某些工业废水不含微生物生长所需的营养物质、或者含有抑制微生物生长的有毒有害物质，影响测定结果。

## Slide 18: COD:在酸性条件下，用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。
COD的测定原理：用强氧化剂（重铬酸钾），在酸性条件下，将有机物氧化成CO2与H2O所消耗的氧量，即称为化学需氧量，用CODCr表示。
COD的优点：较精确地表示污水中有机物的含量，测定时间仅需数小时，且不受水质的限制；
COD的缺点：不能像BOD那样反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的程度；污水中存在的还原性无机物（如硫化物）被氧化也需消耗氧，所以COD值也存在一定误差。

## Slide 19
COD的数值大于BOD，两者的差值大致等于难生物降解有机物量。
BOD/COD的值可作为该污水是否适宜于采用生物处理的判别标准，称为可生化性指标，此比值大于0.3的污水，才适于采用生物处理。

## Slide 20: TOC：有机物都含有碳，通过测定污水中总含碳量可以表示有机物含量。
TOC的测定原理
将一定数量的水样经过酸化，用压缩空气吹脱其中的无机碳酸盐，排除干扰，然后注入含氧量已知的氧气流中，再通过以铂钢为触媒的燃烧管，在900℃高温下燃烧，把有机物所含的碳氧化成CO2，用红外气体分析仪记录CO2的数量并折算成含碳量，即等于总有机碳TOC值。

## Slide 21: 第二节 水体污染与自净
2.1 水体污染及其危害
2.2 水体自净的基本规律
2.3 水环境保护
2.4 污水处理基本方法与系统

## Slide 22: 2.1 水体污染及其危害
水体污染：排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量，从而导致水的物理、化学及微生物性质发生变化，使水体固有的生态系统和功能受到破坏；
造成水体污染的主要原因：点源污染与面源污染（或称非点源污染）两类。
点源污染：来自未经妥善处理的城市污水（生活污水与工业废水）集中排入水体；
面源污染：来自农田肥料、农药以及城市地面的污染物，随雨水径流进入水体；随大气扩散的有毒有害物质，由于重力沉降或降雨过程，进入水体。
水环境容量：在满足水环境质量标准的条件下，水体所能接纳的最大允许污染物负荷量，又称水体纳污能力。

## Slide 23: 2.1.1 水体的物理性污染及危害
水温：高温废水，如温度超过60℃的工业废水（直接冷却水），排入水体后，使水体水温升高，物理性质发生变化，危害水生动、植物的繁殖与生长，称为水体的热污染。造成的后果是：
水体复氧速率减慢，且水生生物耗氧速率加快，使水质迅速恶化；
水体中化学反应速率加快；
水体中细菌繁殖加速；
加速藻类繁殖。

## Slide 24: 2.1.1 水体的物理性污染及危害
色度
水体色度加深，使透光性减弱，影响水生生物的光合作用，抑制其生长繁殖，妨碍水体的自净作用。

## Slide 25: 2.1.1 水体的物理性污染及危害
悬浮固体：水体受悬浮固体污染后，浊度增加、透光度减弱，产生的危害主要是：
使水体透光性减弱，影响水生生物的光合作用，妨碍水体的自净作用；
悬浮固体可能堵塞鱼鳃，导致鱼类窒息死亡；
消耗水体中的溶解氧；
悬浮固体中的可沉固体，沉积于河底，造成底泥积累与腐化，使水体水质恶化；
悬浮固体可作为载体，吸附其他污染物质，随水流迁移污染。

## Slide 26: 2.1.1 水体的物理性污染及危害
溶解性固体（TDS，含盐量）
水体受溶解固体污染后，使溶解性无机盐浓度增加，如作为给水水源，水味涩口，甚至引起腹泻，危害人体健康，故饮用水的溶解固体含量应不高于500 mg/L；
工业锅炉用水要求更加严格；
农田灌溉用水，要求不宜超过1000 mg/L，否则会引起土壤板结。

## Slide 27: 2.1.2 无机物污染及危害
酸、碱污染
酸、碱污染可能使水体的pH值发生变化，微生物生长受到抑制，水体的自净能力受到影响。渔业水体的pH值为6~9.2，超过此范围时，鱼类的生殖率下降甚至死亡。农业灌溉用水的pH值为5.5~8.5。
无机盐污染
使水体硬度增加，造成危害与溶解性固体相同。

## Slide 28: 氮、磷污染
含氮化合物的转化
氨化过程：含氮有机物如蛋白质、多肽、氨基酸和尿素转化为无机氨氮；
硝化过程：好氧环境下，氨氮转化为亚硝酸盐与硝酸盐；
反硝化过程：水体缺氧时，硝酸盐在反硝化菌作用下，发生反硝化反应。

## Slide 29: 2.1.2 无机物污染及危害
含氮化合物的转化
有机氮在水体中的转化过程一般可持续若干天；
硝酸盐在缺氧、酸性的条件下，可还原成亚硝酸盐，亚硝酸盐与仲胺R2=NH作用，形成亚硝胺，亚硝胺是三致（致突变、致癌、致畸形）物质，这种反应也可在人胃内产生。

## Slide 31: 2.1.2 无机物污染及危害
含磷化合物的转化
有机磷：多以葡萄糖-6-磷酸、2-磷酸-甘油酸及磷肌酸等形式存在，大多呈胶体和颗粒状，可溶性有机磷只占30%左右；
无机磷几乎都是以可溶性磷酸盐形式存在，包括：正磷酸盐（磷酸根）PO43-、偏磷酸盐PO3-、磷酸氢盐HPO42-、磷酸二氢盐H2PO4-、聚合磷酸盐、三磷酸盐P3O105-等；
所有含磷化合物都是首先转化成正磷酸后，再测定PO43-的含量，其结果即总磷。

## Slide 32
氮、磷污染与水体的富营养化
富营养化是湖泊分类和演化的一种概念，是湖泊水体老化的自然现象；
湖泊由贫营养湖演变成富营养湖，进而发展成沼泽地和旱地，在自然条件下，这一历程需几万年至几十万年，但如受氮、磷等植物营养性物质污染后，可以使富营养化进程大大地加速；
这种演变同样可发生在近海、水库甚至水流速度较缓慢的江河；
由于水体受到氮、磷等植物营养物质的污染，使夜光藻、蓝藻类铜锈囊藻及有毒裸甲藻疯长，呈胶质状藻类覆盖水面，色呈暗红，故称“赤潮”（或称“水华”），隔绝水面与大气之间的复氧，加上藻类自身死亡与腐化，消耗溶解氧，使水体溶解氧迅速降低，藻类堵塞鱼鳃与缺氧，造成鱼类窒息死亡，死亡的藻类与鱼类不断沉积于水体底部，逐渐淤积，最终导致水体演变成沼泽甚至旱地。

## Slide 34: 2.1.2 无机物污染及危害
氮、磷污染与水体的富营养化
总磷与无机氮浓度分别达到0.02 mg/L与0.3 mg/L的水体，标志着已处于富营养化状态;
水体营养物质的负荷量达到临界负荷量：总磷为0.2~0.5 mg/(L·a)，总氮为5~10 mg/(L·a)，即标志着水体已处于富营养化状态。

## Slide 35: 2.1.2 无机物污染及危害
硫酸盐与硫化物污染
水体中的硫酸盐以SO42-浓度表示；
饮用水中含少量硫酸盐对人体无甚影响，但超过250 mg/L后，会引起腹泻；
如果水体缺氧，则SO42-在反硫化菌的作用下产生反硫化反应，当水体pH值低时，生成物以H2S为主，pH高时，以S2-为主。

## Slide 36: 2.1.2 无机物污染及危害
氯化物污染
水体受氯化物污染后，无机盐含量往往也高，水味变咸，对金属管道与设备有腐蚀作用，且不宜作为灌溉用水。

## Slide 37: 2.1.2 无机物污染及危害
重金属污染
水体中重金属离子浓度在0.01~10 mg/L之间，即可产生毒性效应；
重金属不能被微生物降解，反而可在微生物的作用下，转化为有机化合物，使毒性猛增；
水生生物从水体中摄取重金属并在体内大量积累，经过食物链进入人体，甚至通过遗传或母乳传给婴儿；
重金属进入人体后，能与体内的蛋白质及酶等发生化学反应而使其失去活性，并可能在体内某些器官中积累，造成慢性中毒，这种积累的危害，有时需10~30年才显露出来。

## Slide 38: 2.1.2 无机物污染及危害
重金属污染
汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）；
其他重金属：锌、铜、钴、镍、锡等。

## Slide 39: 2.1.3 有机物污染及危害
油脂类污染
酚污染
表面活性剂
Notes: 表面活性剂：加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。

## Slide 40: 2.1.3 有机物污染及危害
油脂类污染：石油开采、炼制、储存、运输或使用石油制品的过程中均会产生含有石油类污染物的废水，肉类加工、牛奶加工、洗衣房、汽车修理等过程排放的废水中都含有油或油脂.
酚污染：酚类对环境造成的污染。主要有苯酚、甲酚、氨基酚、二硝基邻甲酚、萘酚和五氯酚等化学污染物（或称化学品）。其主要来源是炼焦、炼油、制造煤气、酚、绝缘材料、药品和纸张等生产过程中排出的废物。

## Slide 41: 2.1.3 有机物污染及危害
表面活性剂(surfactant)，是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。
表面活性剂的分子结构具有两亲性：一端为亲水基团，另一端为疏水基团；亲水基团常为极性基团，如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐，羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团；而疏水基团常为非极性烃链，如8个碳原子以上烃链。
表面活性剂分为离子型表面活性剂（包括阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂）、非离子型表面活性剂、两性表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。

## Slide 42: 2.1.3 有机物污染及危害
耗氧：有机物排入水体后，在有溶解氧的条件下，由于好氧微生物的呼吸作用，被降解为CO2、H2O与NH3，同时合成新细胞，消耗掉水体的溶解氧；
复氧：水体水面与大气接触，大气中的氧不断溶入水体，使溶解氧得到补充；
若排入的有机物量超过水体的环境容量，则耗氧速度会超过复氧速度，水体出现缺氧甚至无氧；在水体缺氧的条件下，由于厌氧微生物的作用，有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭气体，使水质恶化“黑臭”。

## Slide 43: 2.1.4 病原微生物污染及危害
污水会带给水体大量有机物，造成细菌存活的环境，同时带入大量病原茵、寄生虫卵和病毒等；
病原菌污染的特点是数量多，分布广，存活时间长，繁殖速度快，随水流传播疾病。

## Slide 44: 2.2 污水自净

## Slide 45: 水体自净的基本规律
水体的自净作用
水体自净：污染物随污水排入水体后，经过物理的、化学的与生物化学的作用，使污染的浓度降低或总量减少，受污染的水体部分地或完全地恢复原状；
水体所具备的这种能力称为水体自净能力或自净容量；
若污染物的数量超过水体的自净能力，就会导致水体污染。

## Slide 46: 水体的自净作用
水体自净机理
物理净化作用：水体中的污染物通过稀释、混合、沉淀与挥发，使浓度降低，但总量不减；
化学净化作用：水体中的污染物通过氧化还原、酸碱反应、分解合成、吸附凝聚等过程，使存在形态发生变化及浓度降低，但总量不减；
生物化学净化作用：水体中的污染物通过水生生物，特别是微生物的生命活动，使其存在形态发生变化，有机物无机化，有害物无害化，浓度降低，总量减少。

## Slide 47: 水体的自净作用
物理净化作用
稀释：污水排入水体后，在流动的过程中，逐渐和水体水相混合，使污染物的浓度不断降低的过程称为稀释。

## Slide 48
稀释效果受两种运动形式的影响：对流与扩散。
对流：污染物随水流方向运动，对流是沿纵向、横向 （即河宽方向）和深度方向（竖向）运动的统称。
扩散：
分子扩散，由于污染物分子的布朗运动引起的物质分子扩散，使浓度降低；
紊流扩散，由于水体的流态（紊流）造成的污染物浓度降低；
弥散：由于水体各水层之间的流速不同，使污染物浓度分散。

## Slide 49: 水体的自净作用
混合：污水与水体水混合后，污染物浓度降低。河流的混合稀释效果，决定于混合系数α=Q混/Q总；
若河水流量为Q，污水流量为q，能与污水混合的河水流量为Q混；
大型河流Q总=q+Q混；
中、小型河流Q总=Q混。

## Slide 50: 水体的自净作用
沉淀：污染物中的可沉物质，可通过沉淀去除，使水体中污染物的浓度降低，但底泥中污染物的浓度增加，如果长期沉淀，淤积河床，一旦受到暴雨冲刷或扰动，可对河水造成二次污染。
挥发：若污染物属于挥发性物质，可由于挥发而使水体中的浓度降低。

## Slide 51: 水体的自净作用
化学净化作用
氧化还原
酸碱反应
吸附与凝聚

## Slide 52: 水体的自净作用
生物化学净化作用

## Slide 53: 2.3 污水处理基本方法与系统
现代污水处理技术：物理处理法、化学处理法、生物化学处理法。
物理处理法：利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质，包括：筛滤法，沉淀法，上浮法，气浮法，过滤法和反渗透法等；
化学处理法：利用化学反应的作用，分离回收污水中处于各种形态的污染物质（包括悬浮的、溶解的、胶体的等），包括：中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等。
生物化学处理法：利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质，主要方法：好氧法、厌氧法。

## Slide 54: 2.3 污水处理基本方法与系统
现代污水处理技术，按处理程度可分为一级、二级和三级处理：
一级处理：主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部分只能完成一级处理的要求，经过一级处理后的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放标准；
二级处理：主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（BOD），去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准；
三级处理：在一级、二级处理后，进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。

## Slide 55: 2.3 污水处理基本方法与系统
污泥是污水处理过程中的产物。城市污水处理产生的污泥含有大量有机物，富有肥分，可以作为农肥使用，但又含有大量细菌、寄生虫卵以及从生产污水中带来的重金属离子等，需要作稳定与无害化处理。
污泥处理的主要方法是减量处理（如浓缩法、脱水等），稳定处理（如厌氧消化法、好氧消化法等），综合利用（如消化气利用，污泥农业利用等），最终处置（如干燥焚烧、填地投海、建筑材料等）。
减量化、稳定化、无害化、综合利用。

## Slide 56: 2.3 污水处理基本方法与系统