## Slide 1
26/7/30
<number>/39
第二节 污染物在环境中的迁移和转化

## Slide 2
26/7/30
<number>/39

## Slide 3
26/7/30
<number>/39
一 污染物在环境中的迁移
2005年11月13日，吉林石化双苯厂爆炸-引起松花江污染事件
污染物：苯、苯胺、硝基苯和二甲苯。
污染物从吉林石化双苯厂到哈尔滨市，到达同江，进入俄罗斯。
案例
2015年8月12日天津滨海新区爆炸事故：存放大量危化品。

## Slide 4
26/7/30
<number>/39

## Slide 5
26/7/30
<number>/39
2015年8月12日23:30左右，位于天津滨海新区塘沽开发区的天津东疆保税港区瑞海国际物流有限公司所属危险品仓库发生爆炸。

## Slide 6
26/7/30
<number>/39
天津爆炸核心区污水坑氰化物平均超标40倍

## Slide 7
26/7/30
<number>/39
人类活动过程中无意释放
如事故和火灾
废物的排放
如工业废水、废气和固体废物排放
人类活动过程中故意的应用
如杀虫剂的应用
来源

## Slide 8
26/7/30
<number>/39
进入环境的污染物可以在各环境要素（水、土、气）中发生迁移并被输送到很远的距离。
进入水环境的污染物形态
（1）溶解的形式，由水介质输送到很远的距离
（2）悬浮的形式，如液态的油和固态的颗粒，后者能沉降到水底形成沉积物。

## Slide 9
26/7/30
<number>/39
污染物的迁移：污染物在环境中发生的空间位置的移动及其引起的富集、分散和消失过程 。
迁移的后果：由于污染物的迁移作用，使得污染物可以传送到很远的距离，由局部性污染引起区域性污染，甚至造成全球性的污染。
例如大气中微量污染物有机氯农药、多氯联苯（PCBs）、氟里昂（CFC3）等通过大气的运动输送到两极地区。
排放的大气污染物有44种之多，我们目前只能监测到21种；向水体中排放的污染物有61种，能够监测出的只有22种。

## Slide 10
26/7/30
<number>/39
（一）迁移方式
1.机械迁移
2.物理-化学迁移
3.生物迁移

## Slide 11
26/7/30
<number>/39
①水的机械迁移作用
污染物在水体中的扩散作用和被水流搬运。污染物从上游向下游扩散。
②气的机械迁移作用
污染物在大气中的扩散和被气流搬运。
例如，酸雨的前体物质的扩散。
③重力的机械迁移作用
即比重大于水的元素在水环境中所发生的沉淀作用 。
1.机械迁移

## Slide 12
26/7/30
<number>/39
无机污染物
以简单的离子、络离子或或可溶性分子的形式在环境中通过一系列物理化学作用，如溶解-沉淀作用、氧化-还原作用、水解作用、络合和螯合作用、吸附-解吸作用等所实现的迁移。
有机污染物
通过化学分解、光化学分解和生物化学分解等作用所实现的迁移。
物理-化学迁移是污染物在环境中迁移的最重要的形式。
迁移的结果：决定污染物在环境中的存在形式、富集状况和潜在的危害程度。
2.物理-化学迁移

## Slide 13
26/7/30
<number>/39
非常复杂的过程：污染物通过生物的吸收、代谢、生长、死亡等过程所实现的迁移。与各生物种属的生理、生化和遗传、变异作用有关。
植物和动物对环境污染物有选择吸收和积累作用，微生物对环境污染物有降解能力。
表现形式
生物通过食物链对某些污染物（如重金属和稳定的有毒有机物质）的放大积累作用。
3.生物迁移

## Slide 14
26/7/30
<number>/39

## Slide 15
26/7/30
<number>/39

## Slide 16
26/7/30
<number>/39
（二）影响迁移的因素
两方面因素的制约
内因
污染物自身的物理化学性质。
外因
外界环境理化条件和区域自然地理条件。

## Slide 17
26/7/30
<number>/39
1.内部因素（自身理化性质）
1、组成该物质的元素所具有的组成化合物的能力
2、形成不同的电价离子能力
3、水解能力
4、形成络合物的能力
5、被胶体吸附的能力

## Slide 18
26/7/30
<number>/39
2.外部因素
主要作用：环境的酸碱条件、氧化-还原条件、胶体的种类和数量、络合配位体的数量和性质等。
污染物在环境中迁移直接影响环境质量
（1）污染物的生物修复——有利作用。
（2）生物放大——不利作用。

## Slide 19
26/7/30
<number>/39
（一）污染物的形态
二.污染物的形态和分布
环境中污染物的形态是环境中污染物的外部形状、化学组成和内部结构的表现形式。
污染物的存在形态：包括价态、化合态、结构态、络合态(PCB废水中络合态铜 )等。

## Slide 20
26/7/30
<number>/39
Cr6+有强烈毒性，而Cr3+毒性较弱
化学同系物中三种异构体的毒性依次为:
对位>邻位>间位，如硝基酚和氯酚
有机汞如甲基汞的毒性远远超过无机汞
六六六：有八种异构体，而其中γ型有最强杀虫力
多环芳烃的致癌活性与其化学结构有相应关系等。
DDT存在形式： o,p’-DDT ； p,p’-DDT （主要成分）
不同形态的污染物表现出不同的污染效应。

## Slide 21
26/7/30
<number>/39
按污染物的化学组成和内部结构
单质（重金属）和化合态（化合物）。
污染物形态若按其物理性状和结构
固体（固废）、流体（气体和液体）{酸、有机溶剂和SO2}、射线（放射源）等形态。
按污染物的形态和功能特点
离子态、代换态、胶体、有机结合态和难溶态等
形态类型分类

## Slide 22
26/7/30
<number>/39
①离子态的物质
特点：活性大、毒性强、易于迁移。
许多种污染物可溶于水形成离子态。
②代换态
水体或土壤溶液中存在的离子或分子态的物质 。

## Slide 23
26/7/30
<number>/39
③胶体是复杂分散体系：气溶胶、水溶胶和固溶胶
水溶胶是以污染物作为分散相，而以水作为分散介质所构成的分散系统，有泡沫、乳状液和悬浮体和胶体溶液四种形态。
气溶胶：飘尘、烟气和雾。
固溶胶是以固体为分散介质而以气体、液体或另一种以致多种固体物质为分散相构成的体系，如汞金和各种合金均为固溶胶，其中可以包含多种有毒物质。当固溶胶被溶蚀时，可以释放出有害物质，产生对人体的危害。

## Slide 24
26/7/30
<number>/39
④有机结合态是由生物吸收积累起来的污染物。
农产品中的残留农药，鱼类富集的汞等。
环境中许多重金属元素与有机质结合形成有机结合态，如甲基汞与腐殖酸结合等，其结合与否影响其生物活性。
⑤难溶态是以硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐、硫化物、氧化物等形态存在的难溶物质。

## Slide 25
26/7/30
<number>/39
环境污染物形态研究是一项基础工作。只有分析其存在形式，才能确切地评价对生态系统的影响。
同种污染物的不同形态具有不同的生物毒性和不同的迁移、转化和富集规律。
Notes: <number>

## Slide 26
26/7/30
<number>/39
（二）污染物的分布
污染物的分布（Distribution of Pollutant）
污染物在环境多组分间分布。包括在环境空间的浓度分布，污染物不同形态、不同相态之间的分配。
图1-2和图1-3表明了污染物在水生生态系统和陆生生态系统各组分间的分布。
汞形态的分布，见图1-4。

## Slide 27
26/7/30
<number>/39

## Slide 28
26/7/30
<number>/39

## Slide 29
26/7/30
<number>/39

## Slide 30
26/7/30
<number>/39
三. 污染物在环境中的转化
污染物的转化（Transformation of Pollutant）
污染物在环境中通过物理、化学或生物的作用改变形态或转变成另一种物质的过程。
环境污染物的迁移和转化往往是伴随进行的 。

## Slide 31
26/7/30
<number>/39
（一）转化形式
物理转化
化学转化
生物转化

## Slide 32
26/7/30
<number>/39
污染物的物理转化
通过蒸发、渗透、凝聚、吸附以及放射性元素的蜕变等一种或几种过程来实现的转化。
污染物的化学转化
通过各种化学反应发生的转化，如氧化-还原反应、水解反应、络合反应、光化学反应等。

## Slide 33
26/7/30
<number>/39
污染物的生物转化
通过吸收和代谢作用发生的变化。解毒和激活作用统称为生物转化(biotransformation)
生物转化
积累
吸收
排出
生物吸收、转化、排出、积累和放大的关系简图

## Slide 34
26/7/30
<number>/39
转化的结果
可使污染物对生物的毒性降低，甚至转化为无毒物质或形成易降解的结构；
增加污染物的生物可利用性（Bioavailibility），使污染物的生物毒性增强，或形成难降解的结构。
生物有效性(bioavailability)
污染物被生物摄取可能性和可能程度的一种指示(Luekingctal.，2001)，是影响污染物在环境中降解或转化等环境行为及其对非靶标生物危害性的重要参数(Alexander，2000）。
近几年来，污染物的生物有效性问题成为农业科学、环境科学和生态学的一个研究热点。

## Slide 35
26/7/30
<number>/39
（二）大气中的转化
在大气中，污染物转化以光化学氧化、催化氧化反应为主。
大气的碳氢化合物（HC）和氮氧化物（NOx）等气态污染物（一次污染物）
在阳光（紫外线）作用下发生光化学氧化反应产生臭氧（O3）、过氧乙酰硝酸酯（PAN）及其他类似的氧化性物质（二次污染物)。
光化学烟雾：参与光化学氧化过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾现象，称为光化学烟雾。

## Slide 36
26/7/30
<number>/39
（三）水体中的转化
1.氧化-还原作用
2.配合作用
3.生物降解作用

## Slide 37
26/7/30
<number>/39
天然水体是一个氧化—还原体系，含有许多无机及有机氧化剂和还原剂。
如溶解氧、Fe3+、Mn4+、Fe2+、S2-、有机化合物等，对污染物转化起着重要作用。
环境中重金属在一定氧化-还原条件下很容易发生接受电子或失去电子过程，而出现价态变化。
如Cr 3+和Cr 6+，As 3+和As 5+。
1.氧化-还原作用

## Slide 38
26/7/30
<number>/39
天然水体中存在许多
无机配位体
OH-、CI-、CO32-、HCO3-等。
有机配位体
氨基酸、腐殖酸，以及生活废水有洗涤剂、清洁剂、农药和大分子环状化合物等。
各种配位体可以与水中各种污染物，特别是重金属污染物进行配合反应，改变其性质和存在状态，影响污染物在水体中的发生、迁移、反应和生物效应等。
2.配合作用

## Slide 39
26/7/30
<number>/39
水体中的微生物，特别是底泥中的厌氧微生物可使得一些污染物发生转化。
例如：无机汞转化为一甲基汞或二甲基汞。
3.生物降解作用

## Slide 40
26/7/30
<number>/39
（四）土壤中的转化
土壤是自然环境中微生物最活跃的场所，所以生物降解在这里起重要的作用。许多有机物和农药通过微生物作用，可以分解或转化为其他衍生物或二氧化碳和水等无害物质。
土壤中的固、液、气三相的分布是控制污染物运动和微生物活动的重要因素。
土壤的pH、温度、湿度、通气和微生物种群等是污染物转化的条件。
土壤中的砷化合物主要是以As(Ⅴ)形态存在 .

## Slide 41
26/7/30
<number>/39
四. 污染物的生物地球化学循环
生物合成作用
生物（主要是绿色植物）将所吸收的环境化学物质转变成为生物体本身的有机物质，这个过程称为生物合成作用。
分解作用
生物通过代谢作用（包括微生物的分解作用）将生物体的有机物质转化为无机物质或简单的有机物，这个过程称为分解作用或矿化作用。

## Slide 42
26/7/30
<number>/39
污染物的生物地球化学循环
生物的合成作用和矿化作用所引起的污染物周而复始的循环运动过程。