## Slide 1
第三章
流体流动

## Slide 2
第三章 流体流动
本章主要内容
第一节 管道系统的衡算方程
第二节 流体流动的内摩擦力
第三节 边界层理论
第四节 流体流动的阻力损失 第五节 管路计算
第六节 流体测量

## Slide 3
一、管道系统的质量衡算方程
二、管道系统的能量衡算方程
本节的主要内容
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 4
若截面A1、A2上流体的密度分布均匀，且流速取各截面的平均流速，则
一维流动
对于稳态过程
对于不可压缩流体，ρ为常数，
不可压缩流体管内流动的连续性方程
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.1)
(3.1.2)
(3.1.3)
一、管道系统的质量衡算方程

## Slide 5
对于圆形管道
流体在均匀直管内作稳态流动时，平均速度恒定不变
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.4)

## Slide 6
【例题3.1.1】直径为800mm的流化床反应器，底部装有布水板，板上开有直径为10mm的小孔640个。反应器内水的流速为0.5m/s，求水通过分布板小孔的流速。
解：设反应器和小孔中的流速分别为u1、u2，截面积分别为A1、A2，根据不可压缩流体的连续性方程，有
u1 A1＝u2 A2
m/s
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 7
（输出系统的物质的总能量）－（输入系统的物质的总能量）
＝（从外界吸收的热量）－（对外界所作的功）
稳态流动
系统与外界交换能量
流体携带能量
第一节 管道系统的衡算方程
二、管道系统的能量衡算方程

## Slide 8
1．流体携带的能量
单位质量流体
SI单位为kJ/kg
（一）总能量衡算方程
①内能：e，物质内部所具有的能量，是温度的函数
③位能：流体质点受重力场的作用具有的能量，取决于它相对基准水平面的高度
④静压能：流动着的流体内部任何位置上也具有一定的静压力。流体进入系统需要对抗压力做功，这部分功成为流体的静压能输入系统。
②动能：流体流动时具有的能量
gz，
kJ/kg
kJ/kg
静压能
位能
动能
内能
＋
E
E
E
E
E



第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 9
若质量为m、体积为V的流体进入某静压强为p、面积为A的截面，则输入系统的功为
这种功是在流体流动时产生的，故称为流动功。
第一节 管道系统的衡算方程
单位质量流体的静压能
——流体的比体积，或称流体的质量体积，单位为m3/kg
单位质量流体的总能量为
(3.1.6)

## Slide 10
2．与外界交换的能量
单位质量流体对输送机械的作功，We，为正值；若We为负值，则表示输送机械对系统内流体作功
单位质量流体在通过系统的过程中交换热量为Qe，吸热时为正值，放热时为负值
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 11
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 12
单位质量流体稳定流动过程的总能量衡算式
?
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.10)

## Slide 13
由于工程上常采用平均速度，为了应用方便，引入动能校正系数α，使
α的值与速度分布有关，可利用速度分布曲线计算得到。经证明，圆管层流时，α＝2，湍流时，α＝1.05。工程上的流体流动多数为湍流，因此α值通常近似取1。
引入动能校正系数α后，
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.10)

## Slide 14
【例题3.1.2】常温下的水稳态流过一绝热的水平直管道，实验测得水通过管道时产生的压力降为（p1- p2)=40kPa，其中p1与p2分别为进、出口处的压力。求由于压力降引起的水温升高值。
解：依题意，
对于不可压缩流体
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 15
机械能
机械能
内能和热
——相互转换
热
内能
动能
位能
静压能
——热力学第一定律
消耗
用机械能表示方程
(3.1.10)
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 16
以机械能和机械能损失表示能量衡算方程
流体在管内流动过程中机械能的损失表现为沿程流体压力的降低，损失的这部分机械能不能转换为其他形式的机械能（动能、位能和功 )
而是转换为内能，使流体的温度略有升高。因此，从流体输送的角度，这部分机械能“损失”了
通过适当的变换
流体的输送过程仅是各种机械能相互转换与消耗的过程
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 17
假设流动为稳态过程。根据热力学第一定律：
单位质量流体从截面1-1流到截面2-2时因体积膨胀而做的机械功
单位质量流体从截面1-1流到截面2-2所获得的热量
流体克服流动阻力做功，因消耗机械能而转化成的热。
流体通过环境直接获得的热
阻力损失
（二）机械能衡算方程
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.12)
(3.1.13)

## Slide 18
不可压缩流体和可压缩流体稳态流动过程单位质量流体的机械能衡算方程
变换
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.15)
(3.1.11)
(3.1.14)

## Slide 19
在流体输送过程中，流体的流态几乎都为湍流，令α＝1
——拓展的伯努利方程
适用条件是连续、均质、不可压缩、处于稳态流动的流体
机械能衡算方程的其他形式
对于不可压缩流体，比体积
或密度ρ为常数，
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.18)
(3.1.16)
(3.1.17)

## Slide 20
选择输送机械—— 是单位质量流体对泵或其他输送机械所作的有效功，是选择输送机械的重要依据。
，
功率
 确定出口断面与进口断面的机械能总量之差——
判断流体的流动方向——流动过程中存在能量损失，如果无外功加入，系统的总机械能沿流动方向将逐渐减小；
解决什么问题？
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.18)

## Slide 21
伯努利（Bernoulli）方程
动能、位能和静压能
对于理想流体的流动，由于不存在因黏性引起的摩擦阻力，故
；若无外功加入，
理想流体在管路中作稳态流动而又无外功加入时，在任一截面上单位质量流体所具有的总机械能相等，也就是说，各种机械能之间可以相互转化，但总量不变。
常数
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.19)

## Slide 22
当体系无外功，且处于静止状态时，
无流动则无阻力，即
在均质、连续的液体中，水平面必然是等压面，即
时，
流体静力学基本方程式。
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.21)

## Slide 23
 以1m3流体为基准时
各项单位为Pa
不同衡算基准时机械能衡算方程的型式
 以1kg流体为基准时
各项单位为kJ/kg
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.18)
(3.1.22)

## Slide 24
 以1N流体为基准时
各项单位为m
动压头
位压头
静压头
(3.1.23)
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 25
应用要点
合理确定衡算系统（不可压缩的连续稳定流动）；
合理选取计算截面（便于计算）；
注意单位的一致性。
应用
管道中流体的流量；
管道中流体的压力；
管道中流体的流向；
管道中流体流动需要的功率；
管路计算
流体流速或流量的测量
阻力损失
第一节 管道系统的衡算方程
(3.1.17)

## Slide 26
E2
E3
解：先假设没有药剂被吸入管道，此时在截面1-1和截面2-2之间列伯努利方程：
【例题3.1.3】采用水射器将管道下方水槽中的药剂加入管道中,已知文丘里管截面1-1处内径为50mm，压力为0.02MPa（表压），喉管（截面2-2）内径为15mm。当管中水的流量为7m3/h时，可否将药剂加入管道中？（忽略流动中的损失）
m/s
m/s
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 27
压力以绝对压力表示，则
Pa
可以解出
Pa
取水槽液面3-3为位能基准面，假设支管内流体处于静止状态，则2-2和3-3截面的总能量分别为
J/kg
J/kg
所以药剂将自水槽流向管道
第一节 管道系统的衡算方程

## Slide 28
第一节 管道系统的衡算方程
（1）用圆管道输送水，流量增加1倍，若流速不变或管径不变，则管径或流速如何变化？
（2）当布水孔板的开孔率为30％时，流过布水孔的流速增加多少？
（3）拓展的伯努利方程表明管路中各种机械能变化和外界能量之间的关系，试简述这种关系，并说明该方程的适用条件。
（4）在管流系统中，机械能的损耗转变为什么形式的能量？其宏观的表现形式是什么？
（5）对于实际流体，流动过程中若无外功加入，则流体将向哪个方向流动？
（6）如何确定流体输送管路系统所需要的输送机械的功率？
本节思考题

## Slide 29
一、流体的流动状态
二、流体流动的内摩擦力
本节的主要内容
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 30
层流（滞流）：不同径向位置的流体微团各以确定的速度沿轴向分层运动，层间流体互不掺混。
——流速较小时
湍流（湍流）：各层流体相互掺混，流体流经空间固定点的速度随时间不规则地变化，流体微团以较高的频率发生各个方向的脉动。
——当流体流速增大到某个值之后
（二）判别
（一）流体流动的两种运动状态
雷诺数
临界雷诺数
第二节 流体流动的内摩擦力
一、流体的流动状态

## Slide 31
第二节 流体流动的内摩擦力
2000
雷诺数的特征速度与特征尺度
对于圆管内的流动：
Re<2000 时，流动总是层流型态，称为层流区；
Re>4000时，一般出现湍流型态，称为湍流区；
2000<Re<4000 时，有时层流，有时湍流，处于不稳定状态，称为过渡区；取决于外界干扰条件。
流动形式

## Slide 32
<number>
流动状态及流态转化标准
一、流态转化演示实验：雷诺实验
实际液体运动中存在两种不同型态： 层流和紊流
不同型态的液流，水头损失规律不同
雷诺实验揭示出

## Slide 33
<number>
雷诺试验装置
颜色水
hf
l
一、雷诺实验

## Slide 34
<number>
颜色水
hf
l
一、雷诺实验
打开下游阀门，保持水箱水位稳定

## Slide 35
<number>
颜色水
hf
l
再打开颜色水开关，则红色水流入管道
层流：红色水液层有条不紊地运动，
红色水和管道中液体水相互不混掺

## Slide 36
<number>
颜色水
hf
l
下游阀门再打开一点，管道中流速增大
红色水开始颤动并弯曲，出现波形轮廓

## Slide 37
<number>
紊流：红颜色水射出后，完全破裂，形成漩涡，扩散至全管，使管中水流变成红色水。
这一现象表明：液体质点运动中会形成涡体，各涡体相互混掺。
颜色水
hf
l
下游阀门再打开一点，管中流速继续增大

## Slide 38
<number>
颜色水
hf
l
层流：流速较小时，各流层的液体质点有条不紊运动，
相互之间互不混杂。

## Slide 39
<number>
颜色水
hf
l
紊流：当流速较大时，各流层的液体质点形成涡体，
在流动过程中，互相混杂。（紊流实验）

## Slide 40
<number>
（1）. 层流：
流体质点平行向前推进，各层之间无掺混。主要以粘性力为主，表现为质点的摩擦和变形。为第一种流动状态。
（2）. 紊流：
单个流体质点无规则的运动，不断掺混、碰撞，整体以平均速度向前推进。主要以惯性力为主，表现为质点的撞击和混掺，为第三种流动状态。
（3）. 过渡状态：
层流、紊流之间有短暂的过渡状态。为第二种流动状态。

## Slide 41
（1）实际流体具有黏性
容器中被搅动的水最终会停止运动
在圆板中心扎以细金属丝，吊在流体中，将圆板旋转一个角度，使金属丝扭转，然后放开，圆板则以中心为轴往返旋转摆动，随着时间的推移，摆动不断衰减，最终停止。
黏性：在运动的状态下，流体所产生的抵抗剪切变形的性质
分子不规则热运动
？
分子动量传递
相邻两层流体动量不同
相邻两流体层具有相互作用力
第二节 流体流动的内摩擦力
二、流体流动的内摩擦力

## Slide 42
流体具有“黏滞性”
流体具有“内摩擦”的作用
流动的流体内部存在内摩擦力
内摩擦力是流体内部相邻两流体层的相互作用力，称为剪切力；
单位面积上所受到的剪力称为剪切应力。
壁面摩擦力——流动阻力
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 43
黏性流体
黏性流体
（2）黏性流体的内摩擦实验
紧贴板表面的流体与板表面之间不发生相对位移，称为无滑移
u=0
u=0
u=0
u=U
F
u=U
u=0
内摩擦力
t=0
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 44
u=U
u=0
速度分布
流体内部：内摩擦力（剪切力）
固体壁面：壁面摩擦力（剪切力)
Y
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 45
第二节 流体流动的内摩擦力
欲维持上板的运动，必须有一个恒定的力F作用于其上。如果流体呈层流运动，则
作用于单位面积上的力正比于在距离y内流体速度的减少值，此比例系数μ称为流体的黏度。
(一)牛顿黏性定律
流体速度的减少值
流体的黏度
(3.2.2)

## Slide 46
动力黏性系数，或称动力黏度，黏度
剪切应力，或称内摩擦力， N/m2
垂直于流动方向的速度梯度，s-1。
负号表示剪切应力的方向与速度梯度的方向相反
牛顿黏性定律指出：相邻流体层之间的剪切应力，即流体流动时的内摩擦力
与该处垂直于流动方向的速度梯度
成正比。
微分形式：
第二节 流体流动的内摩擦力
(3.2.3)

## Slide 47
反映了流体流动时的角变形速率
由于
很小，因此
所以，角变形速率
为
因此，牛顿黏性定律又揭示了剪切应力与角变形速率成正比。
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 48
单位法向速度梯度下，由于流体黏性所引起的内摩擦力或剪切应力的大小
运动黏度
m2/s
黏度是流体的物理性质
第二节 流体流动的内摩擦力
(二)动力黏性系数
(3.2.5)

## Slide 49
黏度随流体种类不同而不同，并随压强、温度变化而变化
（1）流体种类：一般地，相同条件下，液体的黏度大于气体的黏度。
（2）压强：气体的黏度随压强的升高而增加，低密度气体和液体的黏度随压强的变化较小。
对常见的流体，如水、气体等,黏度随压强的变化不大，一般可忽略不计。
黏度的影响因素
（3）温度：是影响黏度的主要因素。
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 50
水及空气在常压下的黏度
当温度升高时，液体的黏度减小，气体的黏度增加
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 51
流体黏性具有较大差别，有一大类流体遵循牛顿定律
——牛顿流体
所有气体和大多数低相对分子质量的液体均属于此类流体，如水、汽油、煤油、甲苯、乙醇等
泥浆、中等含固量的悬浮液
第二节 流体流动的内摩擦力
(三)流体类别

## Slide 52
第二节 流体流动的内摩擦力
层流流动
基本特征是分层流动，表现为各层之间相互影响和作用较小，剪应力主要是由分子运动引起的。
湍流流动
存在流体质点的随机脉动，流体之间相互影响较大，剪应力除了由分子运动引起外，还由质点脉动引起。
质点脉动引起的剪切应力
以平均速度表示的垂直于流动方向的速度梯度
质点脉动引起的动力黏性系数——涡流黏度
总的剪切应力为
(四)流态对剪切力的影响
(3.2.8)
(3.2.9)
涡流黏度不是物性，受流体宏观运动的影响

## Slide 53
解：设液层分界面上的流速为u，则切应力分布：
上层
下层
在液层分界面上
【例题3.2.1】绘制平板间液体的流速分布图与切应力分布图。设平板间的液体流动为层流，且流速按直线分布。
上层
下层
流速分布：
第二节 流体流动的内摩擦力

## Slide 54
第二节 流体流动的内摩擦力
（1）简述层流和湍流的流态特征。
（2）什么是“内摩擦力”？简述不同流态流体中“内摩擦力”的产生机理。
（3）流体流动时产生阻力的根本原因是什么？
（4）什么情况下可用牛顿黏性定律计算剪切应力？牛顿型流体有哪些？
（5）简述温度和压力对液体和气体黏度的影响。
本节思考题

## Slide 55
第三节 边界层理论
本节主要内容
一、边界层理论的概念
二、边界层的形成过程
三、边界层的分离

## Slide 56
u=U
u=0
速度分布
实际流体的流动具有两个基本特征：
(1)在固体壁面上，流体与固体壁面的相对速度为零，这一特征称为流动的无滑移（黏附）特征
(2)当流体之间发生相对运动时，流体之间存在剪切力（摩擦力）
流体流过壁面时，在壁面附近形成速度分布
边界层理论是分析阻力机理、进行阻力计算的基础。
边界层理论是分析热量、质量传递机理和强化措施的基础。
流体流过壁面时，在壁面处存在摩擦力
第三节 边界层理论
y
F

## Slide 57
流体流动时存在内摩擦力
与速度梯度有关
流动阻力
形体阻力
传热、传质速率
传热、传质阻力
流场的速度分布
边界层理论
摩擦阻力
流体流动状态
流场速度分布
传热、传质机理
第三节 边界层理论

## Slide 58
存在速度梯度的区域即为边界层。
存在速度梯度
u0
1904年，普兰德（Prandtl）提出了“边界层”概念，认为即使对于空气、水这样黏性很低的流体，黏性也不能忽略，但其影响仅限于壁面附近的薄层，即边界层，离开表面较远的区域，则可视为理想流体。
边界层
理想流体
受阻减速
无滑移
u0
y
x
第三节 边界层理论
一、边界层的概念

## Slide 59
（3）在边界层内，黏性力可以达到很高的数值，它所起的作用与惯性力同等重要，在边界层内不能全部忽略黏性；
普兰德边界层理论要点：
（1）当实际流体沿固体壁面流动时，紧贴壁面处存在非常薄的一层区域——边界层；
（2）在边界层内，流体的流速很小，但速度梯度很大；
u0
u0
y
x
第三节 边界层理论
（4）在边界层外的整个流动区域，可将黏性力全部忽略，近似看成是理想流体的流动。
（5）流动分为两个区域
流动的阻力发生在边界层内

## Slide 60
（一）绕平板流动的边界层
1.绕平板流动的边界层的形成
δ
分界面
u=0.99u0
u=0.99u0
边界层的厚度
δ
x
x
随着x增大，边界层不断增厚
第三节 边界层理论
二、边界层的形成过程
黏性底层

## Slide 61
层流边界层
湍流边界层
过渡区
速度梯度大
黏性力大
临界距离
速度梯度减小，黏性力下降，扰动迅速发展
层流底层
湍流中心
缓冲层
边界层的流动状态对于流动阻力和传热、传质阻力具有重要影响
厚度突然增加
第三节 边界层理论
1.绕平板流动的边界层的形成

## Slide 62
临界距离，与壁面粗糙度、平板前缘的形状、流体性质和流速有关，壁面越粗糙，前缘越钝， 越短
临界雷诺数
对于平板，临界雷诺数的范围为3×105～2×106，通常情况下取5×105
边界层流态的判别：
第三节 边界层理论
2.边界层内的流动状态

## Slide 63
边界层厚度： 流体速度达到来流速度99％时的流体层厚度
对于层流边界层：
为以坐标x为特征长度的雷诺数，称为当地雷诺数。
对于湍流边界层：
第三节 边界层理论
3.边界层厚度
(3.3.1)
(3.3.2)

## Slide 64
在边界层内，黏性力和惯性力的数量级相当：边界层内速度梯度很大，因此黏性剪切力是很大的；边界层内流体速度减慢，其惯性力与层外相比小得多
流动边界层内特别是层流底层内，集中了绝大部分的传递阻力。因此，尽管边界层厚度很小，但对于研究流体的流动阻力、传热速率和传质速率有着非常重要的意义。
通常，边界层的厚度约在 的量级
10－3m
第三节 边界层理论
3.边界层厚度

## Slide 65
工程上减少传热、传质阻力的方法
适当的增大流体的运动速度，使其呈湍流状态，以此降低边界层中层流部分的厚度，从而强化传热和传质，
破坏边界层的形成，在流道内壁做矩形槽，或在管外壁放置翅片，以此破坏边界层的形成，减少传热和传质阻力。
第三节 边界层理论

## Slide 66
环状边界层
核心区
流动全部被固体边界所约束
第三节 边界层理论
（二）圆管内流动的边界层
1.圆直管内边界层的形成
二、边界层的形成过程

## Slide 67
充分发展段
环状边界层
当u0较小时，进口段形成的边界层汇交时，边界层是层流，以后的充分发展段则保持层流流动，速度分布呈抛物线形
1.圆直管内边界层的形成
抛物线形速度分布
层流流动
第三节 边界层理论

## Slide 68
当u0较大，汇交时边界层流动若已经发展为湍流，则其下游的流动也为湍流。速度分布不是抛物线形状。
在管内的湍流边界层和充分发展的湍流流动中，径向上也存在着三层流体，即层流底层、缓冲层和湍流中心。
环状边界层
核心区
充分发展段
进口段
湍流流动
流层间影响较大
缓冲层
层流底层
湍流中心
第三节 边界层理论

## Slide 69
判别流动形态的雷诺数定义为
充分发展段边界层的厚度等于管的半径，并且不再改变。
湍流时圆管内层流底层的厚度，当
当Re<2000时，管内流动维持层流。
2.边界层厚度
第三节 边界层理论
(3.3.3)

## Slide 70
进口段长度用le来表示。无量纲的进口段长度 是雷诺数的函数
3.进口段长度
进口段附近的摩擦系数最大，其后沿流动方向平缓减少，并趋于流动充分发展后的不变值。因此，实际工程中区分进口段是非常重要的。
（2）湍流，目前尚无适当的计算公式，一些实验研究表明，
管内湍流边界层的进口段长度大致为50倍管径。
（1）层流，由理论分析可得
第三节 边界层理论

## Slide 71
边界层与固体壁面相脱离
——边界层分离
流动中产生大量旋涡
第三节 边界层理论
三、边界层分离

## Slide 72
绕过钝体的稳态流动
钝体尾部上的边界层

## Slide 73
边界层与固体壁面相脱离
内部充满旋涡
导致流体能量大量损失，是黏性流体流动时产生能量损失的重要原因之一
第三节 边界层理论
当流体流过表面曲率较大的曲面时
三、边界层分离
(一)现象

## Slide 74
流体流过表面曲率较大的曲面时，边界层外流体的速度和压强均沿流动方向发生变化，边界层内的流动会受到很大影响
流道断面变化
流速变化
压强变化
？
？
u 增大，压强减小
u 减小，压强增加
第三节 边界层理论
三、边界层分离
(二)过程

## Slide 75
分离点
逆压区
流体惯性力与压强差克服流体的黏性力
顺压区
流体惯性力克服黏性力和逆压强
流体质点的速度逐渐减小
D点近壁面处流体质点速度为零
D点之后?
第三节 边界层理论
三、边界层分离

## Slide 76
分离点
尾流
壁面附近的流体发生倒流并产生旋涡——尾流区
（1）壁面附近的流体速度方向相反，发生倒流（逆压梯度）
D点之后：
（2）产生旋涡
第三节 边界层理论
三、边界层分离

## Slide 77
分离点
黏性作用和存在逆压梯度是流动分离的两个必要条件
顺压区
逆压区
尾流
流体的惯性力、黏性力、压强差之间的关系
第三节 边界层理论
三、边界层分离
(三)条件

## Slide 78
层流边界层和湍流边界层都会发生分离
在相同的逆压梯度下，层流边界层和湍流边界层哪个更容易发生分离？
（由于层流边界层中近壁处速度随y的增长缓慢，逆压梯度更容易阻滞靠近壁面的低速流体质点）
Re值影响分离点的位置
湍流边界层的分离点延迟产生
第三节 边界层理论
三、边界层分离
(四)流态的影响
黏性底层

## Slide 79
边界层分离
形体阻力：物体前后压强差引起的阻力
形成湍流边界层时，形体阻力大小?
较小
因为分离点靠后，尾流较小
是产生形体阻力的主要原因。
— 形成尾流区
— 形体阻力增加
第三节 边界层理论
三、边界层分离

## Slide 80
第三节 边界层理论
(1)什么是流动边界层？边界层理论的要点是什么？
(2)简述湍流边界层内的流态，以及流速分布和阻力特征。
(3)边界层厚度是如何定义的？简述影响平壁边界层厚度的因素，并比较下列几组介质沿平壁面流动时，哪个边界层厚度较大：
a.污水和污泥；b.水和油；c.流速大和流速小的同种流体
(4)为什么管道进口段附近的摩擦系数最大？
(5)简述边界层分离的条件和过程。流体沿平壁面的流动和理想流体绕过圆柱体流动时是否会发生边界层分离？
(6)当逆压梯度相同时，层流边界层和湍流边界层分离点的相对位置如何?请解释其原因。
本节思考题

## Slide 81
一、阻力损失的影响因素
二、圆直管内流动的沿程阻力损失
三、管道内的局部阻力损失
本节的主要内容
第四节 流体流动的阻力损失

## Slide 82: (一)阻力损失起因：
阻力损失的大小取决于流体的物性、流动状态和物体表面的粗糙度、几何形状等。
（1）内摩擦造成的摩擦阻力
（2）物体前后压强差造成的形体阻力
摩擦阻力：
(二)阻力损失的影响因素：
形体阻力：
湍流时，摩擦阻力较层流时大。但与层流时相比，分离点后移，尾流区较小，形体阻力将减小；
层流时摩擦阻力小，但尾流区较湍流时大，形体阻力较大。
（1）流态的影响：
边界层内的流动状态，
边界层的厚度
物体前后压强差，边界层分离，尾流区域的大小
第四节 流体流动的阻力损失
一、阻力损失的影响因素

## Slide 83
管道内的流动过程阻力
流体流经直管——沿程损失
流体流经弯管——局部阻力损失
粗糙表面摩擦阻力大。但是，当表面粗糙促使边界层湍流化以后，造成分离点后移，形体阻力会大幅度下降，此时总阻力反而降低。
（2）物体表面的粗糙度的影响
尾流区的大小
形体阻力
第四节 流体流动的阻力损失
(二)阻力损失的影响因素：
（3）几何形状的影响

## Slide 84
(一)阻力损失通式
不可压缩流体在一水平圆直管内作稳态流动
流体柱受力平衡
静压力
内摩擦力
根据机械能衡算方程
直管中的压力降是流动阻力的体现
第四节 流体流动的阻力损失
二、圆直管内流动的沿程阻力损失
(3.4.1)

## Slide 85
摩擦系数，是流体的物性和流动状态的函数，为无量纲量
范宁公式
第四节 流体流动的阻力损失
(一)阻力损失通式
(3.4.2)

## Slide 86
(二)圆管内层流流动速度分布和阻力损失
1.层流流动的速度分布
流场中各点的速度－微观尺度上分析
取一流体微元，半径为r，长度为dl
r
r0
流体微元受力分析
层流流动
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.5)
(3.4.4)

## Slide 87
时，
在管中心处，r＝0，流体流速最大
抛物线形
1.层流流动的速度分布
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.6)
(3.4.7)
(3.4.8)

## Slide 88
对于水平直管无外力输入不可压缩流体的稳态流动，有
积分
2.层流流动的阻力损失
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.8)
(3.4.7)
(3.4.6)

## Slide 89
流体在圆形直管内层流流动时:
阻力损失与流速成正比，
摩擦系数与雷诺数成反比。
2.层流流动的阻力损失
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.11)

## Slide 90
湍流流动中存在流体质点的随机脉动，流体之间相互影响较大，剪应力除了由分子运动引起外，还由质点脉动引起。
总的剪切应力为
涡流黏度不是物性，受流体宏观运动的影响
质点脉动
流体内摩擦力受流体宏观运动的影响
湍流
复杂
质点脉动是决定流体内摩擦力大小的主要因素
(三)圆管内湍流流动速度分布和阻力损失
第四节 流体流动的阻力损失
1.湍流流动的速度分布

## Slide 91
n值与Re的大小有关：
当 4×104<Re<1.1×105时，n＝6
1.1×105<Re<3.2×106时，n＝7
Re>3.2×106时，n＝10
湍流流动中，由于流体质点的强烈掺混，使截面上靠管中心部分各点速度彼此拉平，速度分布较为均匀，其速度分布曲线不再是抛物线形。
经验公式
1.湍流流动的速度分布
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.14)

## Slide 92
平均流速为
在流体输送中通常遇到的Re范围内，n值约为7，此时
1/7次方定律
通过圆管截面的体积流量为
1.湍流流动的速度分布
第四节 流体流动的阻力损失
(3.4.15)
(3.4.16)

## Slide 93
管道相对粗糙度
管壁的绝对粗糙度
均匀直管阻力损失经验式
凸出的平均高度
第四节 流体流动的阻力损失
(三)圆管内湍流流动速度分布和阻力损失
2.湍流流动的阻力损失
(3.4.18)
(3.4.2)

## Slide 94
层流区
过渡区
湍流区
阻力平方区
工程上按湍流处理
（1）Re增大，λ减小
（2）Re增大到一定值后，λ变化平缓
（3）不同的ε/d对应不同的曲线
完全湍流区

## Slide 95
层流底层厚度
在湍流流动时，管壁的粗糙度对摩擦系数产生影响
其影响与Re数和相对粗糙度有关
相当于光滑管，与粗糙度无关
与Re无关，阻力平方区
第四节 流体流动的阻力损失
2.湍流流动的阻力损失
(3.4.19)

## Slide 96
【例题3.4.1】计算圆管内层流流动和湍流流动的动能，并加以比较。
取一圆环单元，半径为r，厚度为dr。流体的速度为
单位时间内通过此圆环的流体质量为
单位质量流体的动能为
则单位时间内通过圆环的动能为
第四节 流体流动的阻力损失

## Slide 97
(1)层流时
用平均速度表示的动能仅为实际动能的一半
第四节 流体流动的阻力损失

## Slide 98
（2）湍流流动时
当n＝7时，
平均速度表示的动能与实际动能接近
第四节 流体流动的阻力损失

## Slide 99
阻力系数法
当量长度法
近似认为局部阻力损失服从速度平方定律
局部阻力系数（无量纲）
近似认为局部阻力损失可以相当于某个长度的直管的阻力损失
管件的当量长度
流体流经管路中的各类管件（弯头、三通、阀门）或管道突然缩小和扩大（设备进出口）等局部地方，流动方向和速度骤然变化，由于管道急剧变化使流体边界层分离，形成大量旋涡，导致机械能的消耗显著增大。
单位为kJ/kg
第四节 流体流动的阻力损失
三、管道内的局部阻力损失

## Slide 100
第四节 流体流动的阻力损失
(1)简述运动中的物体受到阻力的原因。流线形物体运动时是否存在形体阻力？
(2)简述流态对流动阻力的影响。
(3)分析物体表面的粗糙度对流动阻力的影响，举应用实例说明。
(4)不可压缩流体在水平直管中稳态流动，试分析以下情况下，管内压力差如何变化：
a.管径增加一倍；b.流量增加一倍；c.管长增加一倍。
(5)试比较圆管中层流和湍流流动的速度分布特征。
(6)试分析圆管湍流流动的雷诺数和管道相对粗糙度对摩擦系数的影响。
本节思考题

## Slide 101
一、简单管路的计算
二、复杂管路的计算
本节的主要内容
第五节 管路计算

## Slide 102
实际工程中需要解决两大类管路计算问题：
给定需要输送流体的流量，以及输送系统的布置——第一，当允许的压降为定值时，计算管路的管径；第二，当没有限定压降时，计算管径和阻力损失，确定输送设备的轴功率。
已知管路系统的布置、管径及允许压降，计算管道中流体的流速或流量——对已有的管路系统进行核算。
经济性
在总费用最少的条件下，选择适当的流速
（1）设计问题：
（2）操作问题：
第五节 管路计算

## Slide 103
某些流体在管道中的常用流速范围
流体的类别及情况 | 流速范围u/m·s-1
自来水（3×105Pa左右） | 1～1.5
水及低黏度液体（1×105～1×106Pa左右） | 1.5～3.0
高黏度液体 | 0.5～1.0
工业供水（8×105Pa以下） | 1.5～3.0
锅炉供水（8×105Pa以下） | >3.0
饱和蒸气 | 20～40
过热蒸气 | 30～50
蛇管、螺旋管内的冷却水 | <1.0
低压空气 | 12～15
高压空气 | 15～25
一般气体（常压） | 10～20
鼓风机吸入管 | 10～15
鼓风机排出管 | 15～20
离心泵吸入管（水一类液体） | 1.5～2.0
离心泵排出管（水一类液体） | 2.5～30
往复泵吸入管（水一类液体） | 0.75～1.0
往复泵排出管（水一类液体） | 1.0～2.0
液体自流速度（冷凝水等） | 0.5
真空操作下气体流速 | <10

## Slide 104
管路的分类：
复杂管路
（1）分支管路
（2）并联管路
没有分支的管路
第五节 管路计算
简单管路

## Slide 105
（2）整个管路的阻力损失等于各管段阻力损失之和，即
常数
（1）通过各管段的体积流量不变，对于不可压缩流体，有
第五节 管路计算
一、简单管路的计算
(3.5.1)
(3.5.2)

## Slide 106
【例题3.5.1】水从水箱中经弯管流出。已知管径d＝15cm，l1＝30m， l2＝60m，H2＝15m。管道中沿程摩擦系数λ＝0.023，弯头ζ＝0.9，40°开度蝶阀的ζ＝10.8。问
（1）当H1＝10m时，通过弯管的流量为多少？
（2）如流量为60L/s，箱中水头H1应为多少？
解：（1）取水箱水面为1-1截面，弯管出口内侧断面为2-2截面，基准面0-0。在1-1和2-2截面之间列机械能衡算方程，有
第五节 管路计算

## Slide 107
p1＝p2＝0
水箱流速u1＝0；z1=H1，z2=0
m/s
m
m3/s
第五节 管路计算

## Slide 108
m/s
m
第五节 管路计算

## Slide 109
（一）分支管路
各支管的流动彼此影响，相互制约
（A）对于不可压缩流体，总管的流量等于各支管流量之和
第五节 管路计算
二、复杂管路的计算
忽略交叉点处的局部损失
(3.5.3)

## Slide 110
（B）主管内各段的流量不同，阻力损失需分段加以计算，即
（C）流体在分支点处无论以后向何处分流，其总机械能为一定值，即
单位流体的机械能总衡算方程
第五节 管路计算
(3.5.4)
(3.5.5)
(3.5.6)
（一）分支管路

## Slide 111
当阀门K1关小时:
（1）因其所在管道阻力发生变化，AO段流量将减小，OB段流量减小，OC段流量将增大；
（2）阀门K1上下游的压力将发生变化，M点压力将变大，N点压力将变小，R点压力将变大。
阀门K1和K2全开
第五节 管路计算
（一）分支管路

## Slide 112
当下游阀门关小时，由于阻力增加，流量 降低，O点静压力上升，各支管流量 也下降。由于截面1-1的位头大于截面2-2，在阀门继续关小，O点静压力上升到某一值时，可能使 ＝0；若继续关小，则流体将反向流入低位槽中。
第五节 管路计算
（1）分支管路

## Slide 113
①任何局部部位的阻力变化都将影响到整个流动系统。
②若某一局部阻力变大，则其上、下游流量均减小，上游压力变大、下游压力变小。
对于简单管路、分流管路、汇流管路和并联管路系统：
第五节 管路计算
反之，若阀门开大，则其上、下游流量变大，上游压力变小、下游压力变大。
（1）分支管路

## Slide 114
【例题】一高位水箱下接Φ33.5mm×3.25mm的水管，将水引向一楼和高于一楼6m的三楼用户。已知从水槽到一楼和三楼管出口处的总长度分别为20m和28m，以上长度中包括除球心阀和管出口损失以外的所有局部阻力损失的当量长度在内。水槽水面距一楼垂直高度为17m，摩擦系数λ为0.027，球心阀半开和全开时的阻力系数分别为9.5和6.4。试求
当一楼阀半开、三楼阀全开时，三楼的水流速度为多少(m/s)？
当一楼阀全开时，三楼是否有水流出？
p1＝p2＝0
水箱流速u1＝0
第五节 管路计算

## Slide 115
解：（1）当一楼阀半开时，在截面1-1和2-2之间列伯努利方程
在截面1-1和3-3之间列伯努利方程，得
（1）
（2）
第五节 管路计算

## Slide 116
对分支点A作质量衡算，因为总管和支管管径相等，所以有
u＝u2＋u3 （3）
联立（1）、（2）、（3）式，解得
u＝3.45m/s u2＝3.10m/s u3＝0.35m/s
（2）由上述计算结果可以看出，u3很小，因此先假设当一楼阀全开时，三楼没水，此时输水系统为简单管路。
在截面1-1和2-2之间列伯努利方程，得
解得 u＝3.49m/s
第五节 管路计算

## Slide 117
校核假设是否正确。
若压力以表压表示，则分支点A所在截面的总机械能为
而3－3截面的总机械能为
可见，Et3＞EtA。因此，三楼没水流出的假设成立。
第五节 管路计算

## Slide 118
（二）并联管路
对于不可压缩流体，若忽略交叉点处的局部阻力损失，应有
各支管中的流量根据支管对流体的阻力自行分配，流动阻力大的支管，流体的流量小
（2）各支管中的阻力损失相等，即
（3）通过各支管的流量依据阻力损失相同的原则进行分配，即各管的流速大小应满足
（1）总流量等于各支管流量之和，即
第五节 管路计算
(3.5.7)
(3.5.8)
(3.5.9)
(3.5.10)

## Slide 119
【例题3.5.3】有一并联管路，已知总管内水的流量为2m3/s，各支管的长度（l1、l2、l3）及管径（d1、d2、d3）分别为1200m、1500m、800m和0.6m、0.5m、0.8m。求各支管中水的流量。已知水的密度为1000kg/m3，黏度为1.0×10-3Pa·s，管道绝对粗糙度取0.2mm。
解：对于并联管路，有
先假设3根支管中的λ值相同，则
第五节 管路计算

## Slide 120
根据流速计算Re，验算λ值：
Re1＝1.04×106
Re2＝0.71×106
Re3＝1.96×106
又ε/d1=0.00033，ε/d2=0.0004，ε/d3=0.00025，查图得λ1＝0.016，λ2＝0.016，λ3＝0.0155，可以认为近似相等，假设成立，计算结果基本正确。
又qV＝2m3/s，因此可以分别求出各支管的流量和流速，
qV1 ＝0.49m3/s，u1＝1.73m/s
qV2 ＝0.28m3/s，u2＝1.42m/s
qV3 ＝1.23m3/s，u3＝2.45m/s
第五节 管路计算

## Slide 121
第五节 管路计算
(1)管路设计中选择流速通常需要考虑哪些因素?
(2)简单管路具有哪些特点？
(3)分支管路具有哪些特点？
(4)并联管路具有哪些特点？
(5)分析管路系统中某一局部阻力变化时，其上下游流量和压力的变化。
本节思考题

## Slide 122
一、测速管（毕托管） 二、孔板流量计 三、文丘里流量计 四、转子流量计
本节的主要内容
第六节 流体测量

## Slide 123
第六节 流体测量
一、测速管
测速管的构造
两根同心套管
前端管口敞开
两管环隙前端封闭
壁面四周开若干个小孔
内管与环隙分别与压差计的两端相连
压差计

## Slide 124
流速
流体的动能全部转变为静压能
驻点
内管传递出的压力:
速度仍为
套管环隙间的压力是管道内流体压力
R为内管传递出的压力和管道内流体的压力之差
压差计中液体的密度
第六节 流体测量
一、测速管

## Slide 125
测速管的测量准确度与制造精度有关
通常，C＝0.98~1.00。为了提高测量的准确度，C值应在仪表标定时确定。
用测速管测出的流速是管道截面上某一点的速度
第六节 流体测量
一、测速管

## Slide 126
使用测速管应注意几个问题：
（1）被测流体不应含有杂质，因为测速管的管径较小；
（2）使测速管的管口正对着管道中流体的流动方向；
（3）测速管应放置于流体均匀流段，测量点的上下游最好均有50倍直径长的直管段，至少应有8～12倍直径长的直管；
（4）测速管的外径应不大于管道直径的1/50。
第六节 流体测量
一、测速管

## Slide 127
中央开圆孔的板
孔板流量计以通过孔板时产生的压力差作为测量依据
流道缩小使流体的速度增大，压力降低。由于惯性的作用，流体通过孔口后实际流道将继续缩小，直至截面2-2。
“缩脉”，流速最大
孔板前后动能的变化必然引起流体压力的变化。
压差计
构造
第六节 流体测量
二、孔板流量计

## Slide 128
不考虑流体通过孔板的局部阻力损失，列出截面1-1和2-2之间伯努利方程，有
根据不可压缩流体的连续性方程可知
A2通常难以确定，用孔口截面积A0代替，同时考虑流体在1-1、2-2截面间的机械能损失，得
第六节 流体测量
二、孔板流量计

## Slide 129
流量系数，由实验确定，与流体的Re数、测压口的位置及 有关。
第六节 流体测量
二、孔板流量计
对于给定的 值，当Re数超过某个值后， 为定值
，多在0.6～0.7之间
阻力损失大
Re

## Slide 130
渐缩渐扩管
接压差计
避免出现边界层分离及旋涡，从而大大降低机械能损失
收缩段锥角通常取15°～25°
扩大段锥角5°～7°
流量系数
0.98～0.99
构造
第六节 流体测量
三、文丘里流量计

## Slide 131
转子可由金属或其他材料制成，密度大于所测流体的密度
微锥形的玻璃管
转子
第六节 流体测量
四、转子流量计
转子流量计的构造

## Slide 132
各种型号的转子流量计
第六节 流体测量
四、转子流量计

## Slide 133
环隙处的流体速度较大，静压力减小
在转子的上下截面形成一个压差，使转子上浮
转子两端的压差造成的升力等于转子所受的重力和浮力之差时，转子将稳定在这个高度上
当流体的流量改变时，平衡被打破，转子到达新的位置，建立新的平衡
转子所处的平衡位置与流体流量的大小有直接的关系
——转子流量计的工作原理
第六节 流体测量
四、转子流量计

## Slide 134
转子的受力平衡
转子体积
转子最大截面积
转子密度
流体密度
流量系数
玻璃管与转子之间的环隙面积
流量系数与Re及转子的形状有关
第六节 流体测量
四、转子流量计

## Slide 135
转子流量计的校核 转子流量计在出厂时根据20℃的水或20℃、0.1MPa下的空气进行实际标定，并将流量值刻在玻璃管上。如果被测流体的条件与标定的条件不符，转子流量计的刻度应进行校正。
安装转子流量计时应注意： ①转子流量计必须垂直安装,若倾斜度1°将造成0.8％的误差。 ②转子流量计必须安装在垂直管路上，且流体流动的方向必须 由下往上。
下标“0”表示标定流体。
第六节 流体测量
四、转子流量计

## Slide 136
第六节 流体测量
(1)简述测速管的工作原理和使用时的注意事项。
(2)分析孔板流量计和文丘里流量计的相同点和不同点。
(3)使用转子流量计时读数为什么需要换算？
(4)测定气体的流量计能否用来测量液体？
(5)简述转子流量计的安装要求。
本节思考题